# 一种CORS基准站GPS天线高的测量方法论文_胡家兴,张登念

国家测绘地理信息局重庆测绘院 重庆 400015

摘要：介绍了CORS基准站天线高测量的方法及其精度分析。

关键词：GPS天线高；测量方法；精度分析

引言

随着GNSS卫星定位应用的普及，目前，全国各地正在大量建设CORS基准站。为了提供高程基准服务，CORS基准站必须连测水准。CORS基准站一般建在开阔的地面或者稳固的房顶，如果建在地面高度一般大于2.5米，房顶一般高度在1.5米左右，GPS天线固定在基准站顶部，水准仪一般不能直接测定天线高，须使用一定方法进行连测，本文介绍CORS基准站GPS天线高连测的一种简单方法。

1 CORS基准站GPS天线高的测量

1.1 仪器准备

Leica DNA电子数字水准仪1台，仪器标称精度为±0.3mm/Km，3米条形码标铟钢尺1副，20CM三角板1副。

1.2 GPS天线高测量

1.2.1 楼顶CORS基准站GPS天线高测量

首先距基准站3米左右架设水准仪，调整水准仪水平视线高度大致和GPS天线高相等，整平仪器，对准GPS天线测量位置，利用脚螺旋反复调整水准仪高度，直至水准仪视线和GPS天线测量位置水平，此时立水准标尺在CORS基准站底座水准点上，转动水准仪读取水准标尺，所得读数就是GPS天线至CORS基准站底座水准点的高度，使用相同方法测量GPS天线另一边高度。楼顶CORS基准站GPS天线高测量示意图如图1所示。

图1 楼顶CORS基准站GPS天线高测量示意图

1.2.2 地面CORS基准站GPS天线高测量

首先把高程连测至CORS基准站墩柱底部，在把标尺贴近墩柱立直，使用三角板直角边贴紧标尺中部槽口边沿上下滑动，另一直角边指向CORS基准站GPS天线测量位置，当三角板直角边与GPS 天线测量位置处于同一水平线时，这时用铅笔在标尺上面画上刻划，此处位置即为GPS天线与地面水准点的高度。地面CORS基准站GPS天线高测量示意图如图2所示。虽然现在已经在标尺上已经刻画线条，但是条形码铟钢标尺不能直接读数，如果采用钢尺直接丈量精度较低，此时，我们采用水准仪读取标尺刻画位置读数方法：与楼顶CORS基准站GPS天线高测量方法一样，先使标尺刻划线位置大致与水准仪水平视线高度相同，再利用水准仪脚螺旋精确调准读取。同理，测量CORS基准站GPS天线另一边高度。

图2 地面CORS基准站GPS天线高测量示意图

2 测量精度分析

1）对于楼顶CORS基准站GPS天线高测量，由于是使用水准仪直接架设至天线高测量位置，测量精度与水准仪一站直接测量精度相同，对于Leica DNA03电子数字水准仪配铟钢标尺，其每公里高差中误差＜±0.3mm，那么其一测站高差中误差至少＜±0.1mm。

2）地面CORS基准站GPS天线高测量由两个步骤构成，第一步立直标尺使用直角三角板刻画线，水准标尺圆水准器精度为±8’，三角板直角边20CM，标尺立直对GPS天线高量取精度的影响为： ；第二步再使用水准仪读取刻画线读数，其精度m2＜±0.1mm，则地面CORS基准站GPS天线高测量精度为： 。

3 实际应用

2010年8月，重庆市规划局建立的“数字重庆”地理空间信息定位基准建设之渝东北CORS基准站二等水准高程连测，整个渝东北一共建立了11个CORS基准站，采用以上方法进行GPS天线高测量，全部符合技术设计要求。

4 结束语

虽然测量CORS基准站GPS天线高的方法有很多，但是如果既要精度要求较高，测量方法又要简单可行，以上方法不失为一种简单可行的方法。

参考文献:

[1]徕卡DNA03/DNA10用户手册 中文5.3

简介：胡家兴，工程师，主要从事测绘工程和质量检查工作。

论文作者:胡家兴,张登念

论文发表刊物:《基层建设》2018年第19期

论文发表时间:2018/9/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b42f0e2420992651672533be.html