# 工民建工程外墙保温施工技术研究论文_陈纪祥

摘要：为保障建筑物室内温度和空气流通的适宜性，必须遵循标准化要求开展建筑外墙保温施工，借此提高建筑外墙保温性能。对建筑外墙开展保温工程，还能彰显建筑外墙的节能属性，全面满足节能环保理念对建筑工程外墙施工提出的要求，以促使我国建筑行业向着节能环保方向发展。本文首先概述建筑外墙保温工程施工要求，然后阐述建筑外墙保温工程施工技术要点，确保建筑外墙保温施工能够在各项技术的支持下高效开展。

关键词：工民建；外墙保温；施工技术

1 引言

随着我国综合国力的不断提升，节能环保开始成为我国各行各业发展的重点，尤其是在建筑领域，可以说有人的地方就有建筑，各种建筑工程开始频繁的出现在人们生活的各个地区，所以在建筑过程中要不断开发引用节能技术与环保材料，以房屋建筑为例，想要使房屋更加节能降耗，需要不断的改进建筑墙体的节能技术，并且在建造过程中选择环保型材料，使其更加节能环保，想要完成这一工作就需要施工人员科学合理的进行施工，从而保证建筑外围保温工程的质量，使建筑工程更加高效节能。

2 建筑外墙保温工程施工要求

建筑外墙保温工程涉及的施工要求有很多，主要表现在以下几个方面：①在对建筑外墙开展保温工程施工时，首先应保证建筑外墙具备良好的保温性能，以提高建筑工程外墙保温施工效果，严防建筑外墙保温工程施工因外在因素干扰而出现问题。同时还应强化建筑外墙建设施工材料的保温性能，灵活应用各类施工材料提高建筑外墙保温施工效果，确保建筑外墙保温工程施工顺利开展。②为避免建筑外墙保温工程施工出现问题，必须要求相关人员按照标准化程序开展相应施工，保证建筑外墙保温工程各个施工环节的连贯性，及时调整建筑外墙保温工程综合施工缺陷，避免建筑外墙保温工程施工问题持续恶化。此外，在进行建筑外墙建设施工时，不仅需要保障建筑外墙的保温性能，还应强化建筑外墙的适用性。并在提高建筑外墙保温性能的同时，降低建筑外墙保温工程施工的成本支出。③在开展建筑外墙保温工程施工前，应要求有关部门对施工人员进行相关培训，逐步提高相关人员对建筑外墙保温工程施工的重视程度，确保相关人员严格遵循标准化流程开展建筑外墙保温工程施工。这不仅能够降低建筑外墙保温工程施工出现问题的可能，还能保障建筑外墙保温工程的安全性，以此保证建筑外墙保温工程施工能够满足建筑物综合建设要求。

3 外墙保温工程存在的突出问题

3.1 选用原材料不当

在建设外墙墙体的过程中，原材料的选择是十分重要的一个环节，一旦选取的材料不符合施工要求，比如说保温层所使用的板块材料密度不够，这会直接导致其发生形变，此外还要严格按照施工标准进行施工，不然也会致使保温层出现问题，比如说保温板养护时间不足，会影响到其上墙效果，甚至出现面层开裂的状况，还有就是如果在安装保温板之后没有在规定时间内开展下一步，会导致保温板表层呈现粉末化状态，极易造成防护层裂缝现象。

3.2 施工质量管理不到位

在工程的开展过程中，管理层一定要做好工程的施工管理工作，以免其出现质量上的偏差，这样看来施工的每一步都要仔细斟酌，以保温板为例来看，如果说保温板不够平整，这会导致砂浆的薄厚程度不一，这种不均匀的现象会造成保温板表面出现裂缝问题，从而大大降低了其本身的粘结度，还有就是在对保温板进行涂料时，一定要保证所涂的厚度适中，因为腻子如果涂的过于厚，会导致保温板面层失水开裂，另外，在腻子批涂完成之后，如果是在其尚未完全干的情况下，不能在此进行中涂施工，那样做会造成面层涂料出现鼓泡，鼓泡极易破裂掉落，影响到工程整体质量，所以说为了保证施工质量，一定要做好工程质量管理工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 建筑外墙保温工程施工技术要点

4.1 施工前期准备工作

在开展建筑外墙保温工程施工前，应要求相关人员按照建筑外墙规模形态和保温工程建设要求制定合理的施工方案，同时选取适应建筑外墙的保温材料，避免后期建筑外墙保温施工时因材料而出现一些问题。但建筑市场涉及的外墙保温材料错综复杂，多数建筑外墙保温施工材料质量不能得到有效保证。这就要求有关部门结合建筑外墙保温工程实际施工要求选取适当的保温材料，确保各类保温材料在建筑外墙保温工程施工中发挥自身最大的作用。除此之外，在施工前期还应做好各类施工设备准备工作，并在各类施工设备的支持下降低建筑外墙保温工程综合施工难度，缩短建筑外墙保温工程施工周期，使得工程项目前期准备工作能够满足后期工程项目建设施工的具体要求。

4.2 施工关键节点作法

（1）基层处理：进行基层处理施工的前期，需要做好外墙保温施工的准备工作，需要清除墙体内部一些水泥、混凝土残渣，还需要做好墙洞的封堵。对于穿墙螺杆孔洞封堵工作，首先应将残留在洞内的套管残渣去除，而后置入一定量的干硬性砂浆，在洞口周边墙面留出一定的深凹坑，对应深度以5～10mm为宜，再使用防水油膏进行涂抹，最后使用配比为1：3的水泥砂浆进行找平处理，保证找平层与保温层之间能紧密衔接，以避免出现空鼓现象。值得注意的是，在粘贴过程中不允许在保温板背面以垫衬垫板的方式找平墙面。（2）门窗洞口保温板粘贴：对外门窗等结构的墙体预留缝进行测量，确保其能够满足保温板粘贴所提出的厚度要求；施工时应使用到聚酷发泡胶，在其作用下可以增强门窗与墙体缝隙之间的稳固性。此外，应在缝隙外侧预留出5～10mm的凹槽，此部分区域将会被用于防水油膏填塞处理。控制好洞口上部的形状，以鹰嘴滴水线形状为宜。调整外侧窗台水平保温板的坡度，使其介于3%～5%之间，避免因积水而出现渗漏等质量问题。

4.3 材料质量控制建设

常用的工民建工程外保温材料有挤塑聚苯板、岩棉板等，需要满足国家标准，确保环境友好、不释放有毒有害气体、不容易引发火灾，保温材料的研发较为热门，市场上的保温材料种类繁多，需要根据项目情况进行选取。关于工民建工程外保温施工过程中使用的聚合物砂浆，需要根据产品的使用说明书进行严格配比，并采取用多少拌和多少的方式，避免长时间搁置，造成材料失效。拌合物搅拌要确保均匀和充分，一般不采取人工拌和的方式进行，应采用准用搅拌机械进行，确保搅拌质量。聚合物砂浆应采用少量多次的拌和方式，长期放置将导致水分丢失或进入污染物，造成聚合物砂浆的质量无法达到设计要求，如果发生超过两个小时没有使用完成的聚合物砂浆，就不应继续使用。砂浆拌和过程，需要注意中间静置 20min，保证充分反应，保持水分充分吸收，搅拌完成后应注意防风和防止直晒保存。

5 结束语

总而言之，在土建建筑实际开展施工的过程中，要想保障外墙施工的质量与保温性能，则需要合理的应用保温节能技术，发挥一定的优势与作用，促进建筑行业的稳定发展。

参考文献：

[1] 李明.建筑保温施工技术的探讨[J].居舍,2019(06):58+138.

[2] 李青山.离心玻璃棉在建筑外墙保温节能工程中的应用[J].绿色环保建材,2019(02):5-6.

[3] 田宝明.房屋建筑外墙外保温施工质量管理和方法[J].门窗,2019(03):94-95.

[4] 王丽丽.外墙保温系统技术质量问题与防治方法[J].居舍,2019(05):2+34.

[5] 范俊杰.建筑节能外墙外保温施工中防火安全问题分析[J].智能城市,2019,5(03):104-105.

论文作者:陈纪祥

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b44772c95db1d71af3337f85.html