# 刍议土木工程施工技术的问题及创新论文_魏永军

魏永军

黑龙江海达建筑工程有限公司

摘要：土木工程是我国城市建设和新农村建设的基础工程之一，近些年来发展迅速。在高速发展的大好形势下，我们发现它也存在着一些问题，这些不足主要体现在施工技术和质量管理方面。随着市场竞争日益激烈，当前一些存在问题的土木工程已经不符合发展需求了，所以对土木工程施工技术中存在的问题进行研究是非常有必要的。本文就土木工程施工中存在的技术问题，探讨一下解决对策和应对措施，以供交流。

关键词：土木工程；施工技术；问题与创新

引言：在当前的建筑施工过程中，普遍看来，大多数工程都具有复杂的建筑结构，多样的功能设计，这就对土木工程有了更多技术上的要求。所以，在工程施工过程中，就需要对施工技术有更加深入的研究、更加专业的实践操作。施工技术被广泛应用的同时也会遇到更多的施工技术难题，首先要从土木工程的设计理念和发展历程的角度出发，找到施工技术所面临的难题，正确判断错误并制定相应的方案加以解决，然后在施工技术流程中进行改进与创新，满足施工需求，提升施工质量。

一、土木工程施工技术存在的问题

（一）施工技术理论

在现阶段的土木工程中，施工技术理论并不能和施工现场相契合，总是有着一定的偏差。虽然在大部分情况下能够依照图及规范进行施工作业，但是由于土木工程所涉及的环节和施工流程较多，所使用的建筑材料也比较复杂，也就造成了施工技术理论是处于绝对的理想环境下使用的，不能够有效解决施工中遇到的问题。除此之外，现在的土木工程施工技术的理论知识不足以支撑工程项目的多样化分析，所以施工技术在实际的施工中，存在很大重复作业的情况。

（二）沟槽回填问题

在土木工程的施工过程中，最开始的工序就是路基的建造，最重要的也是路基建造。所以，在路基的建设中一定要确保质量问题。在路基的建设过程中，很多时候都要面对沟槽回填的问题，只有将沟槽填平，碾压结实，才能进行后续路基的建设工作。这个中间面临的问题沟槽有水或者沟槽土壤松散湿润等情况，还有回填土的成分，如果回填土里水分过多，或者存在其他的物质。如果不进行有效的技术处理，那么在工程建成使用后，长期受到压力，轻则出现裂缝，重则出现塌陷。

（三）标准不规范，随意施工的空间较大

虽然在土木工程的施工过程中，有着图集规范和图纸的辅助，但是各类施工技术没有一个完整的施工规范和施工制度，不能对施工人员进行有效的约束。此外施工技术的标准也不是很明确，不少的施工现场人员在实际施工中减低技术标准，以便提升施工进度。在图纸的结构图和施工图相冲突的情况下，很多情况下施工人员都是按照自己的想法进行工作，施工的空间范围太大，不能够对施工的质量进行有效的把关，从而对土木工程的质量产生一定的安全隐患。

（四）桩基的倾斜和断裂问题

土木工程中，桩基是一个工程的开始，也是工程的根本，桩的倾斜问题一直都是十分常见的，主要指的是工程完成后的倾斜值大于设计的倾斜值。造成桩的倾斜原因多种多样，有可能是土质问题，也有可能实际情况与考察后设计的要求不匹配，还有可能是桩的质量或者设计尺寸的不匹配，都有可能造成倾斜度的变大。尤其是因质量问题尺寸不对的预制桩，在打桩的过程中，如果因为承受猛烈撞击而发生挤土效应，不仅倾斜度发生巨大变化，而且还会影响后续的施工程序，严重的要进行二次打桩，不仅浪费资源和时间，也会对地基产生整体的影响。桩断裂的情况可以说是道桥施工中桩基作业过程中非常严重的情况之一，如果发生桩断裂，不仅整个施工质量受到影响，其他后续的施工工艺都将受到影响，整体的施工效益也大大减弱。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆发生这种情况主要有两方面，一个是桩基在施工过程中承受的外力超出自身的承受值，整个桩就会变成易脆状态，从而产生裂缝甚至是断裂。二是桩在下沉的时候，由于施工人员不足或者地下空间的问题，在转动桩的过程中受到承受之外的扭曲，也有可能导致桩的断裂。

二、土木工程中施工技术的创新

（一）再用灌注桩的施工方式

注桩是一种通过钻机深入地底（就位成孔），然后对桩管灌注钢筋混凝土所制成的桩，这种成桩方式能够严格按照施工规定，精准调节桩的标高，控制桩的长短。常见的灌注桩也有四中方式，分别是钻孔灌注、沉管灌注、振动灌注和爆扩灌注。基灌注施工方面的施工技术包括整个施工的前期阶段，在进行桩基灌注的开始阶段，要在混凝土中放入合理的混凝剂的剂量，并且在钢管下沉的过程中，保持一定的速度和灌注的数量。另外，钢管的深度要进行严格控制，根据相对标高控制在误差范围之内。根据实际的情况，在桩基灌注过程中，要满足浇灌时的足够长度，并且适当对管道进行振动，用来避免泥土掉进管道下方的混凝土中，造成桩质量的不足。同时，在初次进行灌注时，一定要控制混凝土的数量，然后进行控制导管的位置，确保桩的位置不会发生变化。还有一点，一定要注意混凝土在管道中空气的情况，及时排除空气，避免混凝土出现气泡影响桩的质量。

（二）预应力钢筋混凝土的应用

预应力混凝土连续梁施工过程中有很多的特点，因为整体的效果非常的坚固，强度也非常高，在实际的施工中有很强的操作性，施工的工艺也比较复杂，总体来说，预应力混凝土连续梁主要有四个特点，一是采用悬臂法施工作业，这种施工方法一般用于梁桥的建设中，是在梁桥墩的两侧搭建施工作业台，从两侧向中间悬臂浇筑，或者是进行一段段混凝土浇筑，最后进行结构合拢。这种方法有着很多优点，可以不影响场地的交通，也节省材料，施工作业段受力接近相同。二是由于每个桥墩独立分开，所以在施工过程中，可以多个桥墩同时展开作业，减少工作时间，加快工程进度。三是由于预应力连续梁施工中采用了流水线的作业手段，就能够对质量进行有规律的检查和审核。

（三）培养施工人员的专业水平

由与土木工程施工强度大，所以在现场的工作人员一天的工作时间基本都是八小时制，组织施工人员理论和知识的学习是必要的，目前也有不少的工地学校及时基于此创立而来，施工企业可以针对现场的实际情况，强化施工人员的专业素质，补充专业知识，更好的为施工管理服务。另外，在招聘的过程中，引进高质量的管理人才，带来先进的管理理念，与提升施工人员的专业知识双管齐下，提高管理人员的专业素养，落实管理要求。

三、结语

目前，土木工程施工技术已经到了面临改进与创新的关键时刻，我们要清晰的认识到施工技术在现实中还存在着很多的问题，这就需要技术人员结合当前国内外专业的施工技术和先进的施工理念，对施工技术进行创新和完善，提高生产效率、节约生产成本、保证生产质量，这也是施工单位向前发展的重要动力。最终促进我国土木工程建筑施工行业的发展,促进我国经济的发展。

参考文献：

[1]王刚.土木工程施工技术中存在的问题与创新探讨[J].中国住宅设施,2019(05):95-96.

[2]孙静恩.土木工程施工技术中存在的问题与创新探析[J].江西建材,2019(05):144-145.

[3]孙道鹏.浅谈土木工程施工技术的创新及发展[J].中小企业管理与科技(中旬刊),2019(05):162-163.

[4]杨明哲.土木工程施工技术中存在的问题与创新[J].住宅与房地产,2019(09):227.

[5]孙瑞华.土木工程施工技术中存在的问题与创新研究[J].住宅与房地产,2019(06):183.

论文作者:魏永军

论文发表刊物:《中国西部科技》2019年第21期

论文发表时间:2019/11/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b45d26f6e21dfc1169eaa0a0.html