# 电厂化学水处理设备腐蚀问题处理措施探讨论文_刘双鹤

（大唐呼图壁能源开发有限公司热电厂 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 831200）

摘要：随着社会经济的不断发展，对电能的需求量也越来越大。水处理设备的腐蚀生锈危害产品生产，一般主要发生在排水管道内部、产料输送管道内部、加酸设备和中和池等位置。尤其是电厂化学水处理设施的防腐蚀方法探究，已经成为了电厂化学水处理事业发展过程中重要的工作内容。对电厂化学水处理的特点进行分析，提出现阶段电厂化学水处理设施防腐蚀工作中常见的问题，并探究电厂化学水处理设施防腐蚀方法。

关键词：电厂；化学水处理设施；防腐蚀

引言

在电厂的运行过程中，化学水处理是其重要的工作组成部分。由于化学水本身具有较强的腐蚀性，往往会对电厂的化学水处理设施造成严重的腐蚀情况，不仅会给化学水处理设备使用带来不利影响，甚至还会导致水处理设施损坏的情况发生，给电厂运行带来不便的同时，也会造成电厂的运行成本增加，降低电厂的经济效益。

1、电厂化学水处理系统的特点

1.1化学水纯度较高

在电厂的生产过程中，化学水的作用不容小觑，化学水的质量直接关系到电厂生产的安全性，影响生产效率。化学水中的固体含量、有机物含量、含氧量等内容，假如有一方面未达到相关标准，都会影响化学水的质量，不能将其应用于生产工作中。如果将不符合标准的锅炉用水和冷却用水应用在生产工作中，将会在热力设备的表面出现结垢现象，腐蚀热力设备，使得热力设备的导热性能降低，影响电厂的生产效率，甚至会导致爆管等危险事故发生。因此，电厂化学水处理系统的化学水纯度要高，保证使用水的质量达到相关标准。

1.2化学水净化量较大

电厂在生产经营过程中，会用到大量的水，还会排出大量的水。充足且达标的化学水是电厂能够顺利开展生产工作的基本保障。电厂在正常工作的过程中，在持续不断地使用水的同时，也会源源不断地排出污水。基于此，化学水净化量较大就成为电厂化学水处理系统的一大特点。这就需要电厂化学水处理系统在保证机组化学水的质量达标的同时，又能保证污水排放符合国家环保要求。环保是现代社会上的热点话题，关系到国家的可持续发展，因此电厂污水的处理方式也尤为重要，受到相关管理部门的高度重视，现阶段很多电厂使用在废水中加入化学物质，利用澄清池，再过滤压缩，最终使用离子交换减少污水中的污染物质。

1.3化学水处理方式较多且系统集中

电厂主要是将某种形式的原始能转化为电能，以供固定设备或运输用电，其中工作的部门较多，而且各个部门对使用化学水的要求也不尽相同。因此，电厂化学水处理系统就需要满足各个部门的用水需求，就需要采用各种化学水处理方式，使得化学水的质量达到电厂生产工作中各个阶段。同时，如果电厂化学水出现质量问题或者在使用过程中出现问题，一般电厂都会使用较为系统且集中的方式进行解决，保证其能够正常运行。

2、电厂化学水处理设备腐蚀问题分析

（1）盐酸质量的超标导致高位酸槽内部衬胶层部位腐蚀问题。电厂内部每当出现高位酸槽内部衬胶层内部出现腐蚀问题，就明显的表现为电厂内部产生恶心发臭的刺鼻气味，而且高位酸槽内部液体表面出现一层纯白色的泡沫漂浮物。该白色漂浮物经实验室研究确定为苯环卤素取代物，由于在化学水合成的过程中盐酸质量超标或者盐酸质量不合格导致。这种过期变质的盐酸肉眼上和工业精致合成的工业盐酸很难区分，只有通过实验室专业检测人员的检测才能够发现。因此电厂生产过程中要购买和使用质量合格的盐酸，对于已发生变质的盐酸及时进行清理更换，而且还要更换已经被腐蚀的内部衬胶层，做好防腐工作。（2）低位酸池内壁腐蚀问题电厂为保证生产的顺利进行，为保证高位酸槽内部的盐酸酸度适合生产，常常采用对酸槽和酸池的高低进行适当调配的办法，保证地位酸池内的酸液能够流向高位的酸槽，对酸槽内部的酸碱度进行调和。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在平常的检查当中酸槽内部的酸碱度检测室检查的重点，但由于工作人员嫌费事对酸槽内部的检测不到位时，由此导致酸槽内部的酸度超标而腐蚀内部衬胶层，对电厂的生产带来致命的隐患。因此在化学水处理中要做好日常的化学水排放记录和处理记录，将日常的的化学水检查记录在案，做好规范性的水处理措施。（3）地沟壁防腐层腐蚀引起的地沟部位腐蚀问题电厂的化学水处理够一般都是在电厂建设之初就已经建设好，而且在建设时就要保证地沟的质量和使用寿命。在电厂使用时，化学水的排放由于其自身的酸性会在流动的过程中对沟壁进行一定程度的腐蚀。在常年累月的使用过程中，部分瓷砖表面破损形成沟壑，化学水中的化学杂质在此沉淀，更加剧对地沟壁的腐蚀。因此要加强对地沟壁的检查维修，对损坏的地方及时进行更修，对防腐壁可做特殊材料的处理，增加其做防腐性，防止地沟壁的损坏过度使得化学物质渗透到地下，带来更加严重的环境此生危害。

3、电厂化学水处理设施防腐蚀方法

3.1优化防腐设施材料的选择

电厂化学水处理设施作为化学水处理的基础，在设施构建中必须保证其本身的抗腐蚀能力。通过对防腐蚀设施材料的选择与使用，提升电厂化学水处理设施的抗腐蚀能力，降低腐蚀情况的发生概率。例如，对电厂化学水处理设施的循环池内部以及表层等与化学水接触部分用抗硫酸盐水泥进行抹灰处理，提升其抗腐蚀能力，降低腐蚀情况的发生概率。

3.2严格控制施工质量，保证设施的密封性

在电厂化学水处理设施的构建过程中，必须对施工质量进行严格的监管，并注重对设施结构的抗腐蚀保护层构建，采用防腐蚀涂料对设施构建中的混凝土结构进行涂抹，避免因为混凝土结构的气孔导致腐蚀情况的发生。与此同时，在设施构建完成后，还要对设施的结构密封性进行检测，避免因为密封不足而导致化学水以及酸液等出现泄漏，对电厂化学水处理设施产生腐蚀的状况。

3.3优化处理流程

优化电厂化学水处理流程，可以在科学配置各生产要素的同时，从整体上提高处理效率及质量，还可起到降低成本的作用。以往的处理流程为原水获取-适量加入聚合氯化铝混凝-沉淀-过滤-经由阳床-除碳器处理-进入阴床。常规处理流程下的污染物含量相对较多。基于此，有必要对其进行合理优化。优化后的处理流程如下：原水获取-曝气（加热至30℃）-放入氯气-融入聚合氯化铝混凝-沉淀-无阀过滤器-超滤系统-反渗透系统-经由阳床与阴床-混床。通过此种方式能够切实降低水中杂质含量，提高进入除盐系统的水体质量。同时还可减少树脂遭到污染的机率及其再生频率。

3.4落实规范化的运维管理

要想降低电厂化学水处理设施腐蚀情况发生的概率，就要注重运维管理工作的开展，建立健全电厂化学水处理设施的定期维护保养机制，一旦发现设施漏点，就要及时进行维修，避免泄露问题进一步扩大，导致对设备造成更严重的损坏情况。与此同时，还要建立规范化的运维工作制度，保证电厂化学水处理设施运维工作开展的质量，避免因为电厂化学水处理设施维修中出现维修工作开展不达质量标准要求的情况发生，给电厂化学水处理设施腐蚀问题的发生埋下隐患。

结束语

化学水处理作为电厂日常工作开展的重要组成部分，对于电厂发展有着重要意义。在电厂化学水处理工作中，必须注重电厂化学水处理设施腐蚀问题的处理，采用科学的防腐蚀方法对电厂化学水处理设施进行保护，降低电厂化学水处理设施腐蚀情况的发生概率，提升电厂化学水处理设施的抗腐蚀能力，推动电厂科学化发展。

参考文献

[1]虞文颖.电厂化学水处理设施防腐蚀工艺分析[J].南方农机,2018, 49(10):245+247.

[2]白元,段尔君.电厂化学水处理设备设施腐蚀问题研究[J].化工管理,2018(06):176+178.

[3]安增琴.电厂化学水处理设备腐蚀及处理探讨[J].化工管理,2018 (05):186+188.

论文作者:刘双鹤

论文发表刊物:《电力设备》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4628cf823ad82ff61cdb262.html