# 探析电力系统继电保护问题及对策论文_钱志斌

钱志斌

（国网江苏省电力公司兴化市供电公司）

摘要：电力系统中的继电保护是一种反事故自动化的综合装置，可以对电力系统的安全性起到很好的维护作用，在电力企业近些年来显著发展下逐渐成为新兴的实用性学科。在科技的带动下，继电保护技术开始想着网络化、智能化的方向发展，对电力系统的保护作用也得到了明显的提升，在保护作用上也呈现出了新的特点和优势，在具体的应用保护中，还需要有高效的管理措施作支撑。

关键词：电力系统；继电保护；问题；对策

社会经济的快速发展带来我国电力市场的巨大变化，电力系统的运行环境也日益复杂，所涉及的系统设备也越来越多，作为电力系统的重要设备———继电保护装置，其在保护整个电力系统的安全运行和相关事故的防控方面发挥着巨大的作用。在发生电力系统故障时，继电保护装置可以及时地检测出故障点，发出警告信号，从而可以引起值班人员的注意，通过电力系统故障的排查和维修来保障电力系统的正常运行。

一、电力系统中继电保护装置的基本要求

随着社会经济的高速发展，我国的电力网络也取得了较快的发展，在很大程度上提高了电力系统对继电保护装置的要求，具体而言，主要包括以下四点要求：第一，选择性。就继电保护装置的选择性而言，指的是继电保护装置不能够出现某些误动；第二，灵敏性。就继电保护装置的灵敏性而言，是指针对故障的处理，继电保护装置必须快速而灵敏，而且要能够准确地查找到故障范围，最大限度避免电力系统的故障范围不断扩散；第三，快速性。就继电保护装置的快速性而言，指的是一旦电力系统出现某种故障，继电保护装置能够立即做出相应的反应动作，以便相关人员能够在第一时间采取有效措施予以处理；第四，可靠性。就可靠性来说，指的是当电力系统出现某种故障问题时，继电保护装置必须能够及时对故障问题进行可靠的处理，最大限度降低故障可能带来的危害。由此可见，继电保护装置的以上特性是缺一不可的，只有将这些特性充分结合在一起，才能够充分确保整个系统运行的安全性和稳定性。

二、电力系统继电保护问题

2.1人为问题

2.1.1 缺乏扎实的知识技能。在电力系统当中，由于某些工作人员，尤其是新进的工作人员本身所掌握的专业知识非常有限，因此，一旦继电保护装置出现某种故障问题，他们往往不能够及时准确地做出判断，或者是即便他们能够在第一时间做出准确的判断，但是由于缺乏良好的实际操作技能，也容易导致故障问题处理的延误。

2.1.1 经验办事方面的问题。电力系统的某些工作人员由于工作时间比较长，在长期的实际工作当中积累了比较丰富的专业知识和操作经验，因而使得他们能够更加及时准确的判断和处理电力系统中的继电保护问题，但是，部分员工由于过分自信，使得他们往往会凭借自己的经验来出判断和处理继电保护问题，从而延误了最佳的处理时间，最终导致较大的损失。

2.2高频保护干扰造成误动

某变电站中的某个回路在出口单相接地，将造成附近线路的另一侧发生保护误操作。对它的高频收信滤波展开探究，发现故障原因是因为此线路的保护收发机信号被关断，致使另一侧不能获得闭锁信号，导致跳闸现象产生。高频电路的屏蔽层上的两点触地，可以显著地降低收发信机的干扰电压，不仅能保证该设备的稳定工作，还能屏蔽两点接地。当高压电网发生事故以及两个接地点间由于工频电位差产生纵向电压时，上述电流肯定会接入高频电路中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果收发信机和耦合电容联系在一起，构成滤波器，它们就以器线圈的形式和高频电线连接起来。如果变电站附近及内部发生短路现象，工频电流通过地网联入高频电路中，和其连接的滤波器上的变量器所产生的变压器将会超负荷，使得高频信号关断，导致正常工作的电路也会出现保护跳闸现象发生。

2.3设备因素

在继电保护运行情况下，要对其数据进行合理的收集与整理，这一过程主要是通过数据采集系统来完成，将所有数据进行转化，变成信号数字，然后通过相应地处理器进行微机处理，然后进行登记。在继电保护发生异常时，就可以通过微机进行查询，及时发现问题并加以解决。在电力系统继电保护装置上，一般都有检同期重合闸、检无压线路，如果在主变的电压侧出现双分支之时，就要考虑主变压的低压一侧分支和相邻的主变压的低压一次是否相关，出现小电源侧投检同期、大电源侧投检没有电压等等情况；而且对于继电保护装置之中充电之时，必须等整体充电满足之后，才能进行备自投跳合开关。如果没有满足充电的条件，就有可能会发生继电保护事故。

三、电力继电保护问题的应对策略

3.1人为问题解决

对于人为问题的解决，首先应该积极做好电力系统工作人员专业知识及实际操作技能的培训工作，提高相关工作人员的安全意识，让他们切实认识的继电保护工作的重要性，以避免一些继电保护事故的出现。其次应该积极做好继电保护装置检修工作，定期排查相关元件和线路，及时处理电流、电压、电源中的异常情况。第三，电力系统工作人员，应该本着科学的态度，在实际电力系统继电保护故障发生时，首先要做的应该是对事故的处理，而不是去找事故责任人或事故原因。最后实际问题处理过程中，必须要本着灵活处理原则，保证整个电力系统可靠性和安全性。

3.2高频保护干扰造成误动问题的解决

对高频保护要有足够的重视，利用多种手段达到保护的预期目的，应该从以下几方面来入手，尽量避免干扰信号带来的跳闸现象发生。第一，尽量将工频量和变量器隔开，避免变量器过负载从而阻碍通道。按照新的滤波器和收发信机，将电容联入高频电缆芯线的终端。若电路以投入使用，要将高频变量器和高频通道直接连接在一起，同时，在该通道上的电路中还要联入电容。第二，保证收发信机是质量可靠的，还要有相应的接地措施。第三，每年的大排查时，要重点检查高频电路的保护通道，例如触地节点，对滤波器要进行开盖检查。

3.3设备问题解决

3.3.1照对比法处理

所谓参照对比法是指通过检验报告来对正常设备和不正常设备在同规格、同型号的技术参数之间对比，如果两者之间存在较大差距，则说明此处为故障点。而在实际继电保护装置安装运行过程中，通常使用参照对比法来解决一些因为线路错综复杂而导致的接线错误。另外由于继电保护设备更换或者回路过程中往往很难判断是否存在一些接线问题，并且因为整定值和测试值这两者之间往往存在很大差距，因此对整个继电系统问题分析往往很苦难，所以一定要对整个继电保护装置回路进行定值检测，以真正实现对继电保护装置中故障排除。

3.3.2替换处理措施

替换处理措施的原理就是使用运行正常的零件来替换出现故障的元件，通过判断元件的好坏，来缩小故障查找的范围。替换处理措施是处理综合自动化继电保护装置故障的常用措施。当电力系统出现微机保护问题，或者内部回路比较复杂的单元继电器出现问题的时候，可以将其替换为附近备用的或者暂时处于检修状态的继电器或者插件，如果故障消失，说明替换的元件是故障发生的原因；如果故障没有消失就要使用这种方法继续查找。

结语

积极研究电力系统继电保护问题及解决策略对于电力系统故障处理解决意义重大，并且在有效对继电保护装置中问题进行解决的基础上，促进了一些技术及经验理论的积累，这无疑对整个电力系统的安全、可靠运行奠定坚实的基础。

参考文献

[1]龚永智.电力系统继电保护事故原因及改进措施探讨[J].中国新技术新产品，2014.

[2]高全,冯晓明,杨继东.电力系统继电保护应用浅谈[J].山东工业技术.2016(09)

作者简介：

钱志斌（1986.10-），男，江苏泰州人，重庆大学电气工程与自动化专业，本科，助理工程师，单位：国网江苏省电力公司兴化市供电公司.

论文作者:钱志斌

论文发表刊物:《电力设备》2016年第9期

论文发表时间:2016/7/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b465b48c74aa0f016896ba20.html