# 关于水利工程中堤防护岸工程施工技术分析论文_翟士超

摘要：经济的发展，城市化进程的加快，促进水利工程建设项目的增多。水利工程的堤防护岸实际上是两大类工程，分为堤防工程与护岸工程，堤防工程属于挡水建筑物建设，护岸工程则是主要防止洪水对岸坡基础的冲刷腐蚀等。堤防护岸工程施工在水利工程建设中极为重要，在进行施工时必须依照工程实际情况选择合理的施工技术，才能够保障工程质量，从而为水利工程的安全运行提供保障。本文就关于水利工程中堤防护岸工程施工技术展开探讨。

关键词：水利工程；河道堤防；护岸工程；施工技术

引言

在我国经济发展中，水利工程建设有着不可取代的作用。其中的堤防护岸工程为防治洪水灾害危害人类生活贡献非凡。是防治水流对于岸坡基土的冲蚀和淘刷引发侵蚀和塌岸的重要手段。因此，为了提高水利工程的施工质量，重视堤防护岸的施工和管理就成了“万里长城的第一步”。

1堤防施工的填筑技术

1.1堤防填筑

1.1.1坝基清理

为了顺利开展水利工程堤防护岸施工，需要在施工以前做好相关准备工作，包括对施工地点周边环境进行杂草以及其他妨碍施工进行的障碍物的清理；采购人员严格按照要求采购合适的沙土以及粘土等填充材料；确保相关的施工设备到位，以免施工停滞；为了保障填充坝基的材料符合要求，施工人员在施工以前，进行土液塑实验和击实试验。

1.1.2开展填筑操作

当需要填筑的部分情况不同时，我们需要具体情况，分别对待。若水利建设工程，若水利建设工程提防的横断面坡度不能够大于1：5；如果应该要填充建筑的地表起伏不平，我们需要先对地表情况进行处理，达到填筑要求以后，再进行作业。在面对堤防不同水平分层，要按照从下往上的顺序进行。水利工程建设工程的长度，针对人工施工和机械施工2种情况，设置的长度标准也大不相同。当施工长度大，在100m以上的时候，采取机械作业相对效果更明显。只要水利工程不出现界沟，不论是碾压还是铺土，都要注重各个作业面的操作，相互配合，才能够实现效果和收益的最优化。如果要对水利建设工程界面处进行搭接，需要注意的是有时水利建设工程坝基为软土，此时要对水利建设工程的众多观测点实施观测。如果局部地区遇到“弹簧土”，要对土壤进行得当处理，土料的选择在填筑时对工程的影响很大。涂料的选择要掌握一定的技巧。象在严格控制施工速度的基础上，用含水量较高的土料对水利工程进行分层填筑，这样的工程截面，对于整个操作发挥着重要的作用。有效防止整个堤身两旁的压载平面，发生位移与断裂。在这项操作验收合格后，填铺新土，确保水利工程的建造质量以及后续工作的展开奠定基础。

1.2堤坝压实

堤坝压实施工是堤防工程施工中的关键技术，在这一过程中，要不定期进行检查土壤含水情况，土壤含水量在1%－3%之间才能够达到压实施工标准，在进行压实施工时，要注意选择标准的压实施工操作，并且合理利用各种压实机械。采用标准的压实施工操作主要是为了避免传统压实施工中出现的压实不足与漏压等现象，以确保堤坝的稳定与牢固。在进行压实时，先进行水平分层铺土，再逐层进行碾压，在设计边线的两侧超出30cm左右，用工作面上的土料进行填充，渐次卸料、整平后进行压实。在压实时，要根据施工现场的是极其那个框来选择合适的压实机械，在较为开阔的场地上采用大型碾压机械如压路机等，在空间较小、回转不利的区域内可以选择手扶碾压机，进行全盘碾压，保障堤坝稳定。

2护岸施工的相关技术

2.1坡式护岸施工技术

坡式护岸是一种较为常用的护岸方式，是将防冲刷材料覆盖在坡脚与岸坡上，从而降低水流侵蚀作用的方法，坡式护岸的优点在于不会影响到河床与周围的环境。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆防护工程是坡式护岸施工中最重要的一环，为保证坡脚防护工程的质量，需要在水下部分采用防腐材料施工，通过石脚保护法进行水下施工，能够给水下工程施工带来较大便利。

2.2坝式护岸

为了减少水流、潮汐及破浪对边坡带来的冲刷作用，使水流能够与堤岸保持安全有效的距离。利用顺坝和丁坝，利用坝式护岸方法来对堤岸进行保护时能够及时疏导水流，减少水流、波浪变化对堤坝的冲击。在常用的顺坝、丁坝、潜坝和丁顺坝4种坝体中以丁坝式护岸最为常用，它是一种间断的有重点的护岸方式，利用丁坝式护岸对于水流缓慢及河床较宽阔的河流段进行水流的调节具有极为重要的作用。

2.3墙式护岸

墙式护岸一种陡坡式护岸，结构通常比较紧密，防水效果较好，能够有效为水利工程的河道堤防提供冲击保护。墙式护岸通常被应用于水流较快、水面比较狭窄的河道中，得益于墙式护岸的梯形墙体，能够抵抗的水流冲击力较大，有效对河道堤防提供冲击保护，避免因水流冲击导致堤脚不稳定。

2.4植被型生态护岸模式

植被型生态护岸，指的是在水向辐射区或者水域宽阔、气候温暖的河床滩地等地形中建立植被缓冲带。选用植被类型时，应当结合实际，选用当地资源较为丰富的植被，这样不仅可以节省成本，植被适应当地环境也更易存活。除此之外，植被类型也不宜过于单一化。在水向辐射区应用该种结构模式时，要选择地不同的植被类型如湿地草丛、灌丛等。这样不仅能保护物种多样性，同时也保证了建设的景观性。最后，由于植被型生态护岸的主要目的是提升河流的水质，降低河流的浑浊度，使河流中的生物拥有适宜生活的环境，因此，植被型生态护岸适用的土地利用类型包括林地、草地等。

2.5抛石护岸技术

这种技术主要是指施工人员按照施工设计要求从护脚到岸坡按照一定的顺序来进行逐层抛填处理。抛石护岸技术的应用关键是测量控制。在具体施工中需要相关人员根据抛石的具体水位、流动速度、块石大小来选择不同的位置，做好一系列抛投试验操作，为抛投施工有效性提供重要支持，增强抛投施工的科学性、有效性。在具体抛投操作时一般按照先上后下、分阶段的开展施工，在抛投之前需要施工人员能够对整个工程的发展实际情况进行全面的调查研究，结合施工现场情况来选择施工方式、施工材料以及抛投的具体顺序。

3建设过程的质量监督管理

在水利工程的具体施工中，全面贯彻落实对建设质量的监督和管理，对提升工程质量有着至关重要的作用。首先，重视堤防护岸工程的建设，涉及科学合理的施工方案，将每一流程规范化、明确化，严格按照施工方案进行。在每一个流程完成以后，还要对建设质量进行检验，一旦发现质量不过关，就不能直接进行下一流程的施工，而是要采取相关措施解决问题，保证每一流程的质量都达到规定的要求。除此以外，施工单位还需要安排专门的管理人员，在建设过程中进行定期的检查。这有利于相关的问题被及时发现和解决，避免相关风险和隐患留存到后续建设，造成不必要的损失。其次，随着科学技术的飞速发展，近年来各项先进技术被研发出来，信息化技术和计算机技术更是渗透到人们生活的方方面面，在各个领域发挥着作用。将计算机技术和信息技术引进到水利工程的质量监督管理系统中来，利用计算机强大的计算能力，超高的效率以及可靠性，能够实现对整个工程全方位的管理和监督。而且与人工操作相比，计算机工作出现误差的概率较小，工作也较为便利，不存在休息时间，在保障工程质量的同时，还能减少人力资源的投入，给企业节省了施工成本。

结语

综上所述，堤防护岸施工质量对水利工程的质量有直接影响，在进行水利工程堤防护岸施工时，要结合工程实际情况采用合适的施工技术，并且要对施工技术进行全面的把握，确保施工质量。施工部门要落实施工管理，保障施工质量。

参考文献

［1］辛暖.浅析水利工程中河道堤防护岸施工技术［J］.绿色环保建材，2017(12):224－224.

［2］骆顺强.水利工程堤防护岸技术应用及实践要点分析［J］.河南水利与南水北调，2016(3):107－108.

论文作者:翟士超

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b47755b6ef7725f807290eef.html