# 变电二次继电保护状态检修应用曾珊论文_曾珊

摘要：随着我国社会经济的持续发展，社会各界对于电力供应的需求也越来越大，变电站的平稳运行对于我国社会经济的发展以及保证我国人民的正常生活有着十分重要的意义，所以变电站的保护工 作也就显得尤为重要。在变电站保护工作当中的主要内容就是变电二次继电保护设备，本文就现阶段电 力系统的变电二次继电保护工作的现状展开研究，探讨影响变电二次继电保护的因素。

关键词：变电站; 变电二次; 继电保护

引言

变电站是强大电网的重要支柱，在其建设过程中，对变电站设备进行状态评估并据此制定恰当的维护检修策略，一直是变电站技术研究的重点之一，并且取得了可喜的进展[1]。继电保护是变电站不可或缺的核心单元，测量电路故障可能会使保护装置动作异常，只有正确有效的设备状态评估才能建立合理的检修策略。所以，对变压器二次设备的故障诊断方法进行研究具有重要的现实意义。基于现阶段社会对于电力供应的巨大需求，使得 我国的变电站将会面临着极大的安全压力，容易令 电力设备出现故障问题，极大的威胁着我国社会经济 的发展。变电二次设备是保障电网安全，稳定运行关 键，其中最为常见的设备就是继电保护器，但是电气 二次设备的主要检测方法大都是自检，通过这种方法 检测出来的结果存在着一定的缺点。为此，我们应当 积极研究变电二次设备及继电保护技术的检测方法， 为我国社会经济的发展提供有力保障。

1、变电二次状态检修的重要前提

一般情况下，变电站由于长时间不间断的进行电力供应，也就会不可避免的出现运行故障等一系列问题，而这其中对于变电站的保护就离不开变电二次设备，即继电保护装置的应用。通常情况下对于电气一次检修所需要的时间相对较短，而对于变电二次的检修工作主要都是依靠设备的自检功能以及状态检测技术来进行检修的。依靠人工检测维护的方法根据通电情况主要分为停电和带电两种，但是人工的检测方法却存在着一定的危险性，技术人员应当充分明确每一种操作情况下的操作前提，以保障自己的生命安全。

1.1 中断电力供应时的二次安全保护

在中断电力供应的时候一定要优先对继电保护设备进行检测和维护，相关的技术人员一定要注意检查设备与设备之间的接线一定是断开状态的，要确保不能有任何电流存在，以免对检修人员的生命安全造成威胁，除此之外还需要保证母线与电力互感器之间无电压的存在，在对线路进行多次检查之后，确实确定设备的与电路之间不再相连接才可以进行对于继电保护器的检测和维护。

1. 2 带电前提下的二次安全保护

本身对于变电站的安全检验就是一个极为严谨的工作，而对于保障变电站安全的继电保护器的检测工作更是重中之重，为确保我国社会经济的持续发展，电力部门对于电力的供应必然是不会轻易中断的，那么在以带电情况为前提的二次安全保护就显得尤为重要。

技术人员在进行设备检修的时候一定要严格遵守操作标准，规范操作动作，谨防接地事故的发生，同时也一定要保证整个电力供应回路当中的永久接地线始终保持接地的状态。当技术人员在对互感器进行操作的时候一定要理清思路，避免导线的错误缠绕，确保线路始终保持着畅通的状态，同时为保证技术人员操作环境的安全性，一定不能在有短路端子和互感器之间进行操作［1］。

2、影响电气继电保护平稳工作的因素

电气继电保护可以较为有效的解决电气设备的拒动作，误动作等问题，是一种极为有效的变电二次保护措施。但是在其工作的过程当中，不可避免的可能会遭受其系统内部错误的程序影响，从而影响继电保护的正常工作，这其中也有可能存在操作人员对于相关电力数值的错误输入所导致的。由于系统录入的错误的数值，当变电站的运输电压达到这个数值的时候就会造成继电保护装置的触发，然而这时变电站的供应电压却属于正常范围，并没有出现输电系统受损的情况。除了人工影响因素之外，就有可能是继电保护设备受周围环境的影响，导致继电保护设备的误触发。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆为保证变电站的正常供应，就需要技术人员在日常工作当中加强对于有关问题的预防工作，避免供电事故的发生。

3二次设备状态检修技术具体执行

3.1落实并完善设备状态检测工作的相关制度

考虑到状态检测工作的项目较多，涉及到的二次设备较广，执行检测的单位需严格按照国家于 2014 年制定的《变电设备带电检测工作指导意见》相关规定落实并完善现有的制度，制定带电检测工作完成情况表和异常情况表，严格监督状态检修工作并对检测人员进行考核，明确奖惩制度，将高强度管理化为一种常态。

3.2提高检测人员水平

由于我国设备状态检修技术与发达国家相比起步较晚，使得该方面的技术人才较为紧缺，为了迎合发展日益壮大的二次设备建设， 故需提高设备状态检修技术人员的个人基础水平。通过在日常的检修过程中由一名经验丰富的检测人员对 1-3 名人员进行实际教导， 让新晋检测人员能快速上手，同时在其它时间企业组织并开设相关培训课程，并联动其它同行公司，加强检测人员之间心得和经验的交流。

3.3加强检测仪器选择和维护

目前我国市面上销售的二次设备检测仪器丰富多样，品质参差不齐，即使是相同的仪器，灵敏度也有可能存在差异，使得在检修过程中测得的数据偏离真实数据，同时在平时对仪器的维护过程中， 若保养维护不当，同样也会造成数据的差异。故在进行仪器采购的过程中，检修企业需要严格按照自己所在地市的带电检测需求配套相应的试验仪器，并且在购入后做好相关的仪器护理和保养。

4二次设备状态维修技术要求

4.1设备状态的监测

设备状态的监测技术主要针对设备故障，通过先分析二次设备中存在的不同情况来选用最适用于监测该部分的方案和装置来检查设备的信息与状态，并有效处理收集到的信息，抑制各种无关信息， 筛选并提取能够反映设备状态特征的信息。该项技术主要是以测量在运设备的健康状况，识别其现有的和即将出现的缺陷，分析、预测检修的时间为目的，进而能够有效减少设备发生故障的概率，进一步提高使用率。目前二次设备状态监测技术常应用于诸如发电机、变压器、电缆、断路器等电力系统主要设备上，因为在运行电压下测量的特征量比预防性试验所加电压下的离线试验同一特征参数正确度高，所以在这种情况下应用此技术可以更为真实可观并随时反映出设备的状态，从而有效管理电力系统。正常情况下，二次设备监测技术按照顺序可主要分为数据采集、数据分析、特征采集、状态评估与故障检修和故障分类七个步骤。

4.2设备状态评估

二次设备状态的评估可以说是状态维修的基础，因为在现阶段的设备检测技术的概念中，并非是要到设备出现故障时才选择维修， 更多情况下，维修是为防止设备故障所采取的措施，是一种以设备状态为基础，采用预测设备状态发展趋势的方法。而设备状态的评估则是为减少设备维修过程中出现的失误而出现的一种措施，是一种以提高设备可靠性和可用度为目标的一种维修方式。

4.3设备状态预测

二次设备状态检测的预测即通过分析本次检测的情况和信息， 对后期设备可能发生的问题进行一个预测，目前关于预测的方法， 主要有回归分析法、时间序列法、灰色预测法、模糊预测法、人工神经网络法等。

结束语

现如今随着我国社会经济的发展越来越离不开对于电力供应的需求，使得对于变电站安全的保护工作也愈发引人重视，相关电力部门应当积极研究变电二次及继电保护技术，通过应用更加科学、有效的继电保护装置来提升变电站运行的稳定性。

参考文献

[1]丁远. 浅析二次设备的状态检修技术的发展与应用 [J]. 通讯世界 ,2017,3(4):147-148.

[2]庞军 . 输变电设备状态检修技术体系研究与实施 [J]. 科技尚品 ,2017,107(8):222.

[3]左栩峰 . 电力电气设备状态检修技术研究进展 [J]. 现代农业研究 ,2017,42(6):54.

[4]丁陆 . 关于电力电气设备状态检修技术的研究 [J]. 现代经济信息 ,2018,17(12):378.

论文作者:曾珊

论文发表刊物:《中国电业》2019年 23期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b47ece7515717240b22c1092.html