# 预制混凝土双T板在纯碱行业的应用论文_瞿尚君,王旭贤,朱建华,马通飞,李功龙

金昌氨碱源化工有限公司 甘肃省金昌市 737200

摘要：预应力双T板是预制装配式建筑的一种形式，具有构造简单、跨度大、经济指标、防火、防潮、施工快等一系列突出优点，在西北地区纯碱行业预应力双T板的应用极其罕见，本文针对金昌氨碱源项目库房屋面采用的钢绞线预应力混凝土双T板在选型、施工控制、产生的效益等方面进行了论述。

关键词：预应力双T板；纯碱行业；施工控制；效益

Abstract：Presented double T plate is a form of prefabricated buildings，has simple structure，big span，economic indicators，fire prevention，moistureproof，fast construction and so on a series of advantages，in the northwest China soda ash industry the application of prestressed double T plate are extremely rare，JinChang ammonia alkali source project，the author of this paper warehouse roof adopts prestressed concrete steel strand double T plate in type selection，construction control are discussed.

Keywords：Prestressed double T plate；soda ash industry；construction control；benefit

一、前言

预制装配式建筑是现代工业化建筑的重要形式[1]，因其结构方案、制作工艺、后期装配等的不断完善和进步，预制装配式建筑的发展日趋成熟。我国于1995年4月印发的建［1995］188号文件《建筑工业化发展纲要》中明确指出建筑工业化是我国建筑业的发展方向［2］。传统的大跨度库房建筑多为钢结构屋架，存在施工周期长，耐腐蚀性、防火性能差，后期维护费用贵、综合造价高等缺点。预应力双T板是预制装配式建筑的一种形式，具有构造简单、跨度大、经济指标、防火、防潮、施工快等一系列突出优点，因此在建筑行业得到了明显的青睐。经设计对比、现场实际考察，从设计、施工环节严格把关，联碱装置工程项目选用建筑行业新型、成熟的预应力混凝土双T板作为库房屋架以此克服传统钢结构建筑的缺点。截止目前，双T板屋架在西北地区纯碱行业实属罕见，金昌氨碱源化工有限公司合成氨联碱装置搬迁升级改造项目从设计、制作、安装等环节严格把关，纯碱成品库房、氯化铵库房、盐库房（以下简称库房），屋架选用预应力混凝土双T板。

二、库房选择双T板屋面的原因

1、上述库房的结构设计满足双T板适用范围。金昌氨碱源联碱项目库房设计要求抗震设防分类为丙类，抗震设防烈度为七度，采用框排架结构，其中框架抗震等级为三级，建筑结构安全等级二级，设计年限五十年[3]。项目施工选用钢绞线预应力混凝土双T板（金潮系列，图集号：L06GT08），该图集适用于抗震设防烈度≤8度地区，环境类别为一类及二a类的一般工业与民用建筑，耐火等级为二级的一般工业与民用建筑的屋盖承重构性，建筑结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，因此选用双T板屋面满足设计要求[4]。

2.结构性能优越。预应力双T板是由面板、肋构成，其面板既是横向承重结构，又是纵向承重肋的受压区，受压区截面较大，中和轴接近或进入面板，受拉主钢筋有较大的力臂，是一种可制成大跨度、大覆盖面积的承载构件，可以直接搁置在框架、梁或承重墙上，作为楼层或屋盖结构，板具跨度一般有18m、24m、30m及以上。根据工艺要求，金昌氨碱源联碱项目采用板面长30m、宽3m的双T板作为屋架，为保证板面承载力选用C50混凝土预制、钢绞线作为预应力钢筋。

3、施工周期短。双T板作屋架减少建筑物的梁柱，简化建筑结构，安装方便，运输至现场直接吊装，前期制作模式化，单块板一般从制作到吊装不超过7天即可，大大缩短工期。

4、工程造价低。因双T板具有跨度大、耗材低的优点，厂房选用较大的跨度或柱网，借以取得较好的经济技术效果。纯碱库房、氯化铵库房、盐库建筑面积合计约13500m2，若采用钢结构造价754.6元/m2；创新性改用“双T板”后造价362元/m2；综合比较“双T板”节约资金530.01万元。钢结构与普通混凝土建筑结构相比在造价上具有明显的优势，而与“双T板”造价相比，“双T板”造价明显低于钢结构。

5、防腐、防火性能好。联碱装置项目库房内储存的介质为纯碱、氯化铵、原盐，其中氯离子易与金属中的三价铁离子产生电化学反应，造成金属结构腐蚀，采用轻钢结构厂房要对钢结构采取防腐措施，后期仍要对防腐维护保养，采用“双T板”可减少防腐及后期维护保养的费用，同时可最大限度的减少电化学腐蚀。随温度升高，材料强度降低，构件的承载能力降低。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆当构件的荷载达到极限荷载，构件就达到了火灾下的承载能力，开始倒塌破坏；钢结构是由钢材制作结构，包括钢框架结构、钢网架结构和钢网壳结构、大跨交叉梁系结构，但钢结构的最大缺点是耐火性能较差，需要采取涂覆钢结构防火涂料等防火措施才能耐受一定规模的火灾。而“双T板”为钢混结构，与钢结构屋架相比，在防火性能上具有明显的优势，无需采取涂覆钢结构防火涂料等防火措施，同时在维护保养和使用寿命方面也具有明显的优点。

三、双t制作质量控制

1材料及机械准备

1.1 模具准备

浇筑模具地基并操平以确保模具平整度，每两套模具为一条线，共四套模具。由于预应力屋面板施工所用的磨具为定型钢模板，生产前需对钢模板进行清垢、除锈、尺寸偏差校正工作，保证表面光滑平整，无凹凸现象。模板使用时由施工人员、监理单位、业主定期对磨具进行验收，并做好相关记录。

1.2采用材料及要求

1）拉力钢筋采用1*7φ15.2低松弛钢绞线，其强度标准值为1860N/mm2，抗拉强度设计值为1320N/mm2，抗压强度设计值390N/mm2。面板及肋的点焊钢筋网片采用：冷拔螺旋LX550级钢丝

2）商砼：在商砼供应上，氨碱源公司与商砼公司形成互保机制，有机协作，金泥商砼从优供应、冬季施工措施等方面保障项目混凝土的使用，浇筑用C50混凝土，水泥采用52.5级普通硅酸盐水泥，石子采用5-25mm破碎石，含泥量控制在l％以内；砂子采用中砂（水洗砂）含泥量控制在3％以内，外加剂采用UNF高效减水剂，以上建筑材料等级均高于图集要求的材料等级，从用材本质上保证施工质量[5]。

1.3张拉钢绞线

双T板的主要受力部位是钢绞线，项目办、监理、施工方三方把控预应力钢绞线张拉，张拉过程中确保不出现断丝、滑丝，如出现便进行更换。

1.4后期保养措施。

浇筑所用来自商砼公司的混凝土用热水搅拌保证出灌温度不低于10℃，浇筑完成的双T板用薄膜覆盖，确保混凝土表面平整不产生收缩裂缝。为满足冬季施工混凝土的养护温度，采用电加热棒加热热水至65℃以上通过管道由泵循环，并用棉被覆盖热水管道及双T板模具，以此保证双T板混凝土的养护温度在20℃左右。

四、经济效益和社会效益

1.经济效益

在上文中已提及，与钢结构造价相比双T板屋架建设过程节约资金530.01万元，其中不包括采用钢结构所产生的防腐措施及后期维护保养费用。

2.社会效益

（1）联碱装置项目施工周期缩短将带动氯碱化工产业链的快速发展。

（2）后期维护保养费用减少在一定程度上节约生产成本，进而增加职工收入，促进公司的发展。

（3）打破常规，采用双T板屋架设计，将在西北地区纯碱行业、甚至化工行业产生积极的示范效应。

五、结语

综合上文所述，联碱装置项目纯碱成品库房、氯化铵库房、盐库房，从设计、制作、安装等环节严格把关，选用预应力混凝土双T板屋架，不仅确保工程质量、节约工程造价、减少后期维护费用，而且产生了明显的经济效益和社会效益，也能够看出工程项目建设创新性对于整个项目的建设、企业的可持续发展、行业的精细化发展具有重要的意义和作用。

参考文献：

[1]方万军.软土中管桩挤土效应分析及影响研究［D］.浙 江：浙江大学，2006.

[2] 鹿群，龚晓南，马明，等.一例静力压桩挤土效应的观测及分析［J］.科技通报，2007，23（2）：232 － 236

[3]GB50011- 2010，建筑抗震设计规范[S].北京：中国建筑工业出版社，2010.

[4]建筑结构选型 李广军 北京：中国电力出版社，2014.04

[5]建筑工程预应力混凝土施工探讨 徐建华 中国科技纵横，2010，第15期

论文作者:瞿尚君,王旭贤,朱建华,马通飞,李功龙

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/2/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b49ef26d732d79012b35174b.html