# 浅谈变电站防火墙组合钢模板安装要点论文_朱天翔

(安徽送变电工程有限公司 合肥市 230601)

摘要：变电站钢筋砼剪力墙结构防火墙施工难度大，尤其是要求采用清水工艺，常规施工方法难以满足工艺要求，选用的组合式钢模板为“门式支架+对拉螺栓+斜撑”的支护体系，替代传统钢管脚手架支护方式，同时将门式支架作为混凝土作业平台。

关键词：防火墙、组合钢模板、门式支架、吊装

1 作业过程

1.1施工准备

1.1.1模板进场前，钢模板组装场地已完成硬化，在安装区域附近硬化一块15cm厚C15混凝土场地，硬化场地大小为15m×15m。

1.1.2模板进场后,检查钢模板主要配件的规格、数量、尺寸是否相符,并用排笔在模板背面标明模板编号,进行分类摆放，以便查找和吊装。

1.1.3模板拼装前,对模板表面进行清理,擦除浮锈,均匀刷界面剂,脱模剂不得影响结构和装饰工作质量，模板表面不得弹放墨线、尤其写字编号，防止污染混凝土表面。

1.1.4首次使用的新模板应在面板正面喷涂一薄层油膜（涂刷植物油，不宜使用机油、废柴油，造成钢筋混凝土的污染）,待油膜风干后,擦拭干净灰垢,再均匀涂刷水质脱模剂。被雨水冲刷后应及时补刷。

1.1.5模板上除涉及预留的穿墙螺栓孔眼外，不得随意打孔、开洞、刻划、敲打。

1.1.6准备现场使用的工具有：扳手、撬棍、手锤、铅丝、扎丝（火烧丝）、盒尺、双十字靠尺等。

1.2模板拼装

1.2.1模板拼装前，在拼装场地上设置木方料，间距500mm。将需要拼装的模板面板朝下并列平放于方料上，使用双钩连接器将相邻模板面板连接成片。为减少模板吊装次数，现场采取分层分片组装，每层单面组装成两片，一片组合模板 (3块主模板+1块柱模板+1块柱间模板)，另一片为 (3块主模板+1块柱模板)。

1.2.2将连接成片的模板校平之后，安装背楞，然后在模板中间位置安装模板桁架，每个桁架与背楞接触的位置，必须全部安装桁架连接器，保证模板与桁架连接成整体。

1.3模板吊装、就位

1.3.1吊车与吊具的选用

(1)一次吊运最重构件为钢模板面板连同桁架等总重约为2.0t,安装高度分别为3m、6m、9m,作业半径约为10米。为确保安全，现场选用25T汽车吊，根据该吊车起重特性表，吊车旋转半径为10m时，吊高为11.39m时，吊重为7.5t，满足安全起吊。

(2)根据起吊重量，选用直径20mm的钢丝绳其抗拉强度为1400N/mm²，经查施工手册(第五版)P784，计算得出钢丝绳允许拉力为29.9kN，起吊重物最大不超过2.0T(20 kN)，满足施工要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.3.2模板吊装

(1)将模板与桁架组拼成整体,竖起待吊。模板按上下三层组立，每层分两片，模板与门架、钢踏板拼成整体后竖起，检查平整度，满足要求后进行安装就位，顺序吊装对侧模板并安装对拉螺栓。吊装时选择合适的吊点进行吊装，保证起吊角度不大于90度。

(2)先将第一层第一片模板起吊缓缓放置在预定位置，预定位置设置临时木方垫底。用千斤顶对模板的轴线及标高进行调整，同时择机取出木方，垫通长[10槽钢；然后预装对拉螺栓及套管，同时安装对侧模板，通过对拉螺栓紧固对模板进行加固及校正。第一层第二片安装与第一片步骤相同，吊装时需注意缓慢进行，防止碰撞已校正的模板。校正后立即吊装端部板，通过双钩连接器与主模板连接紧固。待第一层第一片、第二片模板形成整体后，再次对模板轴线、标高、垂直度、平整度进行校核，同时设置斜向支撑，支撑地面端通过连接件和膨胀螺栓固定在已硬化的地面上。

(3)校正模板与安装穿墙螺栓应同步进行，墙的宽度尺寸偏差控制在±2mm。每层模板立面垂直度偏差控制在±2mm范围内。现场采用M20对拉螺栓，外套398mm长镀锌钢管(DN25mm，壁厚3mm，切口处要做好防腐处理)，在套管两端和钢模板螺孔处各塞一个定制的塑料堵头，形成封闭通道，防止模板穿墙孔位置漏浆，影响表面光感。穿墙螺栓安装必须紧固牢靠，用力得当，防止出现松动而造成涨模，不得使模板表面产生局部变形,不得漏装穿墙螺栓。

(4)待一层模板垂直度及平整度调整完毕后，再依次对二层、三层以及压顶模板进行安装，并分别搭设爬梯、操作平台，在最上层设置安全围栏。

(5)为保证防火墙模板的竖向稳定，防止倾覆，在底层模板下部和中部架设辅助斜撑，上层设置缆风绳。具体做法为：

① 在底层模板两面各设置7根(共14根)附加斜撑，斜撑地面端通过连接件采用膨胀螺栓固定在硬化地面上。

② 在中层模板两面各设置采用7根Φ48×3.0钢管做斜撑，下端用扣件固定在打入地面的钢管上，钢管入地深度不小于1.0m。

③ 上层模板两面各设置7道揽风绳，地锚应设置在土质坚实的场地，揽风绳与地面夹角宜为45°。

2防火墙组合钢模板安装质量标准

2.1轴线位移应≤5mm；

2.2平面外形尺寸偏差应在±15mm之间，表面平整度应≤5mm；

2.3预埋件中心位移应≤5mm，预埋件与混凝土面的平整度应≤2mm；

2.4检查接地装置应符合设计要求。

3、结束语

组合钢模板在变电站中有着广阔的应用前景，要提高组合钢模板在变电站施工中的应用率，需要设计先行，统一理念，实现变电站的通用化设计。我们将继续积极探索组合钢模板施工技术，积累施工经验，提高施工质量水平，自订出一套可行的施工标准，以提高施工现场机械化程度，降低现场安全风险，加快工程建设进度，为组合大钢模板在本省变电站建设领域的应用推广提供借鉴和参考。

作者简介：朱天翔， 工程师，主要从事土建施工技术工作。

论文作者:朱天翔

论文发表刊物:《电力设备》2018年第32期

论文发表时间:2019/5/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4a8c6edf028841ec5b6d34a.html