# 沥青路面常见病害成因及预防措施探讨论文_高武真

广西建工集团冶金建设有限公司 广西壮族自治区 545002

摘要：沥青路面结构具有施工简易、行车舒适、养护便捷等特点，因此在我国公路工程建设中得到广泛应用。文章对沥青路面常见的病害及产生的原理进行了总结，对沥青路面施工过程中的具体质量控制措施进行了重点分析，从而有效的确保沥青路面施工质量可以达到预期的要求，有效延长使用寿命。

关键词：沥青路面；常见病害；预防措施

1沥青路面病害成因分析

1.1裂缝问题

在日常的生活当中，经常能够看到一些公路的沥青路面上出现裂缝，降低了公路的质量，给人们的出现造成了不便，更严重的还会影响到人们的出行安全。对于沥青路面来说，裂缝是一种比较容易发生的问题，目前公路上比较常看到的裂缝主要有三种，分别是纵缝、横缝及龟裂。公路在使用的过程中导致沥青路面出现缝隙的因素是多方面的，一方面，沥青路面出现裂纹有可能是因道路下方的地基发生了沉降，在修公路的时候，整条公路下面的地基的硬度很难达成一致，必然会有比较软的地基，如果施工人员忽视了这一点，没有进行合理的处理，就很有可能发生沉降，出现裂纹。另一方面，因沥青的硬度会随着外界温度的变化而变化，在施工的时候，如果没有控制好沥青的搅拌温度，就会增加沥青的硬度，从而出现裂纹。

1.2沥青路面坑槽病害及成因分析

坑槽病害是公路沥青路面比较常见的病害之一，主要因为以下三方面因素导致公路沥青路面坑槽病害出现，首先，由于沥青路面长时间受到雨水的冲刷和破坏，导致出现坑槽现象，一旦路面出现破损区域，雨水季节便会有渗入到沥青面层的空隙和破损处，后期经过长时间的荷载试压，导致发生网裂现象，汽车在经过网裂区域会带走小碎块基层材料，导致出现坑洞和坑槽。其次，车辆在路面行驶过程中会出现车辆修理油深入路面的情况发生，该区域在经历重复碾压后发展为坑槽。由此可见，坑槽病害在公路沥青路面中比较常见，很多因素都会导致该现象发生，因此要高度重视坑槽的问题，提升公路路面质量。

1.3变形问题

公路在使用的过程中，沥青路面的外形会发生变化，出现凹陷，车辆在行驶的时候会感到颠簸。出现这种病害主要是因为在修建道路的时候，路基压得不够硬实，导致上层的路面凹陷下去。还有就是公路上经常过一些吨位比较大的车辆，过大的压力导致沥青路面变形。

1.4渗水

由于沥青路面会出现渗水现象，这对路面造成了较大的损害。同时，环境因素也会对路面造成影响，这就使得沥青路面出现各种病害问题。研究发现渗水现象对路面造成的影响如下：首先，在路面会产生积水，当积水在慢慢的渗入到路面集料空隙中时，会影响集料之间的粘结力，随着时间的增长，在孔隙间产生的水压力不断增大，当达到一定程度时，混凝土集料之间的粘结力会急速降低，路面的稳定性也会受到一定的影响。由于积水现象引起的路面质量问题时有发生，因此，需要对施工环节进行严格的质量把控，做好相关的防护措施，提高路面集料之间的粘结力，有效的减少渗水问题。

2预防沥青路面病害的措施和建议

2.1理论与实践结合

若想从根本上预防各类沥青路面危害，首先一点就是要将理论与实践进行科学融合。具体而言，要在对应的道路建设前提设计环节做好充足准备，万事做到全方位把控，要对各个建设地段的实际情况进行详细勘测，同时还要将各类有可能造成负面影响的因素进行排查，优化好公路路面的材料搭配与结构设计。在具体的材料选取进程中，要尽可能选用那些呈现颗粒性并且粘性强的施工材料，如此才能把控好雨水天气的防渗透工作。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆与此同时，有关部门还需要考虑当地的地质情况、自然天气条件等因素，要通过多方面的协商再进行结构设计，从而更为全面的预防沥青路面的各类危害。

2.2沥青路面接缝养护对策分析

沥青路面的接缝工艺是整个施工过程中重要的环节之一，其需要注意的是工作人员的施工必须要严格按照相关流程来进行，以保证接缝的质量，沥青路面接缝施工主要包括横向接缝和纵向接缝两种，施工人员需要每天定期对沥青路面进行接缝处理。此外，在施工中，施工人员还需要注意使螺旋输送器和熨平机前混料的堆积宽度一致。接缝施工处理方法主要包括人工切割和机械切割两种，根据施工实际情况合理的选择施工处理方法也是施工的关键。其中在选用人工切割时需要在预先选定摊铺末端，利用摊铺机摊铺后，再离开现场。

2.3公路沥青路面坑槽养护对策分析

依照实际情况来分析，公路沥青路面常见的坑槽养护方法分为两种，分别为了冷补法和热补法。其中基于坑槽的养护面积作为热补法的依据，设置相应的热辐射加热板，通过3-5min的加热时间，软化出现坑槽病害的路面，在完成路面软化工作后在需要修补的区域加入提前准备好的热料，然后完成搅拌工作后进行摊平处理，最后实施有效的压实。如果在坑槽病害养护过程中采用的是冷补法，则首先要测量公路沥青路面病害的深度，对需求修补的区域进行明确，彻底清理坑槽中的杂物，尤其是坑槽底部和槽壁位置的杂物要清理干净，具体实施过程中利用喷灯进行烘干处理，并将粘层油涂抹到坑槽中，在加入热料进行填补，从而有效解决坑槽病害问题，提升整个公路沥青路面的质量，为人们的出行提供保障。

2.4微表处养护施工技术

在对沥青路面进行养护的时候，微表处养护施工技术也比较常用，而且取得的养护效果也比较理想。在目前的施工中，此项养护技术一共有两种表现形式，分别是单层摊铺以及双层摊铺。在应用这个养护技术的时候，在短时间内就可以完工，不会长时间对交通造成影响，而且对路面上的车辙有很好的修复效果，具有较大的摩擦力，还比较耐用。微表处养护施工技术的应用能够有效解决沥青路面所有的病害，在施工的过程中，需要工作人员注意以下几点：首先，在配原材料的时候，需要施工人员严格按照相关的比例，从而确保此项技术的实效性。然后，在具体工作的过程中，要控制好周围的湿度，不易多大，并且需要在完成养护工作1h之后才能够允许车辆通行。

2.5智能化在精细化施工管理中的应用

（1）沥青混合料拌和设备采用拌和数据监管系统，可对拌和温度、拌和时间、沥青含量、级配情况进行智能监管，出现拌和数据偏差时，可自动预警及时纠偏，对近年沥青路面施工质量控制起到有效的源头控制。（2）混合料运输过程监控系统，拌和楼及现场摊铺机上均安装RFID扫卡器，通过扫描每辆料车上面的识别卡，分别记录每车料的出场及到场时间，便于现场施工调度，将路上运输时长较久的车辆提前安排摊铺，以防温度损失过多。通过该系统可实现对每盘混合料的具体摊铺位置的精确定位，让超标混合料无处遁形。（3）路面摊铺采用3D智能摊铺技术，可有效减少人工施工放样的工作量，通过实时对三维坐标检测，提高施工精度；系统智能分析数据并自动指导摊铺机作业；实时显示施工精度，方便操作者查看及调整；对摊铺状况进行数字化管控，有效提升施工质量。

结束语

总之，公路在我们的生活中有着非常重要的作用，公路的质量能够直接影响到人们的生活品质。但是，在现阶段，公路的沥青路面经常会出现一些病害，影响到了公路的使用性能，给人们的出行造成了一定的困扰。针对这种情况，相关的工作人员要搞清楚沥青路面出现病害的原因，合理采用一些养护技术，对沥青路面的病害进行养护，保证公路的质量，从而促进道路交通行业的发展，使人们的生活品质能够得到提升和改善。

参考文献：

[1]令博恒，汤亚雄.城市道路沥青混凝土路面病害成因与养护建议探讨[J].城市建设理论研究：电子版，2018（15）：135.

[2]邵庆双.高速公路沥青路面常见病害及其处理方法初探.工程技术与发展，2019，1（2）：17-19.

论文作者:高武真

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4b4226317dc24f038411220.html