# 伸缩缝施工技术在道路桥梁施工中的应用论文_阮占军

天津市公路工程设计研究院 天津市 300170

摘要：现阶段，道路桥梁的施工需要采用伸缩缝施工技术，对于伸缩缝施工技术的应用，需要做好施工前的准备工作，了解伸缩缝装置的选择，保证施工技术和质量，达到施工图的要求，因此，我们需要重视伸缩缝施工技术的应用，这有利于增强道路桥梁的可持续发展，对我国经济的发展具有重要的促进作用。鉴于此，本文主要分析探讨了伸缩缝施工技术在道路桥梁施工中的应用情况，以供参阅。

关键词：伸缩缝施工技术；道路桥梁；工程施工；应用

引言：

在实际的施工应用过程中，伸缩缝施工技术的整体装置位置，通常会出现跳车等问题的产生，为了避免此种情况产生，应当通过提升整体的伸缩缝安装技术水平，从而将相应流程得以规范操作，以期能够有效提升整体的施工技术水平。因此通过在道路桥梁施工过程中，重视伸缩缝施工技术的有效使用，从而不断促进我国的道路桥梁施工可以持续发展，提升道路桥梁施工的整体质量。

1伸缩缝在市政道路施工中的作用

伸缩缝对道路施工质量具有直接影响，这对道路结构安全具有重要影响，进而对车辆安全行驶产生重要影响。伸缩缝能够提高道路施工质量，工程建成后能够有效避免道路交通安全事故的发生。但经调查发现伸缩缝跳车是一项普遍问题，如果这个问题日益严重化，无论伸缩缝有多大，也无论夹缝下沉是深是浅，都有着较大影响。这样会产生不同高度的台阶，对车辆造成严重冲击，影响到稳定的驾驶，对道路正常性的运行产生不利影响，对此有关部门应予以足够重视，熟练掌握这种技术。

2伸缩缝施工技术在道路桥梁中受影响的因素

伸缩缝施工技术在道路桥梁施工中进行应用，由于本身施工结构的特殊性，所以在施工过程中会受到多个方面的影响和制约，具体影响因素包括：①应用材料本身的性能以及外界温度影响。在道路桥梁中设置伸缩缝，需要应用金属构件进行连接，混凝土配比要按照设计要求进行拌和处理，过程中应用的水泥、砂石以及与环境温度的变化等都要考虑在内，从而避免发生热胀冷缩导致性能不稳定或者出现生锈、导致构件脱落等情况，影响整个道路桥梁的使用年限等。②斜弯桥影响，在道路桥梁施工完成投入使用后出现斜弯桥情形，会容易发生径向和切向等变位情况，从而影响部分装置使用性能。③荷载情况。如果道路桥梁承受的荷载能力超过设计结构要求，就会导致整体结构受损，增加了施工难度和质量的可靠性。

3伸缩缝施工技术在道路桥梁施工中的应用

3.1施工前的准备工作

为保证道路桥梁的工程质量，我们在前期就应该开始做好准备工作。前期的准备工作主要分为：①制定、熟悉对应桥梁、道路伸缩缝的施工图纸，牢记相关的施工操作规范章程和行为，制定科学的、合理的施工方案和计划。②根据详细的伸缩缝的各项流程，成立相应的各个不同的相对应的施工小组，并对不同的小组进行不同的管理。③在施工的过程中间，要具体问题具体分析。根据不同的地区和情况，配备不同大小的适合的机械，在任何不论大小的机器上岗之前，应当对该机器的可靠性进行检验和测试。此外，还要准备好备用的机器，一旦在施工过程中，有的机械出现了任何问题，随时就可以投入使用，不会耽误施工的进度。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆④加强当场的监工力度，对每一道工序和每一项工作都严格检查，一定要符合相对应的标准，严格抵制不合格工程的出现。

3.2市政道路桥梁伸缩缝施工方法

第一是切割伸缩缝。在伸缩缝切割过程中，会有大量的灰尘产生于切缝中，如果在市政道路路面上直接飘落这些粉尘，就会污染到路面，因此，为了促使粉尘污染得到降低，就需要将彩条布或者钢板布置于切缝部分，将一系列的加固处理措施给应用过来。如果将沥青作为桥面材料，那么伸缩缝施工质量就会受到平整度的影响。因此，在对伸缩缝进行切割之前，需要平整桥梁的沥青路面，科学监测桥面的平整度，有效控制平整度，没有问题之后，方可以切割伸缩面。桥面的平整度与伸缩缝切割要求相符合之后，在放样处理过程中，需要严格依据施工设计图纸来进行，在切割过程中，将专用的切割器给应用过来，通常沿着直线来进行。在选择切缝处理方式时，需要将切割方式充分纳入考虑范围，如果采用的是湿切方式，那么就需要利用清水来冲洗；如果是干切，就需要将鼓风机应用过来，将桥面的石粉给清除掉。第二是伸缩缝的开槽。在进行伸缩缝开槽的施工中，一定要严格控制伸缩缝的槽体深度，一般应保证在13ｍ以上，合理预留伸缩缝宽度，可使其在夏季挤紧，到冬季温度降低时才会拉开，从而有效提高伸缩缝寿命，减小桥头跳车。据观察伸缩缝挤坏的很少，大部分是缝太宽，引起跳车，跳车越严重缝破坏的越快，形成恶性循环。另外混凝土还有相当高的抗压强度，只要挤压在规定范围内，对桥梁结构不会造成影响。由此可见在伸缩缝的设计中，采用安全系数较大的伸缩缝宽度，是完全有必要的。桥梁伸缩缝的破坏，对桥梁使用性能及通车都会带来严重的影响，因此必须加强桥梁伸缩缝的优化设计，从伸缩缝类型、结构及环境等相关因素进行强化设计，才能确保伸缩缝在今后的使用中满足桥梁使用性能。第三是校验型钢平直度。型钢在出厂之前，厂家已经校验过了型钢的平直度，但是会有一定的变化出现于型钢的运输和装卸过程中，那么在安装型钢之前，需要校验型钢产品的平直度，及时校正出现的问题，保证拥有符合要求的平直度。第四是安装和焊接伸缩缝。伸缩缝已经完成了安装作业，就需要做好检查工作，倾斜、扭曲变形以及翘曲等问题都是避免出现的，验收没有问题之后，需要采取一系列的措施来平整地堆放伸缩缝。在施工过程中，环境温差也会影响到伸缩缝，如果有较大的温差，那么就需要进行必要的调整。此外，对于焊接施工作业的环境温度也有要求，同时，为了最大限度地降低型钢焊接变形，在施工过程中，就需要科学定位电焊，之后焊接作业方可以顺利开展。

3.3把控混凝土浇筑技术

道路桥梁在进行伸缩缝混凝土浇筑的时候，需要对模板间接缝进行严密性及牢固性的保证，在具体的浇筑过程中，要适当添加防冻剂及抗裂剂，这有利于混凝土性能的提升，从而延长伸缩缝的使用寿命，借助振捣棒使振捣达到均匀，有利于高程的有效控制。当路面高度标准大约是2mm时，在混凝土拌和阶段，要对它进行定期检查。由于混凝土的强度把控比较难，为了混凝土强度及质量的达标，需要采用养护的方式。在养护的过程中，对缝隙中的杂物进行清理，保证道路橡胶条的平整性。在具体的安装阶段，需要结合热胀冷缩原理，当达到最低温度时才进行安装，这有利于有效控制缝隙，从而强化施工效果。

3.4混凝土质量控制

道路桥梁伸缩缝施工过程中，主要的材料是混凝土，所以要严格加强对混凝土材料的控制，为了提高伸缩缝性严密性和稳定性，可以应用一定的混凝土外加剂。同时为了避免出现裂缝、渗漏等情况，需要加强养护管理，保证湿润度。在应用混凝土材料时，需要对混凝土材料采购进行严格把关，确保采购到经济、高质量的材料，进行资质检验等。同时每次使用都要进行试验分析，达标后方可投入使用。在混凝土材料的储存方面，也要注意温度、湿度、通风等情况，最大限度保证性能稳定。

结束语：

道路修建作为影响道路质量的重要环节，伸缩缝技术在道路桥梁建筑中举足轻重。让我们全面的了解这项技术，在具体的工作中科学规划、合理调控，不断提升伸缩缝的施工质量，才更有益于保证道路和桥梁的稳定和安全，也有利于道路桥梁建设事业的蓬勃发展和人们生活的更加安居乐业。

参考文献：

[1]陈艺强.伸缩缝施工技术在道路桥梁施工中的应用[J].福建建材.2019(01)

[2]韩福录.道路桥梁施工中的伸缩缝施工技术[J].交通世界.2018(08)

[3]蔡大江.浅析道路桥梁施工中伸缩缝施工技术的研究[J].黑龙江交通科技.2018(03).

论文作者:阮占军

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4f0fd27fbf367828549f260.html