# 配电线路断线的原因和预防措施论文_王浩

国网太原供电公司 山西太原 030000

摘要：本文主要就配电线路的断线原因、危害以及防范措施进行了讨论。

关键词：配电线路；断线原因；预防措施

1低压配电线路的架设方式和断线原因分析

1.1架设方式

根据安装方法，低压配电线可分为低压架空配电线，低压电缆配电线和由常规架空线和电缆线组成的混合配电线。低压架空配电线的导体可以是铝裸线（铝绞线，钢芯铝绞线）或钢芯铝绞线绝缘线。低压电缆配电线可以不带外部电缆或电缆而配备。根据材料，您可以选择铝和铜电缆。

1.2断线原因

在低压配电线路的运行中，负载电流过大，松动的线路接头会发生过热现象，接触不良部位还会出现火花等放电现象，长期运行后可能会导致线路发生断线故障。而导线自身的质量问题、线径问题、安装工艺、使用年限、受腐蚀程度、受外力破坏状况，运行工况等都有可能成为发生配电线路断线事故的重要原因。

2低压三相四线配电线路断线的危害

低压三相四线线路断线故障可分为相线断线和中性线断线两大类。

2.1相线断线

（1）如果低压配电线在运行过程中断裂，则带电线路可能会碰到人或其他导体。（2）如果在运行过程中由于断开而使电力用户的三相异步电动机断开，则旋转磁场的稳定性将受到破坏，并且正常相电流将迅速增加。电力设备缺相运行和长时间过热会导致电机烧伤或其他事故，例如火灾。（3）断电的客户由于失电而无法正常使用电源。

2.2中性线断线

（1）如果由于三相四线低压线的中性线断开而导致三相负载不平衡，则会发生中性点偏移，轻负载的相电压增加，重负载的相电压下降，从而产生电压高的电气设备会发生过热而快速燃烧。（2）如果中性线断裂，则断点后面的电气设备将失去零保护功能。如果中性线断裂并且在电气设备中的断点之后发生短路，则电气设备外壳对地将具有与相电压相同的电压，并且如果人体接触电气设备外壳，则可能发生触电和人员伤亡。（3）由于中性线断开，单相线路电源和负载构不成回路，因此无法正常供电。（4）由于三相四线制中低压线的断开而导致的三相负载不平衡会增加变压器以及高压和低压线的损耗。如果断开低压线路，则在配电区域JP机柜或配电变压器发生严重后果时，低压总保护开关可能不起作用。

3低压三相四线配电线路断线的防范

防止低压配电线路断开是基层供电管理的关键，也是实现国家电网公司供电服务“十项承诺”的重要一步。如果发生低压断线故障，则需要在管理和技术方面进行深入的分析并提出解决措施。作者认为，结合现场的实际工作，应从五个方面进行管理：

3.1科学规划，合理设计低压配电线路路径

（1）为了便于施工和维护，低压配电线主要安装在道路和街道的两侧。但是，随着城市化水平的提高，对绿化和美化的需求导致许多景观树木被种植在道路和街道的两侧，导致低压配电线路走廊受到影响。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如果安装在这些地方的低压配电线是架空的裸露导体，则木质屏障会导致电线接地，短路和燃烧。因此，在条件允许的情况下，应充分考虑配电线路的规划和设计，充分利用绝缘和低压电力电缆，并且尽量少使用或不使用裸线。（2）随着城乡加工业的发展，配电线路不可避免地会进入并经过各种工矿企业。在一些工厂中，生产过程中释放的气体具有很高的腐蚀性，并且在这种大气环境下运行的架空线通常会由于腐蚀性气体而发生绝缘击穿短路。在这种环境下，应使用低压电力电缆，应将波纹管尽可能地掩埋，所暴露的电线和设备应采用绝缘材料，并采用防腐材料，做好绝缘腐蚀防护措施。（3）在选择电线和低压电缆的线径时，应充分考虑负荷的发展空间，并留出适当的裕度空间，但不能盲目地造成资源浪费。

3.2严把供电线路材料和工程施工质量关

（1）为了保证供电线路的工程质量，企业物资采购人员必须首先坚持质量原则，优先考虑电力设备和材料的质量，杜绝劣质产品。（2）在日常施工过程中，由于技术或设备要素少，在工程施工过程中被判定为质量问题时，许多重复的工程质量问题通常是由员工意识麻木，缺乏责任感，对问题的恐惧或违反操作程序以及技术标准和规范引起的。为了提高供电线路项目的质量，每个人都应该合作并共同参与，通过这些活动，员工可以积极学习操作技能，提高自身水平，提高工作质量和建筑技术标准，参与供电公司的生产管理，并通过切实可行的措施积极为公司的生产和管理做出贡献。

3.3加强线路的巡视，对缺陷及时进行消缺处理

为了确保电网的正常运行并实现“可控，能控，在控”，以确保电力系统的安全生产，提高电源的可靠性，减少线路事故的发生，确保及时掌握和发现线路缺陷和存在隐患的线路。根据安全操作规程进行定期检查，特殊检查，夜间检查，缺陷检查和间隔检查，对低压配电线路和设施进行监督检查。检查包括配电变压器和辅助设备，隔离开关，保险丝，断路器，排扰线，电线杆，横臂和配件，绝缘子，电线，防雷设施，接地装置，拉线，低压电缆接线盒等，可以通过巡视来确定是否存在树木，天线，建筑机械等危害线路安全运行的物体，是否存在分支，电缆，电线过热或者断线等，发现的缺陷必须及时记录和处理。

3.4采取措施加强对中性线的保护

（1）在三相四线低压供电系统中，应加强负荷测试并将三相用电负荷调整得尽可能平衡，防止中性线上长期有较大的不平衡电流通过而发生中性线断线事故。（2）三相四线低压供电系统中，为了应对各种用电设备上的电子元件所产生的谐波对中性线的危害（谐波有时可能使中性线上的电流达到相电流的两倍），所以中性线应选用与相线截面积相同的导线。（3）中性线应采用多股导线，在中性线上不得装设单独的开关和熔断器。在相线上按要求装设熔丝或其他短路保护装置，防止短路烧断中性线。加强防雷击措施，防止供电线路遭雷击破坏。（4）对中性线实施重复接地措施。一旦发生中性线断线，因有重复接地，不平衡负荷电流可经接地装置流回电源中性点，从而抑制了负荷中性点的偏移，使受电设备的端电压不致偏差过大，减轻电压波动对用电设备造成的危害。

参考文献

[1]黎玲.农村10kV配电线路的断线分析及防治措施[J].中外企业家,2013(13).

[2]田江庸.10kV配网运行事故原因分析及预防措施[J].通讯世界,2015(2):131-132.

[3]黄培强.配电网故障跳闸原因及预防控制[J].技术与市场,2016,23(9):63-64.

[4]宗强,郁杰,方江,等.配电网10kV绝缘横担典型布置方案概述[J].供用电,2018(2):74-78.

[5]黄剑超.浅析10kV配电线路常见故障及预防[J].技术与市场,2019(8).

论文作者:王浩

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4f3b7f30c35dc07ff9b5d1e.html