# 配网设备状态检修及运行维护论文_张璐

（国网山西省电力公司新绛县供电公司 山西 043100）

摘要：近年来，我国各地的用电量连年增加，对配网设备状态平稳运行提出了更高要求。加之配网线路一般较长，分布在旷野上，经常受到自然、社会等方面因素的影响，出现破损、短路、跳闸等故障。为确保配网运行、提高配网输电质量，必须加大配网设备状态运行维护工作，最大程度地保障线路运行。然而现实是当前我国配网设备状态检修中存在着不少问题，威胁着配网运行。本文这要通过对配网设备状态检修及运行维护技术出现的问题及如何解决提出策略。希望对电力行业的发展更是有着十分重要的作用。

关键词：配电网设备；状态检修；维护技术

1配网设备状态检修及运维意义

配电网系统功能实现需要众多基础设施的配合，对设备运行状态的检修，直接关系到配网的运行稳定性。检修内容包括对设备使用期间安全性的判断，以及可能会影响到其安全性的外在因素，而运维管理则主要是针对检修成本来进行的。管理任务开展前会结合现场设备使用特征规划有效的方案，明确管理任务开展期间可能会产生的成本支出，在充足的资金支持下，设备损坏能够得到及时更换，并不会影响到配网功能的实现。电气企业开展严谨有效的内部管理，才能够提升经营期间的经济收益，设备出现磨损技术人员会及时更换，这也是运维管理的内容之一。在企业中建立完善的内部管理控制体系，有利于提升市场竞争力，运营模式也更科学合理，将故障隐患问题造成的成本支出降至最小。电力设备的运行稳定性直接管理到间隙维护人员的人身安全，因此在对设备性能进行检测时，要在断电情况下进行。

2我国配网设备状态检修及运维技术现状分析

配电网运维管理已经得到了电力企业的足够重视，但在工作任务开展过程中，由于缺乏经验，检修任务完成质量并不能达到规定的标准。供电环节中由于基础设施存在风险隐患，导致输出的电量不达标，缺乏规范性管理还会使检修成本增大。由此可见目前我国的配网设备状态检修运维管理并不符合标准，因此在工作任务开展期间，很容易出现检修不彻底或者遗忘的项目，设备运行仍然是在风险环境中。目前在国内电力企业建设与维修技术正在不断的进步，但工作任务开展过程中尚未形成规范体系，对运维管理开展造成了阻碍。管理也行业发展是密不可分的，只有在科学严谨的管理体系下，电力企业维修技术才能够得到高速发展。大部分电力企业的检修工作都是在故障发生后进行的，只是对故障造成的后果进行控制，此时往往已经出现了使用障碍与经济损失，由于缺乏故障前的预防检测，这种管理方式缺乏科学性。

3配网设备状态检修及运维技术对策

明确了企业开展运维管理期间存在的弊端，可以进行系统化的制度完善，期间要考虑维护人员的个人能力，通过制度体系来促进团队检修技能不断的进步。根据故障引发原因，判断最合理的检修方式，节省维修时间的同时，在工作任务完成质量上，也能得到保障。下面将对有效的检修技术进行探讨，为电力企业安全运营提供保障。

3.1电容器状态检修

在配电网络运行阶段，电容器发挥了极大的作用，由于使用频率大，也因此容易发生故障。针对这部分设备进行管理时，要注重日常运行参数的检测，与额定的安全范围做出对比，发现严重的超标或者参数不稳定现象，要考虑是否是因电子元件损坏造成的，通过该种方式开展故障判断可以节省大量的检修时间。故障发生位置的判断则需要结合测量仪器来进行。检修队伍中每个人的分工不同，观察电容器的外观也可以察觉到隐患因素，如果绝缘保护层出现破损，要及时的上报检修，运行环境也要保持干燥，定期清理设备表面堆积的灰尘垃圾。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆电容器如果出现异常，所检测的电阻值会有明显增大，发现问题后将局部线路断开，快速完成元件的更换任务，要确保所更换的元件与原电容器规格一致，导通后仍然要观察是否存在异常。一切正常后可以将元件投入到使用中。

3.2缩小停电范围

制定完善的配网运行检修制度，定期进行配网线路检修，及时排除故障隐患，提高线路的安全性。此外，还要运用联络开关，这能够很好地缩小配电网的停电范围。对配网线路进行检修：①为了及时消除故障隐患，维护线网运行安全；②在故障发生时最大程度地缩小停电范围。所以，为降低线路故障的危害程度和影响范围，可以选择柱形SF6开关的触点开关，在缩小停电范围上有着很好的作用。这一种型号的触点开关，具有结构简单、安装便捷、性能良好等优势，可单独安装在配电线路的支线、主线中后段。若线路出现故障，该开关会立即做出反应，自动切断故障电流，减少对其他线段电流的不利影响，进而降低故障影响，缩小停电范围。而且触点开关的运用能一定程度地提高馈线之间联络的稳定性，有利于保证配电运行安全。

3.3互感器状态检修

该元件如果出现了故障，配电网路的控制任务很难正常进行，运维管理要掌握科学有效的形式，在工作任务开展过程中，最常见的是观察设备运行是否存在声音。如果听到异常声音则证明原件存在磨损情况，仅仅将磨损严重的零件更换也很难解决问题，更有效的方法是找出磨损原因，并通过技术手段对其进行调试，确保新原件安装后的使用安全性。要求技术人员具备全面的专业知识。电流互感器关系着电力系统的正常运行，检修人员对电流互感器的定期检修主要关注其是否出现过热现象、是否破损现象、是否出现放电现象、是否出现声音异常、是否存在污垢等异常情况，同时还要检测保护装置是否性能良好，防止电流互感器因二次绕组过热而烧毁的现象。

4配网设备状态检修及维护注意问题

配网设备检修以及运维管理需要主要的事项主要有以下几个方面：

在进行配网设备状态检修时，应对配网各个环节进行详尽的检查，确保各个环节的安全性。对每次的配网设备检修以运维管理进行技术档案存档以便在事故发生时能立即提供科学详尽的检修措施。再次配网设备状态的检修工作是一个长

期规划的过程，应做好详尽周密的检修计划，如定期检修、不定期抽查等。与此同时，应对进行检修工作的技术人员进行严谨的培训工作，提高从业人员的业务素质和道德素质，激发技术人员对配网设备状态检修的责任感。最后应根据我国电力行业的发展现状，引进先进的科学检修技术。当前我国电力企业发展迅速，对配网设备状态检修的要求提高，而我国的配网状态检修和运维管理还有待发展，因此，应采用先进的检修技术，如变压器接地电阻带电测试、红外线测温技术等，通过对配网设备状态检修，确保检修的质量和效果，保障我国电力输送的正常运行。

5结论

综上所述，配网设备状态检修及运维管理对我国电力系统的正常运行发挥着至关重要的作用，是电能输送环节的关键环节，对人们的生产生活都有着巨大的影响。由于配网自身也有缺陷，如架构缺陷、自动化建设不足以及自动隔离故障

等，加上其他方面的因素影响，会导致配网安全事故的发生。电网部门要对安全问题进行高度重视，利用合理的资金对配网的缺陷进行修复，对其薄弱点进行改造以降低配网的安全事故率已经成为了配网运行中亟待解决的事情。

参考文献

[1]胡彪.浅析10kV及以下配网运行维护与检修[J].中国新技术新产品，2015（13）．

[2]罗星球.配网运行的安全风险及如何规避[J].通讯世界，2014（23）．

论文作者:张璐

论文发表刊物:《电力设备》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b4fd5ca1ff2ef0c1056c0f57.html