# 导流技术在水利工程施工中的应用探讨论文_董腾飞

安徽水安建设集团股份有限公司 安徽合肥 230601

摘要：水利工程事业的发展关系到了国计民生，因此，提升水利工程施工质量凸显重要，是确保延长水利工程使用寿命、确保水利工程安全并充分发挥出水利工程综合效益的重要保障。而借助导流施工技术的运用，则能够有效解决水利工程施工中水流问题所带来的负面影响，进而通过对河道水利的有效控制来提升工程施工质量与施工效率，避免对施工工期造成延误。而要想充分发挥出导流施工技术的作用与价值，就需要积极针对该技术的具体运用进行探索与研究。

关键词：施工导流技术；水利工程；应用

引言

社会的进步以及科学技术的发展都推动着水利工程建设事业的前进。国家十分重视水利工程建设，而且在设备、材料、施工技术上都有很大进步，特别是施工技术方面。导流施工技术的使用对水利工程特别是大型水利工程来说具有非常大的作用，不仅提高了施工速度，同时也提高了整个工程建设的管理水平，使得水利工程建设能够顺利完成。

1.导流施工技术

1.1内容

所谓导流施工技术就是在水利工程建设中，通过该技术引导水从施工区域流入下游的河水中。由于水利工程建设需要一个比较干燥的环境，通过该技术能够达到这个目的并加快工程的施工进度。导流施工技术主要包括截流、基坑排水以及下闸蓄水等内容，能够有效地控制并引导水的流向。在实际施工过程中，施工方案的内容、施工时间、施工顺序等都会影响到施工导流技术的实施。所以施工人员应该根据工程的实际情况设计导流施工具体情况，严格按照相关的施工标准进行，进一步保证工程的施工质量。

1.2特点

（1）选择坝址要科学。坝址的选择直接关系到整个工程建设的进行。在进行工程设计之前，应该对水利工程所在区域进行全方位的考察，并做好相关的记录，由专门的人员通过分析选择地理位置最为合适的坝址。坝址的选择应该考虑所处的地质条件、周边环境、施工难度、地形情况等。信息技术的发展，使得在选择坝址的时候可以借助GPS定位系统，这不仅能够减少人工测量的误差，同时还能够缩短前期准备的时间。（2）布置方案要合理。高质量的水利工程离不开科学合理的施工方案。在确定好坝址的同时还应该制定出水利工程的施工方法。通常来说，先从导流施工开始，接下来是建设厂房。水利工程建设应该有一个总体的施工方案，同时部分施工阶段还应该有部分施工方案，这样施工人员才能够按照施工方案开展施工。（3）施工计划要编制。编制施工计划是保证工程按时完成的基础条件。值得注意的是在编制施工计划的同时，不仅要考虑到施工方案的合理性，同时还应该考虑到采用导流技术的相关问题。例如三峡工程，正是由于使用了导流技术，才实现了各个河段同时实现截流，这也标志着三峡工程的顺利完成。（4）涉及内容要广泛。要想在水利施工中使用导流施工技术，除了需要注意施工技术本身的要点，同时还应该关注一些其他相关的问题，例如建筑分布、生态环境、搬迁规划等等，如果在实际施工中没有考虑到这些问题，那么势必会影响到工程施工的进度和质量。（5）施工技术要创新。自古以来的水利工程建设都具有防洪、蓄水、抗旱的作用，为当地居民的正常生产生活提供保障。由于外部环境的不断变化以及现代科技的不断发展，水利工程建设的难度越来越高，要求也越来越严，所以必须不断创新和改进施工技术，采用最先进的施工设备，更新建筑材料，提高工程质量。

2.导流技术在水利工程施工中的应用要点

2.1明渠导流

明渠导流在水利工程施工中是最容易出现的一种现象，明渠导流实际上就是要在基坑上下游修筑围堰，通过这样一种方式来保证水流能够经过渠道下泄。从以往经验来看明渠导流主要适用于那些岸坡平缓和宽广滩地的平原河道。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际施工过程中对于导流线的布置通常是要选择在较宽台地沿岸、对于明渠轴线而言也必须要达到上下游围堰外的坡脚。在确定水平距离的时候需要充分考虑到防冲要求，按照规格水平距离保持在50-100m。与此同时明渠进出口还需要同上下游水流相对应，同河道主流夹角是必须要小于30度的。

2.2围堰施工

围堰施工是水利工程施工中常用的一种施工方法，围堰施工本身又可以分为全段围堰施工和分段围堰施工这两种形式。全段围堰施工就是要在河流上来对围堰进行建设，此时是要把河道截留，这样水流就会被引向其他灌水建筑物中来作为分流。在实际施工工程中这种围堰方法的施工必须要对泄水建筑物的具体情况进行详细考察，对于导流方向也必须要根据水量来决定。从全段围堰来看其本身有可以分为明渠导流和隧洞导流这两种方法。实际施工过程中如果发现随量较大此时就不能够只靠拦截，此时就要在拦截之后再利用明渠方式来二次分流。分段围堰实际上就是利用围堰来对水流进行多段划分，当各段分期完成之后，此时整个工程的操作也就结束了。

2.3隧道导流

在工作中也经常会遇到河谷狭窄、山体坚硬的地区，对于这些地区的导流施工主要采用的是隧道导流的方式。在实际应用过程中主要是应用在水闸或者是中小型土石坝施工工程当中。为了满足需要，在实际工作中有时甚至会应用到涵洞导流的方法，灵活方便、工作面广、造价低廉、速度快捷是涵洞导流的典型特征。为了能够保证水流进出口快，能够顺利通过涵洞就需要把涵洞设置成直线状，通过采用这种方式也可以避免引发渗漏。这对于提升整个施工质量是有重要意义的。

2.4涵洞导流法

在水利工程施工中，涵洞导流法是一种常见施工方法，普遍适用于水闸及中小型土石坝工程中。涵洞导流法是在水利工程施工下游修筑围堰挡水，以促使原来河水通过涵洞后向下游导向。涵洞导流法在后期导流中也具有良好的应用效果，该方法在水利工程施工中具有高度灵活性和便捷性，施工速度快且工程造价较低。涵洞导流法在实际施工过程中可以依靠、山设置或在滩层表层设置，涵洞应为直线状，以确保水流畅通，最大陈孤独上避免淤泥或渗漏等问题出现而影响水利工程使用功能的有效发挥。

3.导流施工技术的应用创新

对于水利工程而言，在实际运用导流施工技术的过程中，需要结合科技的发展来不断实现该施工技术的创新，加大对技术创新的投入力度，并积极引进国际先进的技术与经验，实现技术成果的有效转化，以此来确保导流技术在应用发展的过程中实现不断的创新，为促进水利工程事业的稳健发展奠定基础。在此基础上，要注重技术人才的培养，人才专业能力素质的高低直接影响到了施工技术作用的发挥，进而关系到了水利工程质量，同时也对技术创新与运用祈祷了关键作用，因此，这就需要加大技术人才培养力度，并不断吸收先进技术人才来满足技术创新与运用之需。此外，要针对现有管理体系进行健全与完善，对于相应建筑施工企业而言，为了能够在提升施工质量的同时，有效缩短工期，以提升工程的综合效益，就需要完善管理体系的搭建为基础，进而为落实科学管理并营造良好技术创新环境提供保障，通过规范管理来实现自身乃至行业的有序发展，以此来不断提升水利工程建筑企业的竞争实力，为实现我国水利工程事业的可持续发展并充分发挥出水利工程的作用与价值奠定基础。

4.结束语

总而言之，水利工程施工过程中，对导流施工技术进行合理应用，能够在保证施工质量的基础上合理控制工程造价，优化施工技术，加强水利工程施工质量控制，确保水利工程的实际功能得到最大程度的发挥，从而推进社会的稳定和谐发展。

参考文献

[1]孙誉,王庆.水利工程施工中导流施工技术的应用[J].黑龙江水利科技,2014(7).

[2]高伟.浅谈水利施工技术现状及改进工程[J].科技风,2013(11).

[3]江峰．试论水利工程施工中导流施工技术的应用[J].质量探索，2016，1（135）：48-49．

论文作者:董腾飞

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年3月上

论文发表时间:2017/7/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b506df7a948637fe028a91c8.html