# 10kV电缆线路的施工管理探讨论文_张重庆

（中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 山东省 250200）

摘要：10kV电缆线路工程项目施工管理的专业性比较强，通过做好施工管理工作，不仅能够延长电缆线路的运行时间，而且有效减小外界环境对10kV电缆线路正常运行产生的影响。

关键词：10kV；电缆线路；施工管理

1 10kV电力线路电缆施工要点

电力线路电缆施工是整个电力运输线路施工的要点，为了充分提高当前10kV电力线路电缆的运行效果，就需要我们重视电缆施工中的一些要点。

1.1电力线路电缆施工的前期检查

在进行电力线路电缆施工时，需要对施工的电缆材料进行详细的检查，确保所要敷设的电缆的质量、型号及规格等准确无误。在选取材料时，需要采用抽样检查的方式，对材料进行全面的检查，还可以通过外部观察的办法，来观测绝缘层是否完好，并做好电缆的绝缘和通断测试。

1.2电力线路电缆施工的电缆敷设

在实际的电力线路施工中，电缆敷设受外界因素的影响较大，一些存在热源以及严重腐蚀与污染的地区，是不适合敷设电缆的，以尽可能降低外界环境对电缆的负面影响。

1.2.1电缆沟敷设

电缆沟敷设是一种比较广泛的方式，使用这种方式时对于施工团队的要求也比较高，需要施工人员掌握设计的基本过程。电缆沟可以通过砖砌或者是混凝土进行，在施工时需要按照标准进行施工，进行防火防潮处理，对电缆线进行保护，同时也能够在一定程度上对其使用寿命进行延长。

1.2.2直埋敷设

直埋敷设是一种施工量比较小的敷设方式，由于不需要铺设管道以及修建沟渠，需要的时间通常较短，在进行施工需要在电缆上覆盖一层沙土，同时也要在外围使用保护板进行保护。在进行敷设时由于线路较多需要提前进行位置的排序，尽可能的避免相互之间的碰撞，也需要在合适的位置放置醒目的标识防止外来人员误入。

1.2.3排管敷设

排管敷设通常需要埋在地下一定的深度，对于管道也有着一定的要求，管道的直径需要比电缆的直径大，避免缝隙过小出现问题，同时为了节约成本也要控制管道的直径，尽可能的节约成本，所以通常管道要比电缆直径大一倍。在现代城市中进行电缆敷设，由于城市内的管道体系较为复杂，在使用排管施工方式时很容易与原有的管道产生交叉与混乱，在施工中需要严格的按照图纸，同时与原有的管道尽可能的保持一定的距离，方便电缆进行散热。

2 10kV电缆线路的施工管理措施

2.1加强对安装质量的有效管理

在当前的发展阶段，引起10kV电缆线路出现故障的因素绝大部分是由于外力因素所导致的，如何降低由于外力因素对电缆线路产生严重的影响，首先需要加强所有参与工程建设的各个单位的高效配合，才能够有效降低故障的发生频率，施工单位包括供电企业、施工单位等。只有齐心协力才能够做到防患于未然，此外，施工单位在对电缆线路进行安装以及敷设的时候要高度注意关于线路安装工作中的机械强度，针对特殊的情况，也就是埋设在地下范围的电缆线路要在上方位置增加保护板进行保护，规避由于施工工程需要进行挖掘作业的过程中对电缆线路造成不必要的损坏，这种预防工作也有效地为后续的维保工作提供更加方便的条件。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，完成敷设的电缆线路也要注意后续的防护作业，首先要按照电缆线路实际的敷设情况落实好相应的记录工作，为后续的维保工作提供精准的定位服务，此外还要严格按照规范条款增加警示标志，制定定期的巡逻机制，加大检查频率。另一方面，还可以制定针对性的奖罚机制体系，对象是关于电缆线路在防护方面的管理工作，观察已完成埋设的电缆线路周边是否有施工作业，一旦发现有施工作业正在进行施工，要进行严格的监督与提前告知对方具体的电线位置，一旦发现有故意对电缆线路进行破坏的违法行为，要与相关的机关管理单位进行沟通，并实施严格的处罚措施。

2.2加强施工队伍整体的专业水平

影响电缆线路运行质量的因素同时也包括施工人员的专业技能水平，由于电缆线路的安装工作属于技术含量较高的作业，但在过去也常常发生由于安装人员个人的技能水平达不到专业要求从而导致电缆线路出现故障的问题，针对这种问题，需要施工管理单位重视各工种的操作人员是否持证上岗，同时还要做好定期的考核与培训工作，提升施工团队整体的专业技术水平，确保电缆线路的安装质量。

2.3电缆头的制作进行强化

实际对电缆进行施工时，工程的整体质量和电缆头部的制作质量有着十分密切的联系。所以，针对这项工作来说，相关人员必须要进行重视。首先，制作电缆头的时候，要注意环境条件，比如在阴雨天或大雾天这样湿度比较大的情况下，需要严格防止电缆头不能受到水分的干扰。因此在实际制作电缆头的时候，应该选择在比较干燥的天气中进行。其次，很多区域的环境比较恶劣，针对这种环境的区域来说需要选择质量比较高的电缆头，这样可以更好的对很多不良环境产生的影响进行避免，让每个电缆之间连接的质量可以得到有效保证，以此提供一个更加畅通和高效的通道给电能输送。电力技术人员进行电缆制作的时候，首先要切割电缆，交叠两个电缆的待接头，其长度在250mm左右，交叠长度的中心量取出来并标记清楚。在处理芯线的时候，把热套中两根塑料管分别在两端电缆中进行套入，之后对其进行处理。对半导层进行清理，芯线使用清洗剂进行清洗，这个过程中受必须要保持干净。之后对应力疏散胶进行包缠，并将应力控制管套入，对应力控制管进行烘烤。把屏蔽铜网套入到长端的尾部，同时把绝缘材料依次的在长端套入，把内半导电管套入短端。之后对芯线进行压接，这时要对压接的质量加大重视，并对压接头进行打磨，其目的主要是为了可以对尖端放电进行消除，使用黑色半导电带包绕在接头上。把黑色内半导电管移动到街头上进行不断烘烤收缩，整个芯线的半导电管和绝缘层以及应力管使用配套的清洁剂进行清理。一些地区天气经常发生变化，在制作电缆是会突然出现大雨的情况，所以要对当地的天气情况及时了解，掌握好天气的变化，做到早预防早准备，在最大程度上减小天气所带来的各种影响。另外为了提供更加便利的条件给电缆制作的现场，可以设置一个可伸缩式的电缆抱箍三角支架。在雨季为了防止电缆绝缘受潮，还可以采用高热度取暖炉，将设备烘干。

2.4加强落实防火工作

实际施工电缆的时候，需要高度重视防火工作，让这项工作在整个施工中有效的落实，以此对电缆施工的整体质量进行提升，比如将防火层加设到电缆中，可以对电缆的安全运行进行保证。实际对防火措施进行落实的时候，需要科学的控制防火层的厚度，让防火层的一次性安装得到有效确保，另外对于很多电缆设备来说，防火控制工作也很重要，尽最大可能对火源的出现进行杜绝，让电缆施工的质量和施工的安全得到更好的保证。

3结语

通过对10kV电缆线路的施工管理进行深入的分析，制定合理的管理措施，保证电缆线路施工质量得到进一步提高。

参考文献：

[1]张程.电力电缆施工技术要点探究[J].数字通信世界,2017(08):182-183.

[2]杨海利.10kV配电工程电缆施工中注意问题和质量控制探析[J].科技资讯,2017,15(10):41-42.

[3]孙俊杰.电力电缆施工中的常见问题及解决对策研究[J].低碳世界,2017(34):45-46.

论文作者:张重庆

论文发表刊物:《电力设备》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5303f8061500b592db19640.html