# 高层建筑施工技术要点探析论文_吕盛华

山东省莱芜市 271100

摘要：随着社会的发展，我国的城市化进程不断加快，随着城市人口的增加，高层建筑越来越多。高层建筑施工是一项对技术要求非常高的工程，由于其具有层数多、载荷大、安全风险系数高的特点，所以施工单位在工程施工当中除了要充分掌握好工程施工的技术要点外还要做好对工程施工各个环节的监督与管理，通过对高层建筑工程施工质量的有效控制来确保高层建筑工程的施工质量和施工进度。在高层建筑施工过程中，高层建筑具有投入成本高，施工工期长的特点，这就对施工技术提出了更高要求。本文对高层建筑的特点进行了分析，并对高层建筑施工技术的要点进行了探究。

关键词：高层建筑；施工技术要点；高空作业

引言

现如今，人们在追求物质生活的同时更加注重生活环境，因此，高层建筑施工技术要点及质量控制显得尤为重要。高层建筑施工过程涉及到的内容和施工技术又较多，进而对建筑施工质量提出了新的挑战。例如：高层建筑混凝土的施工技术要点、高层建筑钢筋结构的施工技术要点、高层建筑地基与测量、高层建筑的质量控制措施等，只有控制好施工的每一个环节，才能顺利的完成施工工作。

1高层建筑特点

高层建筑作为城市重要标致，具有自身的特点，主要体现在一是能够有效节省土地，保证土地使用空间合理利用，高层建筑占地面积较小，能够在小面积中体现大容积率，在建筑用地上可以达到相对节约的效果，因为高层建筑楼层高、空间多，使土地利用率提升。高层建筑能够从根本上解决城市用地问题，大大节省建筑用地占地面积，对目前全世界人口增长，人均用地量少的现状局面来说，是有利的方面。二是优化城市发展环境，高层建筑除了可以节约建筑用地外，还对城市环境、道路规划起到优化作用。城市与乡村不同，城市内经济繁荣、商业发达，人员密集，街边景观则需要变化，形成动态组合，不论人流、车流均在静态建筑物中流动，人们根据高层建筑可以寻找方向，确定目的，高层建筑高、大的优点成为街边标志，一些特殊高层建筑成为城市形象的代表，美化城市整体环境，提高城市现代品味。

2高层建筑施工特点

2.1高空作业多

层数高是高层建筑的特点之一，在工程施工当中按照高层建筑的楼层的高度我们可以准确的判断出高层建筑的一些情况，但是高层建筑的这一特点也加大了高层建筑在工程施工当中的工程量和工程施工当中的垂直运输量，给工程施工带来了一定的难度。另外，由于高层建筑的施工难度很大，普通的机械设备很难满足高层建筑的施工要求，所以，在高层建筑施工当中使用什么样的机械设备应针对建筑高度的要求有针对性的来选择，同时还要保证设备操作人员的专业能力和操作水平符合高空作业的相关要求。

2.2施工技术要求高

高层建筑工程施工会受到很多因素的影响，所以高层建筑施工对施工技术有着很高的要求。随着钢结构在建筑工程施工当中的广泛应用，钢筋混凝土在现场浇筑当中对于操作技术的要求也随之提高，如果施工人员在现场浇筑当中不能有效的掌握工程施工的节点，那么建筑工程的整体质量就会受到严重的影响。

2.3基础深度要强

高层建筑不同于其他普通建筑，高层建筑通常都是建在城市建筑较为密集的区域，建造环境复杂。在工程施工前如果施工单位没有把高层建筑施工的基础性工作做实做透，那么高层建筑的安全性就无法得到保障。所以，在高层建筑建造当中应做好以下几个方面：首先，要有针对性的选择和使用机械设备，施工现场的机械设备不易过多。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆其次，加强对施工现场的安全管理，在工程施工前做好对建筑的保护遮挡工作，避免工程施工对周边环境造成破坏和影响到周边居民的正常工作和生活。最后，将工程施工的各项规章制度落实到位，做到发现问题及时解决问题，从而确保工程的施工质量和施工效率。

3高层建筑施工的技术要点

3.1高层建筑钢筋结构的施工技术要点

钢筋结构在当前建筑施工中占据着重要地位，支撑着整个工程的框架结构，因此钢筋结构的施工技术就显得格外重要。①在施工之前应当熟悉了解钢筋结构设计图，对图中所要求的钢筋数量、型号和质量进行随机的抽查。同时对于一些需要承重的钢筋进行力度测试，确保钢筋材料的质量。②在钢筋的捆扎过程中，不仅要满足建筑施工质量规范，而且还要满足建筑物的抗震等级。③钢筋的位置应当按照设计方案进行布置，严禁随意更改替换钢筋位置。若有特殊原因，应该经相关技术部门和设计部门同意后方可执行。

3.2高层建筑混凝土施工技术

混凝土作为建筑工程当中的主要材料，其质量的好坏与建筑物的整体质量和建筑物在使用当中的安全性有着直接的关系。相比传统建筑高层建筑对于承重的要求会更高，因此在高层建筑施工当中一定要对选择的混凝土的质量给予充分法重视。确保混凝土的抗压性和耐高温性达到规定标准。高层建筑对于混凝土质量和数量的标准要远远大于传统建筑物的需求，所以施工单位在高层建筑施工当中只有做好对混凝土质量的控制与管理确保混凝土的质量达到规定标准，才能够保证建筑的安全性和广大居民的生命财产安全。

3.3高层建筑的地基与测量

在高层建筑施工过程中，对高层建筑地基的测量显得更为重要，楼能建多高取决于地基有多深，打好地基是建筑施工的重要基础。因此建设单位需要派专业的人员对施工现场的土质进行勘测，根据勘测结果制定适宜的施工方案，若地基土壤质地比较复杂，持力层较深，就需要采用预制桩基础施工技术。预制桩基础技术在建筑施工中有着很长时间的发展历程，但是这种桩造价高，钢材料或混凝土使用量大，施工噪音污染严重等问题。相比较而言，现浇桩技术凭借着造价低、钢材或混凝土使用量适中、噪音小和适应各种土质地基等优势。地基测量是建筑工程施工中非常重要的组成部分，直接关乎着建筑工程的结构安全，是整个工程质量保障的前提条件。

3.4 结构转换层施工

在高层建筑施工当中结构转换层施工是一项非常重要的工程，按照结构功能，转换层施工可分为三类：即上层和下层几个类型转换、上下层柱网轴线改变、以及同时转换结构形式和结构轴线布置。结构转换层施工就是按照建筑物楼层的上下部平面使用功能的不同，对该楼层上下部采用不同的结构类型，并通过该楼层进行结构转换，该楼层则被称之为结构转换层。结构转换层施工主要是利用钢平台系统把核心筒墙体施工转换到转换区域内，并通过转换区域钢平台系统下挂脚手并将其固定在核心铜墙体上，结构层是也是一个重要的支撑层面，对于高层建筑来讲有着非常重要的作用，所以施工人员在楼层转换施工当中一定要加强责任意识，利用专业的技术手段对高层建筑进行结构转换层施工。以此来保证高层建筑的施工质量。

结语

由于高层建筑具有不同的自身特点，其对施工工艺技术与结构的安全度要求特别高，所以在建筑施工过程中，应从施工各个方面控制施工质量，同时做好建筑与结构相辅相成，以提高整个高层建筑施工工程质量。高层建筑施工技术要点也与建筑应用人员生命财产安全保障息息相关，所以施工质量要不断完善，进而适应我国经济发展的步伐，使建筑行业能够快速稳定的发展。

参考文献

[1]徐洪斌．混凝土建筑施工技术要点及质量控制措施探析[J]．施工技术，2013（02）．

[2]张万库．房屋建筑施工中的地基施工技术研究[J]．民营科技，2014（03）．

[3]李凤元.浅析当前高层建筑施工技术要点及质量控制[J].居业，2015（05）.

[4]王舟帆.研究分析高层建筑施工技术的要点[J].江西建材，2014，（05）.

论文作者:吕盛华

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2017年第24期

论文发表时间:2018/1/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b53b4ce8069652195f99ce27.html