# 建筑工程施工中预应力技术的应用探讨论文_崔东晓

裕民县建筑安装工程公司 新疆塔城 834800

摘要：预应力技术是指在建筑工程的施工阶段对于建造物给于一定的压力使建筑工程在后期应用中承受的压迫应力可以被其抵消。这项技术不仅能够提高建筑的稳固性，而且能够节省材料。但其应用较复杂，对技术的要求较高，结构非常复杂，这些一定程度上影响了其应用。本研究主要探究预应力技术在平板结构、转换层结构、框架结构中的应用，阐述其具体应用方法，促进其在我国建筑工程中的应用已提供参考。

关键词：建筑工程；预应力技术；应用

引言

随着社会经济的发展、科学的进步，各项科学技术的应用取得了空前的进展，预应力技术是建筑工程中应用的前景也非常广阔，显著提高了建筑物的坚固性，经济方便。预应力可以改变物体的结构，提高建筑物抗压的能力，使用预应力技术的发明是为了改变建筑物结构以抵消使用中的部分压力，提高建筑物的抗压能力，延长建筑物的使用寿命。所以预应力技术的应用是建筑事业更好发展的重要技术，有利于社会主义的建设，提高建筑水平，提高人们的生活水平。

1预应力技术应用在平板结构

1.1平板结构

建筑工程中的平板结构包括水平向和竖直两大系统。结构使用的板式、柱式等结构在承受压力时容易损伤建筑结构。楼梯是典型的板式结构，同时承受自身的重力和楼体对其的挤压，如果不进行处理会导致楼体发生形变，进而导致断裂，若有人员经过将导致重大人身伤害。预应力技术应用在这种平板结构中可以使结构使用中承受的压力被部分或全部抵消，增加其稳固性，预防形变和断裂，保障使用人的人身和财产安全。

1.2预应力技术在平板结构中的具体应用

预应力技术在平板结构中的具体应用在现代的建筑中应用十分广泛。传统建筑未采用预应力技术的平板结构使得建筑中需要使用的隔墙很多，这不仅会增加内部装修时的麻烦它是在建筑的顶层设计中，其后张部分通过不搭梁的平板结构进行预应力技术的应用，预应力技术运用在室内还可以将室内的明梁部分去除，必要的暗梁来进行承力，以使得建筑内部各室内的空间更充足。顶层平面可以成为完整一块，这样能够有效的提高楼层的高度，不仅提升使用者的舒适度还能够方便后期的装修工作，节省一定的成本。

2建筑预应力施工技术要点

2.1准备阶段的技术要点

在预应力技术应用的过程中，准备阶段属于一个十分重要的环节，其内容包括施工材料、施工设备等。在准备阶段，应该做好施工材料、机械设备的控制，在施工材料方面，应该选择有着良好资质的生产厂家，对预应力筋的质量报告、合格证等进行严格的检查，确保材料外观没有损坏、性能符合标准后，才能够使用在施工中。在机械设备方面，应该进行抽样检查，确保机械设备能够满足施工的要求，提高建筑施工的质量。

2.2预应力筋下料和锚具控制要点

在进行预应力筋下料的时候，应该严格根据设计标准，控制好长度，根据实际的数据资料，有效把握钢绞线的长度。钢绞线应该按照长度，放置在相应的区域，不出现死弯的情况，确认好长度与数量。锚具应该在合适的位置制作完后，再送到施工现场，做好锚具控制。

2.3预应力筋定位的要点

在定位预应力筋的过程中，应该使用固定架，有效固定竖直的预应力筋，控制垂直度，确保不出现偏差，将偏差控制在允许的范围内，防止出现歪斜的问题。在固定完成后，进行泌水管安装工作，将其安装在波纹管的顶端，开钻20mm直径的钻孔，用海绵进行包裹，然后使用铁丝固定。

3预应力技术应用在转换层结构

3.1转换层结构

建筑中一个层面的上下两层如果因为某种原因将上下两层制造成不同的结构，这种结构称为转换层结构，在建筑中能够起到功能转换的作用，但正因为其所发挥的作用不同，其承受的压力也不相同，容易造成损害进而发生危险。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆现代城市建设中的各种综合大楼在同一栋楼内的不同楼层，包括有娱乐楼层、酒店楼层、办公楼层等等楼层，每一种楼层转换都是一种转换层结构，如果出现受力不均的问题容易造成巨大的灾难，特别是在人员聚集的娱乐楼层。带来严重的人身伤害和财产损失。在转换层结构中应用预应力技术能够是受力一部分抵消，增强其耐受力和稳定性，对转换结构上下的人身安全和财产安全提供保障。

3.2预应力技术在转换层结构中的具体应用

城市的土地资源较紧张，各种功能场所集中在同一栋建筑中能有有效的节省城市资源。对使用人来说，节省了租金等成本输出。在这样的建筑中转换层结构至关重要，在上面应用预应力技术主要是预应力筋的应用，预应力筋的应用能够使转换层结构的底部均匀受力、合理受力，从而保障其稳定性，特别体现在大型建筑中使用大柱网和大空间的公共设施中，不仅能增加建筑的使用寿命，更能保障使用人的人身和财产安全，在施工方面，有利于节约施工的成本，提高经济效益。

4建筑工程施工中预应力技术的应用

4.1应用在建筑加固施工中

在建筑工程施工中，为了满足设计标准，通常需要使用加固施工的方式，有效提高建筑的承载能力。进行建筑加固，是通过部分构件补强和结构改造，实现加固的目标，在建筑加固的施工中，使用预应力技术，通过给建筑结构构件预应力，能够分担一些压力，通过相互的作用，在初弯矩的时候，预应力会不断下降，提高了构件的承载能力，起到加固的效果。

4.2应用在建筑的受弯结构中

倘若在建筑中存在许多的受弯结构，承载能力没有办法满足设计要求，就会大大降低建筑的安全性能，而在建筑受弯的结构中，使用预应力技术，能够有效增加受弯结构承载能力。在建筑受弯结构使用预应力技术，通常使用的是碳纤维材料，其具有高强度、施工方便等优势。在受弯的结构中使用碳纤维片材时，应该按照混凝土的应变增量大小进行确定，倘若初始应变变大，碳纤维片材应力就会减小，片材没有办法起到预期的效果，容易损坏受弯构件。因此，在粘贴碳纤维片材的过程中，使用预应力技术，需要留有初始拉应力，在遭受压力应变破坏的时候，碳纤维能够提高应力水平，避免构件受到损坏。

4.3应用在混凝土多跨连续梁中

在建筑施工中，混凝土多跨连续梁属于比较常见的结构。根据受力存在的差异，可以分为弯矩与负弯矩这两个区域，一般在连续梁的跨中与支座的位置。在施工的过程中，因为受到一些因素的限制，有时连续梁的抗剪承载力、抗弯承载力没有办法满足施工的要求，因此，需要使用预应力技术进行弥补，增强连续梁的抗弯承载能力。

4.4应用在建筑混凝土框架中

混凝土框架有着自重大、跨度大、层高多等特点，需要科学使用预应力技术，确保框架结构中各个部分承载能力，保证建筑结构的可靠性。在支撑层的框架梁中，应该做好地基处理工作，避免出现不均匀的沉降。在框架梁中使用预应力技术，为了确保预应力筋张的拉力能够被完全释放，在张拉前，应该拆除框架梁的楼板模板、侧模板等，避免出现不良的影响。在浇筑混凝土框架的过程中，应该控制好振捣工作，避免波纹管受到破坏。

结束语

随着社会发展，人们生活水平的提高，消费观念发生一定的变化，要求更好的住房环境和工作环境。住宅内部要求更大的可装修空间，规避多墙结构，办公大楼更要求阔舒畅的空间，预应力技术的应用能够提高建筑的承力能力，提高其稳定性，改变传统的使用墙体承重的建筑方式，能够减少截面的尺寸进而增大建筑内部空间，实现消费者的需求。而且预应力结构能够提高建筑的抗震性。因此，预应力技术在我国建筑行业发现前景广阔。

参考文献：

[1]高建全.工业与民用建筑智能预应力张拉装置的研制[D].太原理工大学，2004.

[2]王仪.预应力混凝土框架梁能量耗散--损伤积累特性的研究[D].扬州大学，2004.

[3]韦亮.大跨度预应力混凝土转换梁结构施工技术研究[D].重庆大学，2004.

[4]魏玉锁.无粘结预应力混凝土施工技术研究[D].天津大学，2004.

[5]欧石军，陈志强.预应力技术在建筑工程中的应用[J].中外建筑，2004，05：134-135.

论文作者:崔东晓

论文发表刊物:《基层建设》2017年第28期

论文发表时间:2017/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b54984fc0d07dc77703589c8.html