# 配电网电力工程技术问题分析及其施工安全分析论文_杨章

摘要：本文基于工作经验，详细总结了配电网电力工程技术问题，包括闪络放电问题、过电压问题等，并提出了配电网施工安全措施，包括强化宣传、准确辨识危险点等，通过多种方法来进可能的降低施工安全现象发生。

关键词：配电网；电力工程；施工安全

前言：配电网施工是整个施工项目施工的重点内容，能够保证地区的合理用电。但是在实际上，配电网电力工程在实施阶段会面临诸多的技术问题，若不能及时处理将会直接引发施工安全风险，这对于整个工程项目施工的顺利开展不力。因此相关人员必须要强化施工安全管理，尽可能保证电力工程顺利开展。

1.配电网电力工程技术问题研究

1.1闪络放电问题

闪络放电是指固体绝缘子周围的液体或者气体电解质被击穿，沿着固体绝缘子表面放电。这个放电过程中所产生的电压就是闪络电压。在配电网电力工程项目中，闪络放电发生之后会导致电极电的电压快速下降，并且闪络通道内的电弧、火花等产生大量的热，最终破坏绝缘体性结构。根据现有经验可知，当配电网的绝缘体被污染之后，将导致部件表面存在导电性能，整个项目中的闪络风险更高，最终引发安全问题。在闪络状态发生之后，配电网容易出现单相接地情况，造成电力系统短时间内的电压上升到很高水平，暂态电压可能达到电压的2.5倍左右，是一种十分危险的状态。

1.2严重的过电压情况

作为电力线路迁改中的特殊工况，过电压会造成严重后果，包括击穿绝缘设备等，最终引发无法预见的严重后果。根据现有的项目经验可知，部分地区在线路改线以及施工阶段，过电压问题不容忽视，尤其是在电力系统十分复杂的地区，工作人员需要承担攀爬距离不足的情况，在一定程度上影响了工程项目的开展。

有研究认为，电网在长期运行期间，一些设备处于过电压运行状态，并且受工频电压影响，出现过电压的概率更高[1]。其中最为常见的情况就是弧光接地过电压，此时系统所产生的电压幅值很高，是正常电压的四倍以上，导致电气绝缘系统面临更多压力，电子设备出现故障的概率更高。

1.3接地线问题

在配电网项目中，接地线可以起到保护作用，但是因为接地线处理不当热引发安全事件的情况屡见不鲜。例如接地线问题会造成点电压击穿，产生大量热，最终破坏电路。

2.配电网电力工程施工安全的准则

2.1明确施工依据

配电网电力工程施工本身就是一个复杂的过程，根据前文的分析可知，工程项目施工中面临诸多安全风险，所以为了避免此类问题发生，应该以规划为基础，了解配电网络规划设计的基本要求，记录负荷形式，这样才能有效提高配电网施工质量。因此有研究认为，在配电网电力工程中，可以在在主干道中间设置一个加工线路，并预留电缆，这样可以更好的统计配电网负荷，将相关安全问题的发生率降到最低[2]。

2.2适当提高绝缘强度

绝缘强度水平影响施工安全，因此配电网电力工程项目中，需要确保绝缘导线的绝缘效果满意，通过合理使用绝缘金具，提高线路的绝缘性能。除此之外，在配电网络中容易出现导线接头裸露的问题，最终引发安全风险。针对此类问题，应该适当的采取一些保护措施，例如增设绝缘罩，并在绝缘线路中添加绝缘接地装置，这种设计方法会提高电网绝缘水平。

3.配电网电力工程施工安全策略

3.1强化施工安全管理，落实严格的管理制度

实现施工安全的第一步，就是要落实严格的施工安全管理制度，在明确安全管理要求基础上，针对存在安全风险的每个环节进行逐一管控，这样才能有效避免安全发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆以上文提出的闪络放电问题为例，为了能够避免施工安全问题发生，需要通过规章制度的方法确定配电网的绝缘体巡视次数，针对发现的绝缘体污染甚至破坏情况及时上报，并在专业技术人员的指导下针对性处置，这样才能有效避免闪络放电现象发生。除此之外，还需要结合配电网电力工程施工要求进一步明确管理细节。例如在塔杆施工阶段，需要合理选择加固方式，保证塔杆具有合理埋深，避免塔杆因为结构不稳定二倒塌。

3.2强化宣传

在配电网电力工程施工之前就需要进行宣传，通过开展不同类型的宣传工作，讲解配电网电力工程施工的重要性，并以规章制度的形式明确工程施工中的常见安全因素，使全体施工人员能提高警惕，自觉远离危险点。同时，宣传方法还应该充分利用新媒体技术，以班组为单位，集中开展施工安全宣教，工作人员将与施工安全有关的资料上传到微信中，施工人员在观看视频的同时也能达到自我放松的效果。

3.3推动配电网电力工程施工的分段管理

分段管理是避免施工安全事故发生的有效手段，在实施阶段，需要将配电网电力施工具体为“单人可监督”，这种方法的主要优势就是实现了责任到人，在发生施工安全后第一时间问责负责人员，促使责任人能够投入百分百精神，将施工安全风险降到最低。其中的实施要点包括：（1）在工程项目施工之前，施工单位、主管领导以及项目的负责人对配电网施工安全进行逐层检查，在发现安全隐患后通过各方协调寻找最优化解决方案。（2）在分段之后，各段负责人员随时驻守施工现场，检查施工现场内部存在安全风险现象，并认真落实相关部门提出的安全管理规定，争取能进一步降低安全问题发生率。

3.4强化细节管理

在停电之后，由供电所的相关人员检查线路，在确定线路已经彻底断电之后才能告知施工方可以正常施工，并且该施工质量也应该得到项目经理的批准；日常工作中做好交接记录，保证双方能够按照预定的时间停电送电，为了避免时间误差的发生，供电单位的停电、送电之前应该通过电话与施工现场取得联系，在得到现场的认可之后才能进行下一步工作。总体而言，在此项工作中，应该确保供电单位负责人员与施工现场管理人员进行详细交接，停电与送电的指令应该由双方共同确认。同时，在配电网施工阶段可能会遇到恶劣气候，包括雷雨、大风等，在恶劣自然气候下应该停止施工，在做好现场善后的同时，与供电所的相关人员取得联系，经双方共同协商后确定新的送电时间，这样能够显著降低自然气候因素对施工安全的影响。

3.5准确辨识危险点，做好安全预控

在配电网线路施工之前，需要相关单位做好现场安全技术交底工作，在交底工作中首先需要明确本次工程项目中的诸多危险点，在认真识别每个危险点后才能施工。例如在土建项目基础开挖施工中，应该先了解施工场地下方是否存在煤气管道、电缆等设备。同时，施工单位需要认真研讨施工方案，在施工方案需要遵照施工安全要求明确细节，尤其是带电设备、架线、电缆作业等，需要编制详细的施工方案，在方案中需要明确说明规避触电、倒塌、高空坠落等安全事故发生，并提出相应的预控手段。必要情况下对本次工程项目做风险评估，判断施工风险等级。或者组织建设单位联合监理部门、设备运行管理部门等，对安全管理条例进行全面审核，在会诊阶段判断是否存在安全风险，这样能够更有效的杜绝安全问题发生。有工程项目在安全预控中，在技术交底中合理使用录像、照片等方法与现场进行对比，让很多施工安全交底更容易理解，有效杜绝了安全问题发生[3]。

结束语：在当前的配电网电力工程中，施工质量会受到诸多因素影响，所以在未来施工中，必须要从工程项目整体入手，明确管理的方向。同时，施工安全问题一直是社会关注的重点内容，为了避免施工安全问题发生，未来项目中需要辨识危险点、实现分段管理与细节管理，这样才能将安全事故风险控制在萌芽状态，保证了配电网电力工程项目的施工安全。

参考文献：

[1]陈德义.配电网电力工程技术问题及其施工安全分析[J].科技经济导刊,2019,27(21):67.

[2]陈肖,潘幼欢.关于配电网电力工程技术问题分析及其施工安全探究[J].科技创新与应用,2018(21):147-148.

论文作者:杨章

论文发表刊物:《中国电业》2019年第21期

论文发表时间:2020/4/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5662b46e8acc83436fd4038.html