# 电力系统变电检修技术与管理研究宋文涛论文_宋文涛

摘要：近几年，社会经济的发展推动了电力行业整体的发展，电能已经成为人们日常生活及生产过程中不可缺少的能源。因此保证电力企业正常、安全的生产，能够使人们的生活、生产不受影响，进而推动国内经济的稳定提升。为了确保变电系统正常运行，加强对变电设备的管理，安排必要的检修、维护，是日常工作过程中需要重视的事项。

关键词：电力系统；变电检修；管理方式

1 引言

我国正处于经济发展的关键阶段，人们的生活水平不断提高，家庭用电量持续增加，对电力的需求越来越大，对供电质量要求也越来越高。企业若要保证电力系统安全平稳运行，需要加强设备检修与维护，将管理工作落实到位。因此，我们必须要分析和研究检修技术、管理方法，以期获得良好的电力系统变电检修效果，提高检修质量。

2 变电检修工作的必要性

做好电力变电检修工作所涉及的环节、涉及到的因素比较多，例如检修工作人员、检修设备、作业环境等多种因素。由此可见，电力变电检修工作是一项系统性强、复杂多变的工作，必须充分运用各种科学有效的手段与技术来发现变电站问题，同时应该妥善处理这些问题。积极开展电力变电检修工作，能够对电力检修作业过程中所涉及到的人、物与各种作业环境等一系列不安全的内在及外在因素给予全面细致地分析。可以说，电力变电检修工作是保障电力系统安全的一种有益的补充，可以为人们的安全生产保驾护航。

3 电力系统变电检修技术

3.1继电器的故障分析及检修

继电器是现代电力输送中不可缺少的自动化组件，继电器在使用过程中，由于各种原因，如产品质量不高、使用不当、日常维护不足等，常常发生各种各样的故障，主要包括触头故障、线圈故障等。如由于负载过大、触头容量小，或者负载性质变化导致的故障；由于电压过高、触头开距变小及由于电源频率过高导致的故障；或触头间隙电容过大而无法准确开断电路的故障等，均属于触头故障。在实际维护中应保证继电器绝缘状态良好，磨耗件及易损件有缺损时应及时更新，各连接部分的紧固状态应良好。

3.2隔离开关的故障分析及检修

隔离开关一般用于提供直观性的断开点，起到隔离作用。由于其构造简单、可靠性强，从而使用广泛。隔离开关在运行中，由于触头紧固部件松动，容易导致接触不良，从而刀片或刀嘴的弹簧片锈蚀或过热，会使弹簧压力减低。刀闸在断开后触头暴露在空气中，容易发生氧化和脏污，因此在实际使用中应做好维护。

用红外线测温仪测量隔离开关刀闸触头，若触头过热，或实际温度超过规定值（70℃）时应查明原因及时处理；外表检查导电部分，若接触不良，刀口或触头变色，则可用相应电压等级的绝缘棒进行临时推进处理，以改善接触情况。

3.3变压器常见故障及维护

①设备超负荷运作造成设备故障。由于变压器选型不规范或在使用中由于负荷的增大造成变压器超负荷的情况，会引起设备温度过热，易造成跳闸、短路等故障，同时会使绝缘体过早老化，绝缘性能降低。因此在实际使用过程中，应尽可能避免设备超负荷运作，同时应在变压器选型中严格按照实际负荷的大小确定变压器容量，避免无法满足实际使用要求。②变压器内部受到异物的影响，导致绝缘性能降低，导致设备故障。由于电力变压器在实际运行过程中常出现受潮的情况，即由于外界管道渗漏、顶盖渗漏等影响，水分沿着套管或其他配件侵入油箱等，造成绝缘油绝缘性能降低。或者当变压器内掉入金属物件时，其电压、电流和温度虽然可能会短时间内保持正常状态，但变压器长期运行，将发生异常情况，影响电网运行安全。当出现有异物掉入或受潮等情况时，应采取措施、排除事故隐患，避免事故扩大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4 变电检修工作管理措施

4.1建立有效的管理体制

首先，电力企业应该要科学重组和高效管理变电检修部门，建立行之有效的协调机制，从源头上消除检修重复、责任推诿的弊端；其次，科学、合理地划分本企业内部以及包揽检修任务的多经公司的检修范围，做到职责明确、各司其职，显著提电检修工作的效率；再次，电力企业还应积极建立高效、和谐的管理体制，对设备检修范围进行科学划分和合理调整，改进和优化企业检修管理模式；最后，明确检修主题，将所有的检修力量集中起来，建立一支高水平的专业检修队伍，进而充分利用人力资源。有效避免人员的重复调动，使变电维修的管理水平和效率得到进一步提升。

4.2优化变电检修模式

（1）变电企业应当针对检修工作责任混乱的问题，对检修工作进行重新分工以及责任划分，根据一次设备与二次设备的运行管理、日常维护、大修、小修等工作需求，构建检修人员负责制、班组制。与此同时，为各班组布置具体的检修工作任务，并且在班组开展各项检修工作之前，对其进行详细的技术说明以及工作规范、目标讲解，以具体负责人员与班组作为基础，使检修工作随着运行环境、条件、需求、设备变动等状况同步更新变化；

（2）变电企业还应当对班组中具体人员的职责进行精细划分，确保班组中各检修人员都有自身负责的检修任务及与他人配合的任务，并通过开展班组评比、优秀检修人员推荐、奖励制度以及淘汰制度等，致力于提升班组间及各班组内人员的竞争意识及团结配合意识，最终实现对于检修队伍的精简以及综合素质水平的提高；

（3）变电部门还要强化状态检修工作的实施，彻底地从思想观念上打破传统的纯计划检修模式，综合开展预防性检修、状态监测、故障诊断等混合性的检修工作，并且以状态检修作为前提，努力将变电检修工作重点转向预防性的检修，以确保变电检修工作的实施达到对于各项故障的有效预防，减轻故障造成的实际损失。

4.3提高检修技术水平

（1）变电企业应当以检修工作需求、成本、回报与风险等为基础，根据企业当前经营与管理的具体状况，努力推动变电检修技术、工艺、方法的不断更新，尽可能地使检修工作达到现代化、自动化、高精准化，与此同时，还能够顺应时代的潮流，实施检修工作的外包制度，借助于其他专业单位的优势力量，来提升检修工作水平；

（2）以重点检修工作人员为基础，开展先进技术的培训与考核工作，对专业人员的素质加以提升，采取绩效工资的激励方法，引导技术人员提升其工作的责任新与创新意识，并潜在地约束他们降低检修工作的成本，同时，将各人员负责的检修工作结果纳入到计算机管理中，使检修工作在经验方面得到不断的积累，以从整体上提升检修工作的水平。

5 结束语??

总之，电力生产企业面临着既要保证一定的设备可用率和供电可靠性，还要降低检修成本的压力。电力系统设备一旦发生故障，不但设备遭受重大破坏，也给各行各业的正常生产和人们的生活造成极大威胁。全面提升供电企业的生产效率、提高自动化水平、保障供电可靠性、降低设备故障损耗，是供电企业更高的发展目标。变电站作为电力能源变送及分配的枢纽载体，是电力网络系统的主要环节，因而变电设备的安全稳定运行至关重要。状态检修是指一种以设备监测、诊断，评估提供的状态信息为依据的预防性检修，也即根据设备的运行状态和健康状况而执行检修的预知性作业。

参考文献:

[1]吴章平，陈立功．变电检修技术与变电检修流程优化研究[J].中国高新技术企业，2017(02)．

[2]龙军.变电检修中传统检修模式与状态检修模式的对比分析[J].中国高新技术企业，2017，1（07）：199-200.

论文作者:宋文涛

论文发表刊物:《中国电业》2020年1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b56ddd566ab100dc94d03eab.html