# 建筑工程土建施工中桩基础施工技术的应用研究论文_汪焕,樊学平

中国建筑第二工程局有限公司 天津市 300400

摘要：目前我国经济发展迅速，建筑行业为我国发展做出了很大贡献。桩基础作为建筑工程土建施工中的基础性结构，其施工技术直接影响施工质量与安全性。本文对桩基础技术的现实意义以及作用进行综合性阐述，在此基础上分析建筑工程土建施工中主要的桩基础施工技术要点，旨在提升桩基础施工技术水平，为促进桩基础施工技术的应用与发展作出一定贡献。

关键词：建筑工程；土建施工；桩基础施工技术；应用研究

引言

桩基础施工技术是建筑工程施工当中应用较多且比较重要的一种施工技术。桩基础其实就是由基桩和桩顶承台共同构成的一个工程，在实际操作的过程中，施工人员需要综合考虑各方面因素选择合适的桩基础施工技术，这样才能保证桩基础施工的效果。合适的桩基础施工技术有助于增强相关建筑结构的承受能力，从而使得建筑物更加牢固，预防一些建筑坍塌事故的发生，保证施工人员和其他相关人员的人身安全。由此可见，建筑工程施工中桩基础施工技术的应用非常重要，因此本文对建筑工程施工中的桩基础施工技术进行了探讨。

1建筑工程土建施工中的桩基础施工概述

在建筑工程地基的建设当中，会采用桩基础施工技术，构建稳定的承重平台，为上部结构建设奠定保障。桩设置在岩石或者土层当中，完成建筑基础的构建，单桩建筑基础也可以通过桩和桩的连接构建。建筑基础的稳定性会由于桩基础的应用而得到增强，提升建筑的整体性与安全性。土层或者岩层能够承载建筑重力作用，松软土层的密度得到改变后，地基承重能力与抗压能力也会相应增强。

2桩基础技术的类型

2.1旋挖桩孔技术

旋挖桩孔技术是近年来应用比较普及的一种机械挖孔技术，通过带桶式钻头的钻机钻碎岩土，并通过伸缩钻杆向外卸土挖成桩孔。旋挖桩孔技术应用广泛，节省人力，施工效率高，主要工序技术分为三步：①埋设护筒。护筒有助于校正桩位、维持孔穴水位的高度差，一般护筒埋深至黏土层顶部0．5m，顶端高度高于基础土层表面0．3m，并用黏土保护。②成孔作业。旋挖钻机就位后垂直钻进过程中通过钻头注水等技术，对泥土搅拌作用自然造浆形成泥浆护壁，对孔壁形成一层保护层，维持孔壁的结构稳定。③清孔作业。一般分两次作业，首次清孔在钻挖至设计深度后进行，二次作业在成孔后进行，孔底沉渣应保证≤15cm。

2.2灌注桩基础施工技术

挖孔桩、沉管灌注桩和钻孔灌注桩，是灌注桩施工技术的主要形式，不同施工技术的特点与优势也会有所差异。在实践当中应该明确其具体区别，从而对桩体的稳定性加以控制，防止混凝土的质量出现问题，避免堵管或者埋管等问题的发生。锤击沉桩是沉管桩施工的主要开孔方式，其不仅能够降低施工成本，而且便于施工的进行。但是，其较小的横截面积也会对强度产生影响。在桩基础施工当中，应该确保混凝土的充足性，沉管管道拔出时应该减速，从而增强施工稳定性与安全性。人工挖孔和机械挖孔是两种常用的挖孔桩施工方式，人工挖空时应该做好防护工作，防止混凝土喷射和浇筑受到影响。运用钢筋连接护臂，对钢筋安装和混凝土浇灌质量进行控制。人工钻孔的方式适用于黏土当中，而钻孔机则适用于普通土壤当中。桩基础施工需要对土质和环境因素进行综合考量，明确工程项目的总体要求，保障其进度与质量之间的协调性。

2.3静力压桩施工技术

静力压桩施工主要是通过静力压装机的压桩结构，在其压力作用下，将预制钢筋混凝土桩分节压入地基土层的指定位置。应用该项施工技术需要配合使用的桩机为液压装置驱动，因此具备压力大、自动化程度高、纵横移动灵活、桩定位精确等优点，可有效提升桩基施工质量的同时，能够实现施工无噪声、无振动、无污染的绿色施工。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际施工时，需要重点关注以下问题：①有效控制静力压桩基的运行速率，避免出现静力压装机下压速率过快影响桩基结构稳定性，以及下压速率过慢导致大量施工材料被浪费；②做好定位放线工作，桩基轴线偏差控制在20mm内，并经常性分析其是否出现位移情况；③注意混凝土的起吊、运输与堆放问题，保证垫木与吊点保持相同横断面，垫木对齐，以此保证堆放操作桩身不会出现断裂；④保证静力压桩机连续工作，以保证桩基础可以一次下压成型，因此需避免出现运行终止现象，相同桩地运行时间间隔建议在0.5h以内；⑤逐节接长的过程中，需要施工人员注意桩基的防护与焊接标准，保证桩基接口稳定与焊接质量。

2.4振动沉桩技术

振动沉桩技术主要使打桩机的施工技术振动，产生与基础方向垂直的力，随着打纬作业的发展，可以达到加强施工基础紧凑性的目的。因此，在桩基程过程中，电动机的振动时间越长，施工基础的紧凑性就越高。但是，在混凝土施工作业的过程中，必须保证电动机的振动位置处于固定状态，在多次振动后，在土层中阶段性地完成打桩作业，在一定时间内连续进行桩基础的光复动。该技术在黏土和软弱地质中更为普遍。

3建筑工程施工中桩基础施工技术的施工要点

3.1勘察施工现场和周边环境

建筑工程桩基础施工涉及的内容比较多，而且能对其产生影响的因素也比较多，包括地质条件、施工条件、水文资源等，因此在进行桩基础施工之前需要对施工现场和周边环境进行详细的勘察。地形地势会影响到建筑工程的安全情况，因此必须对施工现场进行仔细的勘察，尤其是在一些地域比较广且地形比较复杂的地区进行施工时更是如此。应当由专业的勘察技术人员进行周边环境、地形地势、水文情况等的勘察，并且做好相应的信息收集工作，在制定相应的桩基施工方案时，以及正式施工时都需要参考这些信息资料。

3.2放线的定位

桩基的设置和定位在施工建设中发挥着非常重要的作用。桩基施工定位准确性关系到主体结构施工的质量及安全性，在桩基施工前必须进行详细的定位作业，必须严格控制单桩及多桩轴线偏差范围，不影响土建工程项目的施工开展。除此之外，在进行水平点定位作业时，应当严格按照相关标准和规定进行相应的测量。进行桩基测量时，应当充分反映桩基自身的特性，为地上工程结构的正常、顺利施工提供一定的保障。

3.3筑桩技术

建筑工程施工中桩基础施工过程中最为重要的就是筑桩。为了保证筑桩效果，在桩基础施工的过程中必须做好相应的进桩操作，通过增加压力的方式来实现压桩，而压桩必须保证桩身与每层土体的图层都比较紧实，这样才能形成相应的土体抗剪力；需要释放相应的进桩阻力，这就要求在进桩下压时应当能够保持匀速状态，同时还要保证进桩方向必须和桩基一致，并且尽量避开钢筋以及一些预留桩孔；桩基础的基础表面应当保持一定的距离，并且预留相应的空隙来保证压桩时的缓冲。在进行预制桩的压桩作业时应当注意以下几个方面的内容：在进行混凝土浇筑时，必须保证混凝土的粘合度符合相关规定，而且要保证浇筑操作的质量，此外检验表明混凝土达到相应标准状态后，才能进行后续的浇筑工作。

3.4桩基础的补桩与纠偏工作

补桩与纠偏工作是桩基础建设过程中的重要环节，能够有效弥补桩基础在前期浇筑的不足之处，保证后续施工工作的顺利开展。补桩作为一种压力式作业能够有效将地下室与承台结构承载的静压力进行整合，并将其作为桩基础的压力，以此来进一步加强桩基础的稳固性。在桩基础的施工过程中，工人的施工操作以及机械设备的运行都会在一定程度上影响到桩基础的施工效果，致使桩体出现倾斜以及断裂等情况。

结语

我国建筑行业的发展对于大体量建筑，高层及超高层建筑的需求日益增大，土建工程中桩基础施工技术未来的规模要求更大，桩基础功能要求更多更复杂，相对应来说桩基础施工技术水平也将为满足这些发展要求而与时俱进，个人认为在技术层面上应重点发展设备与工艺的社会效益，进一步迎合国家提倡的节能减排趋势与环保要求，此外应大力为桩基础施工创造安全作业环境，推动土建工程技术的全面进步。

参考文献：

[1]李明星.建筑工程土建施工中桩基础技术的应用研究[J].建材与装饰，2019（35）：27-28.

[2]刘于辉.建筑工程土建施工中桩基础施工技术的应用研究[J].建筑技术开发，2019，46（21）：155-156.

[3]郭书君，靳文彬.桩基础技术在土建工程施工中的应用探讨[J].居舍，2019（32）：46.

论文作者:汪焕,樊学平

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/5/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b57f3268a4e11c2759d450cd.html