# 10kV配网架空线路运维检修带电作业分析论文_龙燕1,张宇红2,刘兴艳3,陈晓红4,罗世豪5,陈

(1、2、6、7贵州电网有限责任公司铜仁供电局 贵州铜仁 554300;3、5贵州电网有限责任公司贵安供电局 贵州贵安 550025;4贵州电网有限责任公司铜仁碧江供电局 贵州铜仁 554300)

摘要：为了保证10kV配网架空线路在日常运行中的安全和稳定，必须定期对其开展相关运维检修工作，以便于及时对配电网线路在运行过程中所出现的问题及异常进行排查和处理。同时为了避免检修给线路运行带来影响，通常都会采用带电检修的方法对线路进行检修，但是带电作业具有一定的危险性，所以必须做好对带电作业中相关危险点和操作要点的分析研究，以确保线路因为检修带电作业的顺利开展。

关键词：10kV 配网；架空线路；运行检修；带电作业

1在10kV配网运行检修中采用带电作业的优势

1.1提高供电可靠性、持续性

在当下无论是工业生产，还是人们的日常生活都与电能密切相关，电力是支撑社会正常运行的基础和关键。因此在当下对于电力供应的稳定性和安全性都有着非常高的要求和标准，特别是在工业生产中，如果电力供应出现问题，不仅会严重影响工业生产的进行，甚至会给工业生产带来严重的安全事故和经济损失。

有相当一部分工业生产对于电力供应要保持持续性，所以无法采用停电作业检修的方式，因此就需要采用带电检修作业的方法来完成对10kV配网架空线路的运维检修。

1.2故障处理快速

如果要使用停电作业检修，不仅需要做好与各相关部门的协调，同时还需要在停电检修后的重新进行安装挂线，工作量不仅大，而且任务繁重，如果处理不当，甚至还会导致更加严重问题的出现。而带电检修作业则不需要过多的准备和协调，只需要按照既定的带电作业检修流程对10kV配网架空线路进行运维检修即可，操作简单，故障处理速度非常快，所产生的影响非常小。

210kV配网带电作业技术应用现状

在以往配电网带电检修工作中，每次带电检修作业都需要根据既定的工作计划，由相关运维单位根据所制定的作业计划进行现场勘查，然后对带电作业项目的可行性进行评估，在评估合格后在纳入相关计划并有效落实。在当下有相当一部分10kV配网架空线路运维管理中都采用了带电作业技术，该技术的有效应用使电力线路运维管理工作的效率得到了大大提高，切实保证了线路供电的安全性和稳定性，但是由于该技术仍在初步探索和应用阶段，仍存在部分急需改进和优化的问题。

3确保带电作业工作安全的技术措施

3.1停用重合闸

重合闸能够有效为线路运行提供安全保障，因为当线路出现故障或异常时，就可以利用跳闸来剪断电路电能的供应，以免线路受到故障影响而出现进一步破坏，同时在设置完成后，就可以重新将重合闸合上，使线路恢复正常运行。对于轻微故障或者短暂性故障，通过该方式能够有效保护电路运行，但是对于严重故障或者永久性故障，即便利用重合闸合闸依然会使线路在合闸后再次出现跳闸故障，这就会给线路电压的稳定性带来影响，同时这还会影响维修人员的人身安全，所以在进行带电作业时应停用重合闸，以确保维修人员的人身安全。

3.2对工具进行现场检查，进行测试

在电作业过程中会使用到各种各样的工具，所有工具必须具备良好的绝缘性，否则将会改维修人员造成严重安全隐患，因此需要在工作现场对相关作业工具进行详细检查，测试其绝缘层和内部电阻是否满足既定要求。只有经检验，工具绝缘性和电阻都满足相关要求后，才能将绝缘工具应用到维修检修工作中。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3确保绝缘工具绝缘长度与安全距离

电力维修检修工作对于维修人员有着极高的要求和标准，不仅需要具备相关专业知识和技术能力，同时还应具有丰富的经验。所以当下带电作业检修人员都是经验丰富技术能力强的专业技术人员，但是在具体工作中，其也容易因为工作环境变化而产生的工作失误。特别是在绝缘工具在应用时的安全距离和绝缘工具长度方面，不同环境和条件是有所差异的，所以作为相关带电路的检修部门，应该重视对实际工作中关于这方面知识和经验的总结、归纳和分析，并将其普及到实际工作中，使所有维修人员都掌握相关技能和相关知识，已提高带电检修作业的安全性和科学性。

3.4带电作业需要满足相应的条件

所有从事带电作业的人员，必须通过相关专业资质考核和具备相关工作经验，并且在实际工作中还应该接受经验丰富人员的指导监督，并按照既定要求穿戴相关防护设施和设备，完全按照既定的检修流程来完成相关检修作业。在正式作业时，先要对作业条件和作业环境进行详细调查，然后根据相关要求和具体条件制定相应作业计划。同时对于带电检修作业还需要具备完善科学的管理体系，对各个环节的内容都应该制定相应的管理制度、责任制度，并将其有效落实到检修作业之中。

410kV带电作业过程中需要注意的问题

4.1明确带电作业的工作规范及管理制度

对于10kV带电检修作业工作，必须通过全面科学的工作规范和管理制度来对其进行规范和约束，明确在带电检修工作中的关键点和危险点，以便于规范工作人员的行为和指导其工作。在进行工作规范和管理制度的编制时，必须与具体的10kV配电网线路带电检修作业要求和实际情况相结合，保证工作规范和管理制度的科学性和有效性。所有带电作业人员都需要掌握所制定的工作规范和管理制度，并且还需要安排监督管理人员来对操作人员在实际工作中的行为进行监督管理，保证其操作的规范性和科学性。

4.2提高带电作业人员的专业素养

带电作业人员是保证带电检修工作成功的关键，然而带电检修属于一项危险程度非常高的工作，所以带电作业人员的素质和能力必须达到一个很高的标准和要求，这样才能够切实保证工作的质量，降低作业中的安全风险。作业人员的专业素质不仅需要从技术能力和经验方面进行提高，同时还需要从身体素质和心理素质方面进行进一步的强化，这样才能够更加胜任带电检修作业工作。在当下我国带电检修从业人员中，有相当一部分从业人员的年龄都比较大，虽然其心理素质、工作经验等方面具有非常大的优势，但是这些人员多数都没有接受过专业化的教育和培训，对于当下日益发展和变化的电力系统，越来越多的新技术和新设备被应用到电力线路之中，其在学习能力和身体能力方面的缺陷，使其必然无法胜任当下的带电检修工作。所以当下要重视对年轻带电检修人员的培养和培训，年轻人员接受能力强，当接受专业化培训教育和经验丰富工作人员的指导后，必然可以在专业能力、技术水平等方面得到大幅度提升，使其更好服务于线路运维检修带电作业事业。

4.3安全操作服穿戴

配电网带电检修是一项高危工作，所以其在工作时应当穿戴相关安全防护措施，比如绝缘服、绝缘鞋、绝缘手套等等。无论对于任何条件或者情况，该规定也需要落实到带电作业工作中，只有这样才能够保证作业人员在带电检修工作中的安全。此外对于所需穿戴的安全防护设施，在穿戴前必须经过检验其绝缘能力和性能，只有检验合格才能够使用，否则应及时更换有效安全防护设施。

结束语

总而言之，10kV配网架空线路运维检修带电作业是一项危险程度非常高的工作，电力运维检修部门必须强化对这一方面工作的重视，从检修技术、人员素质培养、制度规范构建、安全管理等多个方面入手进行强化，有效提高带电作业技术水平，保证带电作业人员的安全，切实保证电力供应的稳定安全。

参考文献:

[1]李文献.10kV配网架空线路运行检修带电作业解析[J].中国战略新兴产业，2017（48）：202~203.

[2]袁立伟.浅谈10kV配网架空线路运行带电检修特点及措施[J].中国新技术新产品，201（22）：67~68.

[3]解经天.10kV配网架空线路运行检修带电作业[J].低碳世界，2017（31）：72~73.

论文作者:龙燕1,张宇红2,刘兴艳3,陈晓红4,罗世豪5,陈

论文发表刊物:《电力设备》2019年第7期

论文发表时间:2019/9/18

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5e8a72e116e7c6b8515c3ed.html