# 智能建筑弱电系统组建与调试方法论文_张健豪

摘要：随着社会的发展和科技的进步，人们对居住条件的要求逐步提高。智能建筑在实现其基本功能的基础上，更加舒适和人性化，能够满足人们的多种需求，成为建筑发展的趋势。

智能建筑包含多种系统，弱电系统直接影响到智能建筑的功能，需要做好弱电系统的组建和调试工作，确保其正常稳定的运行，为智能建筑的使用提供保障。

关键词：智能建筑；弱电系统；组建与调试

引言

我国电力行业的快速发展使我国快速进入现代化发展阶段。弱电系统在智能建筑中的应用，主要的价值就是确保建筑中所有机电设备实现正常运行，确保整个建筑物内所有的水、电、冷、热等能源的供应，为整个建筑物中的所有用户提供舒适的生活环境以及良好的工作环境。对于建筑物而言，弱电系统的角色类似于“管家”。在我国现代化进程不断加快的过程中，建筑物智能成为越来越多人的需求，因此发展起来智能建筑更加受到人们的欢迎。

1智能建筑弱电系统的含义及其作用

建筑弱电主要有两种类型，一种是国家设计的安全电压等级和控制电压等低压电能，具有低电压，低电流，低功耗，高频率等特点，如24V直流控制电源，或应急照明备用电源；另一个是包含语音，图像和数据渊如电话，电视和计算机信息冤等信息的信息源。随着现代高科技的发展，弱电技术在智能建筑中的应用正在迅速普及。弱电技术的应用程度直接决定了智能建筑的智能化程度。一般而言，智能建筑弱电系统主要指低压系统，主要包括施工设备自动化系统，通信自动化系统，办公自动化系统，消防自动化系统和安全自动化系统。这五个系统在智能建筑中。随着自身功能的不同，随着计算机技术的发展，这五大系统的分类也越来越模糊，逐渐消失。

弱电系统是保证智能建筑机电设备正常运行的关键。对于建筑用户而言，弱电系统提供水，电，冷和热以确保建筑物内的温度，湿度和空气洁净度，满足建筑用户的通信和娱乐需求，并保护施工用户的生命和财产。安全提供了舒适便利的工作和生活环境。对于楼宇管理人员来说，使用弱电系统可以为楼宇用户提供周到的物业服务，减少物业管理人员的工作量，节约物业管理成本。因此，弱电系统已经成为智能建筑不可或缺的一部分，并与建筑有机地结合在一起。在弱电系统建设中，要坚持可靠性，实用性和便捷性原则。要加强弱电系统与各类专业之间的协调与配合。要根据建筑本身的特点和功能，综合考虑其他因素，区分主次功能，确保功能。

2智能建筑弱电系统的组建

2.1设备自动化系统

建筑设备自动化系统实际上是一套中央监控系统，它通过对建筑物内中央空调机组系统、给排水系统、换热站、供配电系统、照明系统、电梯系统等进行集中监控和管理，使建筑内的各种设备的状态及利用率均达到最佳目的。在中控室监视并部分控制大楼内的空调机组、新风机组、冷水机组、换热站、风机盘管、送排风、给排水、变配电、照明、电梯等各种机电设备，辅助大楼管理人员加强对机电设备的有效管理，以便节约能源和降低大楼机电设备的运行维护成本，并能方便地实现物业管理自动化。中央空调冷水机组以空调冷水机组单机版管理控制软件为主，需要将系统运行状态信息送到中控室，便于集中监视其运行状态。电梯以电梯系统自带中央控制系统为主，中控室BA系统使用接口方式实现对电梯的运行状态监视，并进行故障报警。变配电系统以自带中央控制系统为主，中控室BA系统使用接口方式实现对以下内容的监视：高压进线柜的开关状态、电压、电流、频率、功率因数、有功功率及电量变压器温度和超温报警；低压进线柜的开关状态、电压、电流、有功功率；低压母线出线的开关状态、故障状态、电流、功率因数和电量低压进线断路器的开关状态、低压母线联络柜的开关。

2.2安防系统

安防系统包括闭路电视监控系统、保安报警系统、门禁系统访客对讲系统、电子巡更系统等。安防系统中的闭路监控系统是其中应用广泛的一个系统。目前安防系统以模拟矩阵系统为主，监控设备包括前端监视设备、传输设备、后端监视设备组成。防盗报警系统的设备一般分为：前端探测器，报警控制器。报警控制器是一台主机（如电脑的主机一样）是用来处理，包括有线、无线信号的处理，系统本身故障的检测，电源部分，信号输入，信号输出，内置拨号器等这个方面组成。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3广播系统

广播系统主要是集中设置在楼层消防联动箱部分。目前智能建筑比较常用的是通信和广播相融合的新概念多媒体移动广播服务。该项技术除了支持传统的音频广播之外，还将可以通过MPEG-4H.264和MPEG-2、AAC+等多种方式，把交通信息和新闻等多种多媒体信息传输到手机上，提供高质量的音质和多样化的数据服务。

3智能建筑弱电系统的调试

3.1单体设备调试

设备安装工作结束后，与系统连接前，按照电力建设施工及验收技术规范的要求，对产品是否符合出厂标准和满足实际使用条件来进行单机试运或单体调试。例如，对监控系统中摄像机的单体调试，先分批、分区单独测试摄像机，单独测试完成确认正常运行后，再进行全部摄像机供电测试；待前端摄像机供电稳定后，切断电源，进行下个分区的供电测试；测试时，机房需留专人值守，时刻向前端测试人员汇报摄像机返回机房的图像，以供前端测试人员判断测试效果。测试时，如果发生异常情况，应立刻切断电源，具体排查问题，以免损坏设备。配合物业部门完成前端摄像机的监控范围调试，在监视器上标识出各个前端摄像机的位置。

3.2子系统调试

前端单体设备调试完后，需对子系统进行调试。例如，对建筑自控系统的调试需进行数字输入测试、数字输出测试、模拟量输入测试、模拟量输出测试、DDC功能测试。对智能化程度高的弱电系统，如智能化火灾自动报警系统，先调试报警控制主机，再分别逐—调试所连接的所有火灾探测器和各类接口模块与设备。

3.3集成系统调试

建筑弱电集成系统在中央控制设备安装完毕、各子系统调试完后进行，调试步骤如下：中央监控设备→现场控制器→分区域端接号的终端设备→程序演示→部分开通。由于弱电系统须跟进土建、装修、机电等单位的施工进度安排相应的调试工作，因此在调试前应根据各相关单位的施工进度编制合理的调试计划，用于指导现场的系统整体调试工作。系统整体调试前先完成各子系统的单体调试工作，分别对子系统调试结果和现场实际情况进行总结，确保各子系统设备正常供电，先确认满足整体调试的条件要求后，再进行系统整体调试。

结语

对于智能建筑弱电系统，其作用就是实现建筑物内部与外部的数据信息交换、数据处理等，正是弱电系统发挥出了作用才能够保证整个智能建筑中的各项能源供应的正常。利用弱电系统还能够延长设备的使用寿命，节能作用明显，符合智能建筑中绿色节能的发展理念。

参考文献

[1]艾辉.智能建筑弱电工程设计施工探究[J].中小企业管理与科技（上旬刊）,2018(17)131-132.

[2]孙益胜．智能建筑弱电工程设计中存在的问题及对策[J]．科技创新导报，2018，10(24)：81．

[3]郑艳晶.智能建筑中弱电智能化系统的设计[J].智能建筑与智慧城市，2019(6)：71-73.

[4]吕美杰.智能建筑中弱电系统集成技术的实践应用[J].中国高新区,2017(16).

[5]侯占江.智能建筑弱电系统集成方式的探析[J].建筑工程技术与设计，2019（16）：72.

[6]张岩．强化智能建筑弱电系统施工管理工作的思考[J]．科技创新与应用，2018，11(9)．39．

[7]文成涛．智能楼宇弱电系统项目工程施工技术管理[J]．自动化应用，2017，51(11)：80-82.

论文作者:张健豪

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b5f9c8952dd4ada4b18e5289.html