# 市政园林绿化标准施工中的反季节种植分析论文_贺悦 张剑

摘要：

随着我国社会经济的不断发展，我国在绿化行业的重视程度也在不断加深。将反季节种植技术应用于市政园林绿化可以满足各种植被的增长需求，但是反季节种植与实际的种植季节不符，因此必须结合反季种植的实际情况，优化种植技术以提高植物存活率。本文分析了淡季种植技术的重要作用，具体论述了反季种植技术在城市园林建设中的应用。

关键词：市政园林；绿色建筑；淡季栽培技术

引言

在我国传统的物种种植中，大部份物种是在春季跟秋季种植，部分物种也会在雨季种植，这些物种种植方法是根据季节性种植习惯，并根据树木的存活率和成本等因素进行的。但是，随着城市园林建设的普及，反季种植技术的应用正在增加，但是反季节物种种植的品种抗逆性较差，容易存在树木生长不良，植物生存能力差等问题，因此有必要加强树木种植技术的研究以确保树木的生存，评估并履行园林工程在改善生态环境和促进可持续城市发展方面的作用。

1反季节种植市政园林绿化中的重要性

在我国园林绿化领域非常重要的是季节性耕种技术措施。城市反季节绿化是指在不适合种植的季节种树，采取特殊措施和方法以提高植物的成活率并达到美化目的。随着人们对居住环境的需求不断增加，城市园林绿化设计的压力也在增加。

就中国目前的城市园林设计而言，中国的城市园林设计一直处于传统设计阶段，目前并不能真正满足人们对高品质生活的需求。在现代社会中，城市建设中的园林绿化设计对创新提出了更高的要求，在时间紧迫和绿化工作量日益上升的情况下，相关工作人员不仅需要完成绿化规模，还需要改善设计空间以更快地提高城市品位。因此，反季节性绿化在中国被广泛使用，并且反季节性绿化可以起到促进城市美化的作用。城市园林和城市建筑的融合可以重振城市生活。在现代城市中，现代居民已经不仅仅满足于拥有舒适的生活环境，而是要求生活环境具有强烈的艺术氛围，生活环境的美化可以缓解人们对城市快速生活的压力。常规的绿色种植只能在适合种植的条件下进行种植，虽然在一定程度上可以保证植物的成活率，但是由于施工速度慢且无法承受建筑物的上升，因此仅仅种植适应季节的物种已经不能够满足目前我国城市化发展的进程，因此在反季节进行绿色种植是必要且重要的。

3市政园林绿化施工中的反季节种植技术要点分析

3.1施工前的准备工作

（1）加强土壤测试并保护土壤内部的营养物质。相关工作人员要做到定时的对土壤进行清洁工作，从表面清洁土壤灰尘与石块，并检查土壤样品成分的含量，以确保土壤中含有大量有机物，保证土壤内部的营养能够供给物种生存。

（2）种植前土壤的处理

不同植物种类对于土壤的要求是不同的。首先，要明确土壤厚度尺寸。比如，进行花草栽植施工的过程中，应该保证土壤厚度为30cm左右，而小型灌木种类的厚度尺寸则为45cm左右，大型灌木需要达到60cm。。其次，施工开始前，应该将栽植位置上的垃圾、杂质等清除干净，进行表面平整性处理。此外，还应该充分考虑到土壤成分、酸碱度、透气性等性能，保证各个方面都要满足植物生长需要，从而可以提升成活率。

（3）选择适当的植物育苗技术。幼苗选择的质量会影响反季种植的效率。因此，工作人员在选择植物时，应尽可能选择幼苗进行种植。由于我国地域辽阔，地形复杂，气候多样，不同地区的气候条件不同，近年来随着我国种植业的快速发展，一些地区忽视了气候条件的适宜性，盲目扩大了种植面积，造成了冬季冻害，树木或灌木受到高温热害等天气灾害，这对城市园林的绿色建筑产生了严重影响。为此，相关人员必须根据当地的气候和土壤条件选择合适的植物。

（3）加强对幼苗的保护。考虑到在运输幼苗的整个过程中应采用反季种植技术的特殊需要，有必要采取适当的保护措施以防止对幼苗根系的损害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2对气候和耕地进行深入研究

乔木、灌木等苗木等的生长需要在相适应的环境下进行，反季节植物的种植要充分考虑当地气候情况，实现对当地气候的全过程跟踪。在种植前调查物种对当地自然环境的适应能力，在全面了解气候特点的情况下才能开展施工。

3.3苗木的运输

苗木在装车之前、运输阶段以及卸车的过程中必须要采取必要的防护措施。一般来说，装车开始前，需要使用麻布或者草绳将树干部分包裹，避免表面损坏的情况，而树身部分应该进行适量的喷水保湿，土球部分则应用保护袋进行套装护理。其次，运输阶段要做好防护以免因为碰撞而导致苗木的损坏，同时也应该选择在清晨或者傍晚来进行运输，降低蒸腾作用。最后，植物运输到指定位置之后，应该立即开始栽植施工，要保证裸根苗木裸露在自然环境中的时间在8h以下，如果因为特殊的情况无法立即开始栽植施工，应该进行假植。

3.4苗木的反季节种植

（1）种植孔的大小。种植反季植物时，需要选择合适的种植穴，并且在种植过程中，种植孔的大小不是恒定的，而是需要根据幼苗土壤的大小选择种植孔。

（2）在反季种植工作中，幼苗的土壤球大小必须严格符合规格要求，这对于幼苗的成活率非常重要。

（3）反季节性幼苗应在同一天尽可能多地移植。为了提高反季节幼苗的成活率，在天气适宜的情况下，工作人员要尽可能地多种植反季节幼苗，避免反季节幼苗在天气不适宜情况下种植的成活率低、死亡率高的现象发生。

3.4为根部提供足够的水分

如果幼苗运输时间过长，运输设备的温度过高，土壤球湿度不足或运输过程中运输人员没有补充幼苗，则幼苗会出现黄色分支、枯萎等现象。因此，有必要将运输设备保持在适当的温度和湿度下以最小化运输时间并确保空气循环，向幼苗提供足够的水以延长幼苗在运输过程中的生长寿命。

4市政园林绿化中的季节性栽培策略优化

4.1加强害虫控制

针对于反季节种植植物，控制病虫害尤为重要。由于植物是在生长季节之外种植的，因此反季节种植的植物活力较弱，易受到细菌和害虫的感染。通常，工作人员选择防护性农药作为首要防护手段，以便他们可以有效地处理植物的受损部分。结合不同的植物种类和不同的害虫部位，采用有针对性的防治方法。同时，在土壤上进行杀虫工作，并使用各种技术（例如化学药品）来提高植物病虫害的保护效果。

4.2选择合适的非高峰季节幼苗

反季种植对植物的生存构成了严峻挑战，这主要体现在其他生长气候中。特别是在选择具有较强适用性的植物时，应优先考虑根部发达，茂盛，品种优良的园林植物，并且通常应首选本地植物。此外，如果需要引入一些特殊的外来植物，则应特别注意排斥反应，以防止它们在种植加工后无法适应现有气候的现象发生。

4.3绿化施工的后期维护

（1）浇水是最基本的工作，但供水量应取决于植物所在的土壤。根据土壤的特性调整水量。对于含水量很大的土壤，某些物种需要适当延长浇水时间，并根据土壤和树叶的变化确定浇水的频率。

（2）木支架的安装防止了树木在外力的作用下倾斜，并起到固定树木的作用，为数目的生长繁殖提供了基础保障，木支架的安装后，可以有效地减少风对树木的影响。

结论

综上所述，现代园艺中物种种植的成活率是关键，现在越来越多的采用反季节种植技术，并且我国在此方面已经积累了一定的经验。由于反非季节种植树木的成活率通常较低，因此需要通过合理的技术处理（例如合理的幼苗选择，土壤球大小和移植时间管理以及种植幼苗）为树木生长提供良好的环境，后期的维护工作可以最大程度地成功种植园林树木，并有效提高整体美化效果。

参考文献

[1]潘红梅.市政园林绿化施工中反季节种植技术的分析[J].门窗,2019(18):75+77.

[2]王爱朋.市政园林绿化施工中的反季节种植技术解析[J].现代园艺,2018(16):73.

[3]张媛媛.试析市政园林绿化施工中的反季节种植技术运用[J].农家参谋,2018(04):129.

论文作者:贺悦 张剑

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6211ede6482c6f2a3e28472.html