# 建筑工程材料检测技术的应用探析论文_牛纪煜

沂水县住房和城乡建设局 山东沂水 276400

摘要：随着科学技术的发展和进步，建筑行业发展如火如荼，成为国民经济发展支柱产业。在建筑工程质量建设中，建筑材料的性能将会对工程质量产生直接影响。尤其是建筑工程中的钢材结构，其受力情况检测也是当前建筑工程发展继续涉猎的一个环节。在全面建设健全建筑工程材料管理体系工作中，如何强化检测建筑材料力度，进而满足建筑工程质量标准，是建筑企业要考虑的主要问题之一。

关键词：建筑工程；材料检测技术；应用

引言

目前，由于建筑材料不达标、不合格而造成建筑工程质量事件时有发生，这对人们的安全存在一定的隐患。由此可见，建筑施工材料是影响建筑工程质量的关键因素之一，而质量检测工作对建筑工程质量尤其重要。

1建筑材料的检测步骤

1.1材料采样

在建筑材料检测过程中，材料采样属于检测开始的第一步，在采样过程中，技术人员需要重点关注以下几方面内容：第一，采样范围。在采样过程中，不能只采集表层材料样本，对于深层样本也需要进行采样。如在采样砂子时，除了采集表面样本之外，还需要采集内部样本。第二，采样数量。为了提高候选检测结果的代表性和准确性，在实际检测过程中，技术人员需要采集足够多的样本数据，一般情况下，统一区域样本需要采集至少三组样本。

1.2材料预处理

完成材料采样之后，技术人员需要对采集到的样本进行预处理。预处理就是对采集材料进行称重、干燥、样本分类等操作，并对所有样本进行编号处理，为后续施工操作的顺利进行奠定基础。在具体操作过程中，技术人员需要做好样本的分类和编号工作，同时还需要预留样本作为对照组，如果在检测过程中因为操作失误导致样本失去价值，此时可以利用预留样本进行实验，从而提升检测结果的科学性。

1.3材料分析

在材料分析过程中，第一，以分类和编号为识别标准，对各个样本的相关信息进行统计。为了提升分析结果的准确性，在对数据信息进行记录时，需要采用统一的记录模板。第二，对同区域不同样本进行多次检测分析，根据检测结果来客观评价建筑材料的综合性能。第三，在正式检测之前，检测人员需要提前做好仪器调试工作，利用标准物对仪器的精准度进行调试，从而有效提升检测结果的准确性。

1.4检测结果分析

在建筑材料检测过程中，会涉及到多方面内容，包括材料颗粒直径、含泥量、含水量、结构完整度、结构强度、结构刚性等。针对不同检测内容，检测结果的展示依托也存在不同。

2建筑材料检测技术及应用

对建筑工程材料的检测主要包括对其内部的物质化学性质、加工的具体工艺以及在力学上的成型结构三类进行综合检测。其中，对加工工艺的检测是指在材料加工过程中的准确性。物质化学性主要是考虑其在化学结构方面的特殊指标是否达到预先设定的要求和标准，包括质量、密度、燃点、耐热性等等。而力学性主要是考虑其在力学方面的作用，包括拉力、压力等等，考虑其在建筑内的力量负荷和承受的能力。只有综合检测材料的各项性能，确保其符合建筑成型的要求，才能够投入后期的施工作业之中，避免因材料不合格造成的安全事故，并在后期建筑工程完成之后，建筑投入使用的过程中，延长建筑的使用寿命。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.1钢筋检测

对钢筋材料的检测需要遵循具体的检测步骤，在钢筋材料进场之前对钢筋材料的各项证明材料进行核查，包括出厂报告、检测报告和生产合格证书等等。确认其与预先登记在册的情况一致，包括其出厂日期、交货时状态等等。在完成该项步骤之后，再对进场前的钢筋材料进行材料的复验工作。复验过程主要是测量钢筋的尺寸、密度、抗拉力等方面的性能，确保其能够符合建筑工程队建筑成型的要求。另外，还需要对建筑的钢筋材料进行具体批次的抽样检查，主要是通过将每一个批次的钢筋材料进行随机抽样的方式进行检测。一般抽取两根进行同时检验，以确保同一批次的材料在面对拉力和弯曲应力时其所承受的重量以及相应的疲劳程度一致。在这个过程当中，一般可以采用体外预应力的方式通过体外预应力的作用来对钢筋材料施以外加力度，测验钢筋材料的应变能力、裂纹、疲劳寿命等等。但该种方法存在一定的缺陷，因其是体外预应力作用，模拟钢筋进入混凝土材料在建筑受力过程中的状态，只是一种虚拟的受力环境。体外预应力对钢筋材料的受力影响和钢筋材料进入建筑内部所受外力的情况存在差异，因此很难与实际的使用情况接轨，只能提供相应的参考数值。

2.2水泥检测

水泥材料在进行检测过程中的检测步骤与钢筋材料大体一致，首先要在材料进场前检测其出厂日期、包装等等具体的信息，要确保其属于同一品种同一厂家。同一批号的水泥为同一个批次，其重量要控制在200t之内，散装的水泥批次则要控制在500t之内。水泥材料在出厂后超过三个月时间内必须进行复验，以检测水泥材料的各项性能。对水泥材料的抽样复查，抽样数量有具体考量的数值标准，通常不应低于20个，才能够检测出其具体的强度、安全性等数值，检验结果才能保证具有参考价值。在对水泥材料的净浆标准稠度检测的过程中，需要通过专业的标准稠度仪进行稠度标准的检测。水泥的净浆凝结时间则通过具体的时间检测仪进行，还可以通过时期养护箱的形式进行检测。水泥的安定性检测需要同时采用两种方式进行。即试饼法和雷氏法两种方式，检测的结果进行对比如有差异和争议，则以雷氏法为最终的标准进行确认。水泥材料在进场前的各项检验均合格后才能够投入后期使用，另外在后期使用的过程中，水泥材料混合之后投入建筑成型之前，仍需要检测混合后的混凝土质量、性能等等。所有的材料检测数据都需要进行具体的确认，在资料员和工程师的监管下进行存档。

2.3墙体材料检测

墙体材料的检测相对较为复杂，主要是由于墙体材料的种类和功能具有较大的差异，在同一成型结构中同一竖面墙体上不同高度的墙体材料都可能存在差异。因此墙体材料的检测数量巨大，需要考虑的功能性条件较多。质检员在检测的过程当中对普通钻块、多孔砖块、空心砖块等不同性质的砖块进行检测，要确保检测批次中的数量保持5万块之内。如果批次的数量较少时，则在同一批次的砖块中进行抽样检查，以考虑其密度、强度、形态、质量等等方面的具体数值。但是在进行检验的过程当中，不必对砖块的抗折强度进行检测，是为了减少砖块在建筑成型前的损伤程度。对墙体的保温材料进行检测，主要是考虑其压缩强度、密度、导热性功能等等。在对各种新型墙体材料的检测过程当中仍存在一定的实践问题，由于目前国内并为单发统一的保温材料检测的标准证书，因此在检测的过程中没有统一的标准，容易出现检测误差以及安全隐患问题。另外，对保温材料的检验人员自身素质要求过低，导致材料检测人员的自身经验不丰富，容易使检测的结果不够全面，也会对检测带来多种问题。

结语

综上所述，建筑材料作为工程项目顺利开展的基础，其应用质量也将直接影响到后续施工开展的有序性。为了确保建筑材料应用的稳定性，技术人员需要做好前期准备工作，对建筑材料的基本参数进行了解，同时技术人员还需要做好建筑材料的检测工作，根据检测结果来综合评价建筑材料的应用效果。在新时期背景下，通过研究新检测技术的应用步骤，对提高建筑材料评价质量，提高建筑材料应用效果有着积极的意义。

参考文献

[1]马燕.建筑工程材料质量检测及控制研究[J].绿色环保建材，2019（10）：9-10.

[2]田长超，庄孝敏，刘治鲁.建筑工程材料质量检测及控制研究[J].四川水泥，2019（1）：152-153.

论文作者:牛纪煜

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b643892045a9029c77e84e35.html