# 建筑隔震橡胶支座施工及使用过程中的要点论文_刘明

五矿二十三冶建设集团有限公司 湖南省长沙市 410116

摘要：随着国家对学校、医院等重点设防建筑（震设防烈度为8度及以上的高烈度区）建筑隔震橡胶支座应用的重视和普及，隔震技术的应用对提高房屋的抗震性能、降低成本等成效突出。结合实际工程经验，本文为建筑隔震橡胶支座施工提供指导和参考作用。

关键词：隔震施工；隔震橡胶支座；上下支墩

1隔震技术及隔震支座

隔震技术，是指在建筑上部结构与地基之间设置足够安全的隔震系统，由于隔震系统的“隔震”、“吸震”的作用，地震时上部结构作近似平动，从而隔离了地震。在建筑物与基础之间设置隔震装置，把建筑物与地面隔离，减少地震能量向上传递，减轻地震灾害。

隔震支座：建筑隔震橡胶支座是在建筑物基础与上部结构之间设置隔震支座，把上部结构与地基隔离开来，从而起到隔离地震能量的建筑。地震是以地震波的形式传播地震力，传统建筑通过加大墙柱梁的截面尺寸，提高混凝土的强度等级等方法来抵抗地震力。缺点是刚度越大吸引的地震力越大，不但提高了工程造价而且抵抗不了罕遇地震。隔震支座则采用“以柔克刚”的方法，在建筑基础与地基之间用隔震层将其上下隔断，使百分之八十以上的地震力不能传递给上部结构，从而提高了抗震能力。

2工程概况

新疆某县城中学教学楼、宿舍楼，教学楼建筑面积7499.02m2，地上5层，建筑高度20.40米，隔震层层高2.9米。宿舍楼建筑面积5285.03m2，地上5层，建筑高度20.40米，隔震层层高2.9米。主楼结构形式：框架结构；基础形式：柱下条形基础；地基类型：人工换填地基；抗震设防烈度（设计基本地震加速度/设计地震分组）：8度（0.2g/三）。

3 施工注意事项

1）隔震支座安装前的培训：鉴于当时县城是第一次采用隔震支座，县质监站、县教育局等各部门对此高度重视并专门组织培训，特意请专业培训人员对隔震支座安装要点、难点逐一讲解。后期实践证明专业培训人员的培训对隔震支座的安装是必要的。

2）采购隔震支座：首先对市场有一个准确的了解，从产品质量、生产能力、服务质量、以往履约情况、产品价格等实地考察多家生产供应商，对其进行比较筛选。因为隔震支座是关键线路上的关键工作，所以选择一个优良的供应商尤为重要。如果合同已签订且项目部人力资源比较充足的情况下，还可以派专人现场监督。本项目当时工期紧迫，又是第一次使用隔震支座，冬休期之前就安排供应商生产隔震支座，并再三跟供应商的负责人确认能否按期交货，供应商始终承诺没问题，但冬休期一过，下支墩很快浇筑完成后现场急需安装隔震支座，隔震支座却无法到货，严重影响工程进度。

3）施工前期准备：隔震减震建筑工程施工前，设计单位应当向施工单位进行专项隔震减震施工技术交底；生产企业应当组织施工单位等相关人员，对隔震减震装置安装施工进行专项说明，并负责安装指导；施工单位应编制隔震减震专项施工组织设计或者施工技术方案，报监理单位审批合格后方可组织实施。施工过程中所需用到的机具设备应提前校正好，所需的工具主要有：经纬仪、水平仪、标杆、塔尺、线坠、角尺等，并提前熟悉图纸计算好下支墩顶和上支墩底的标高，并按图施工严格控制标高。特别是上支墩底标高高于设计标高，刚好图纸中主梁底与上支墩底的高度一致的情况下，则主梁梁底钢筋无法伸入上支墩内（容易导致重大返工）。轴线偏差控制在允许范围内，应尽量保证支座为轴心受压构件。

4）上下支墩钢筋制作：钢筋制作前熟悉图纸，上支墩主梁水平方向上下主筋直径大且钢筋密集影响上支墩竖直方向预埋锚筋位置的准确性，提前与设计沟通解决。上下支墩竖向钢筋弯钩的水平高度直接影响定位板与钢筋之间保护层的厚度。绑扎钢筋时应注意几层纵横向钢筋要对齐，避免上下钢筋错位，形成过密的网眼，不利于混凝土的粗骨料通过和振捣棒的穿插。

5）隔震支座的规格与数量：订货前应仔细核对隔震支座的规格、数量统计表与隔震支座平面图中的规格、数量是否一致。如果隔震支座运至现场时发现不对会严重影响工程进度（因为每一个隔震支座都必须先检测，专门的检测机构检测合格后才能投入使用）。

6）定位板抄平、定位及尺寸：定位板水平度误差不宜大于5‰；隔震支座安装完成之后，其顶面的水平度误差不宜大于8‰。定位板的混凝土浇筑孔D1提前考虑其大小，太小混凝土不好浇筑且不密实。

7）下支墩混凝土浇筑要点：浇筑混凝土选用流动性强的一级配自密实混凝土，以免混凝土浇筑不到位，浇筑时混凝土罐车不宜太多，以免影响混凝土的质量，因为定位板的混凝土下料口直径D1不大，浇筑混凝土速度慢不宜使用天泵（建议使用塔吊吊装浇筑）。浇筑过程中尽量不要碰撞预埋件、主筋，防止轴线及平整度发生变化，影响安装质量。浇筑完成后第二天查看定位板下是否有小气泡，如有则用高标号水泥浆填充。当需要进行二次浇筑混凝土时应采用比原构件高一个等级的细石混凝土。

8）安装隔震支座：严禁施工人员踩踏隔震支座，吊装时也应选择适当吊点，以防止组装好的隔震支座与连接钢板错位，吊装时应轻吊轻放，防止损坏橡胶支座。固定隔震支座的螺栓时，应两人同时对称拧紧，防止支座连接板错位。隔震支座安装完成后应立即对支座的平整度、标高等进行复核并形成记录。测量完成后，应采用塑料布或木板等对隔震支座进行临时覆盖，防止主体施工过程中隔震支座受损。严禁一切热源接近隔震橡胶支座。

9）上支墩锚筋的固定：在实际施工过程中，避免上支墩锚筋个别被拔除或松动，施工单位在浇筑上支墩之前应检查上支墩锚筋螺栓是否已紧固。

10）设备管线安装：利用构件钢筋作避雷线时，应采用柔性导线连通上部与下部结构的钢筋，柔性导线应留出不小于350mm；电缆、导线、蛇形软管等柔性管线在隔震层处应预留伸展长度，其值不应小于隔震层在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍，且不小于350mm；上、下水管、消防管、暖通供、回水管、热水管等刚性管道在隔震层处应采用柔性材料或柔性接头；其水平变形长度不应小于隔震层在罕遇地震作用下最大水平位移的1.2倍，且不小于350mm；管道距柱或墙距离小于350mm时，其刚性段不得超过隔震层梁底；重要管道、燃气管道及可能泄露有害介质的管道，在隔震层处应采用金属波纹管连接；

11）隔震橡胶支座的保护措施：建筑隔震支座属于隔震层的重要构件，隔震支座的使用寿命最低同建筑物的使用寿命，为了保证隔震层在长时间内的正常使用，注意以下两点：

（1）防火防高温：由于隔震层中的隔震支座在保护不当的情况下，容易受到一些易燃物质燃烧所致的高温，从而使隔震支座中的橡胶加速老化，影响隔震橡胶支座的力学性能，支座的寿命也无法保证，直接威胁到建筑上部结构的使用安全。隔震橡胶支座宜采用L50X5的角钢加AAC防火板用螺丝固定在隔震支座周围。从而防止隔震橡胶支座与火源接触，达到防火的目的，而且隔震层外观整洁。

（2）隔震沟的维护：房屋交付给业主使用后，由于业主或用户对隔震沟的工作原理的不了解，隔震沟时常发生堵塞，严重的会影响建筑的使用和安全性能。

12）建筑隔震支座的维修：隔震建筑工程竣工验收前，应提交隔震支座生产厂家、设计等单位编写的使用维护手册及维护管理计划；隔震建筑的维护检测可分为常规检查、定期检查、应急检查。定期检查由专门技术人员进行检查，宜在竣工后第1年、第3年、第5年、各检查一次和10年以后每10年检查一次，当发生地震、火灾、水灾等异常情况时，应立即进行应急检查；隔震层部件的改装、修理、更换或加固，应在有经验的专业工程技术人员的指导下进行；在隔震房屋重要的隔震构造附近或建筑物入口处，设置隔震警示标记，提醒业主和其他人员对隔震层部件及隔震构造的维护。

4结语

本工程抗震橡胶支座安装的实际经验对节约造价、缩短工期效果显著，对首次隔震支座的施工能提供较全面的指导和参考作用。

论文作者:刘明

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b645492756ee543d30795445.html