# 分析水文地质问题对工程地质勘察的影响因素论文_张志胜

山东建峰工程项目管理有限公司 山东烟台 264000

摘要：工程地质勘察工作是工程建设过程中必不可少的基础环节，其所提供的勘察资料是后期建筑施工的依据。在地质勘察过程中，水文地质问题对地质勘察工作有着直接的影响。基于此，文章以水文地质勘察为研究对象，分析了水文地质问题对工程地质勘察的影响，并简单提出几点水文地质问题的处理措施，希望相关勘察人员能够全面掌握水文地质问题对勘察工作的影响，进而为工程勘察的质量提供保障。

关键词：水文地质；地下水位；工程地质勘察；影响

1工程地质勘察中水文地质调查内容

工程地质勘察遍及社会各个环节，如铁路、公路、桥梁、建筑物等的修建，均需对拟建设区域的工程地质状况进行详细的勘察，为进一步编写设计报告提供依据。工程地质勘察包括工程地质条件、水文地质条件、环境地质的勘察工作，其中水文地质问题勘察是探索水文地质条件的基础，是查明研究区域水文地质问题的主要途径，主要包含以下几个方面内容：（1）查清建设区域范围及外围一定区域内的水文地质条件，重点分析水文地质问题对建筑物及其与建筑物相关的岩土体的影响程度，以此为依据，进而分析水文地质问题对整个建筑物、铁路、公路等可能带来的威胁或破坏，并据此提出相应的治理或防护措施；（2）充分分析建筑物的基本特征，对区域水文地质问题进行勘察，提交相应的水文地质问题调查报告，为后期设计及制定治理措施提供依据；（3）调查建设区域深部地下水的赋存状态，特别是深部承压水，调查深部地下水是否能对基础地基底板产生破坏等。

2水文地质问题对工程地质勘察的影响

基于水文地质勘察的内容可知，水文地质问题对工程地质勘察的影响是较为直接的，相关勘察人员需要全面掌握其影响。

2.1地下水位变化的影响

地下水位变化会对建筑工程产生直接影响，在实际情况中，导致地下水位变化的原因主要有自然因素（如：降雨、板块地质挤压等）以及人为因素（如：无节制抽取地下水）两种。当地下水位处在持续变化的状态时，就会对工程基础造成直接影响，其主要体现在：第一，地下水位上升。地下水位上升会带来盐渍化甚至是沼泽化问题，这种变化的产生会逐渐腐蚀建筑物，降低了建筑材料原本的性能，导致工程基础出现问题。与此同时，地下水位的上升还可能会导致工程项目两侧土体位移发生滑坡现象，直接对建筑工程的地基建设产生影响。一旦发生滑坡现象，还可能会威胁到施工人员的生命安全。第二，地下水位下降。地下水位下降最为明显的影响是导致建筑物地基发生沉降或是地面开裂的现象发生。如果地下水位持续下降，那么就需要考虑建筑周围的生态环境问题，全面性综合性地考虑建筑工程的安全性。第三，地下水位频繁升降。地下水位如果频繁升降，那么就会导致岩土自身不均匀收缩、膨胀、变形，这样就会对建筑物的地基稳定性造成影响，甚至是难以修复的负面影响。

2.2地下水压力及腐蚀性的影响

地下水如果处在自然状态下，那么其对周边岩土体的影响可以不计，但是如果在工程项目施工的过程中，那么就会对地下水的动力平衡产生直接影响，继而导致地下水压力变化引起多种地质灾害，如：管涌、流沙、突涌等情况，对施工现场的施工人员、设备以及材料的安全都产生直接影响。此外，地下水的腐蚀性也是勘察工作中重点考虑的问题之一。当地下水含有一定量的矿物质时，就会带有腐蚀性，对建筑的地基造成直接影响。

2.3潜水位上升的影响

潜水位上升主要是针对有建设水利工程的地点而言。水利工程的建设通常会引起河流、湖泊自身的潜水位上升，而潜水位一旦上升，由于毛细水作用可能会导致土体的沼泽化、盐渍化，改变了岩土体的物理学性质，导致岩土和地下水对建筑材料的腐蚀。与此同时，原本干燥的岩土被饱和、软化，降低了土体的抗剪强度，还有可能会诱发岩土体发生变形、滑移以及崩塌的现象，影响了岩土的稳定性。此外，如果工程建筑地点存在崩解性岩土、湿陷性黄土以及盐渍性岩土等，当其遇水后很可能会产生崩解、软化、湿陷的情况，导致岩土结构破坏，影响了岩土体的稳定性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3水文地质问题的几点应对措施

基于水文地质问题对工程地质勘察工作以及建筑工程质量的影响，相关勘察单位及勘察人员应当从不同的角度来面对水文地质问题，采取有效的措施加以应对。

3.1建立完善的水文地质勘察机制和流程

勘察单位应当要建立完善的水文地质勘察机制和流程。为了避免相应的危害，需要对水文地质的相关制度、行业标准、操作流程等方面进行全面梳理，保证勘察过程中的每项环节都能够满足实际需求。如：第一步先对水文地质进行调查，做好前期资料收集的准备工作，包括观测路线选择、观测点的设置、调查点的布设、水位观测点的布设等。第二步对钻孔进行合理布置，选择合理的钻孔，并设置合理的钻孔孔径。第三步，对地下水环境进行试验，包括抽水试验、渗水试验等。第四步，对地下水环境进行监测，更加精准地掌握地下水流的分布情况、化学组分等。第五步，对水文地质进行综合性评价，根据之前所收集到的信息，对水文地质灾害进行全面评价，以保证勘察结果的准确性。

3.2对水文地质相关参数进行测定

为了避免水文地质问题给工程造成直接影响，可以对水文地质相关参数进行测定和调整。第一，根据建筑地点不同时期地下水位的变化情况进行参数调整，通过测定正常状态、有效降雨状态下的水位情况，让勘察人员获得更加丰富的地下水测量指标，进而全面体现出建筑物岩土土体的稳定性。第二，为了丰富水文地质参数，还要对含水层进行分析，通过压水试验、渗透试验等构建P-Q曲线，丰富相关测量参数。

3.3加强水文地质水理性研究

水文地质水理性研究是较为重要的环节，以往的水文地质勘察并没有对水理性加以重视，导致水文地质勘察工作不到位。岩土土体的水理性主要包括：软化性、透水性、胀缩性、给水性以及崩解性等方面的内容，而地下水通常会对岩土造成软化影响，导致岩土的水理性质发生变化，进而影响到工程地质勘察工作及相关数据的准确性。因此，加强水文地质水理性的研究能够更加全面掌握水文地质的情况，了解水理性质，进而获得更加全面化、精准化的勘察数据。

4水文地质勘察相关问题及注意事项

水文地质勘察会受到很多的影响，首先，工程施工地区周围的地下水水位的变化会对岩土结构产生影响。这时我们就需要减少随意抽取地下水的行为，保护工程地下水的水质。其次，在开始挖基坑时，会损害工程地下水的分布，造成其分布不均衡的情况，进而干扰到水文勘探的精度。这时就需要施工人员对施工方位进行合理的布置，采用规范的施工技术，在开挖基坑的同时做好排水工作，防止岩层发生崩塌或者位置发生移动等情况的发生。最后，要提高对基坑地下水积水、泉涌及流沙现象的防控，防止工程地下水有大幅度的波动现象。

5结束语

综上，水文地质问题对工程地质勘察工作的影响，其实是能够人为解决的。需要工作人员对工程实际情况能够全面地掌握，并且能够充分了解设计要求。无数次的施工经验可以得出，控制好水文地质问题的影响，对提高地质勘察工作的准确性有十分重要的作用，使工程建设顺利完成。

参考文献：

[1]高园，陶少成，唐珂，梁润娥.水文地质问题对工程地质勘察的影响分析[J].科技资讯，2018，16（34）：76+80.

[2]石敬东.工程地质勘察中水文地质的危害分析[J].世界有色金属，2018（13）：235-237.

[3]蒲嘉霖.建筑工程地质勘查中的水文地质问题分析[J].江苏理工学院学报，2018，24（04）：38-41.

[4]王凤龙.水文地质问题对工程地质勘察的重要性分析[J].中国高新区，2018（14）：185.

论文作者:张志胜

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b64afdd8a4f1405acffbbdb8.html