# 装配式建筑施工全过程技术要点分析论文_施鎏奎

浙江紫微建筑工程有限公司 浙江省 321300

摘要：改革开放以来，我国社会总体社会经济水平迅速提升，我国建筑行业也发生了极其重大的飞跃，我国建筑再次基础上便开始了研究预制装配式建筑技术。其次，装配式建筑技术在中国建筑业的发展中发挥了极其重要的作用。预制装配式建筑技术非常符合现代社会的理念，为以后建筑业的前景与发展方向奠定了基础。

关键词：装配式建筑；施工全过程；技术要点

1装配式建筑

17世纪，在英国、法国、德国无法生活下去的贫民漂洋过海来到北美蛮荒之地。他们一贫如洗，茅屋（直到19世纪末，英国、法国还有不少茅屋）、窝棚难以栖身。但移民们就地取材，砍伐树林，大量制作木构件，成批地拼装成结实的木屋，这便是“装配式建筑”的起源。

在第二次世界大战时，西欧、日本的城市在狂轰滥炸中化为一片废墟（据说即使每天清除1000吨瓦砾，也要花30年才能把柏林的瓦砾清理干净）。战后，西欧、日本住房紧张，建筑公司又缺乏大量资金，根本没有人力、物力、财力兴建传统式钢筋混凝土建筑，只好转向发展装配式建筑；而装配式建筑也不负众望，受到人们的热烈欢迎。1960年间，现代装配式建筑在美国也流行起来。

传统钢筋混凝土结构建筑，需要进行现场湿浇，等待混凝土凝固（晒大楼）、刷漆、抹灰、安装水、电、管、线。而装配式建筑则在车间里成批成套地生产内墙板、外墙板、叠合板、阳台、楼梯、预制梁、预制柱等房屋构配件，然后把它们运到施工现场，像搭积木一样把它们装配起来，即可完成一个建筑项目。

与传统式建筑相比，装配式建筑具有明显优点：建设速度快（施工周期只有传统建筑方式的1/3，全部工期可以压缩为1年）、建设效率高、污染较少，施工不受季节、天气影响、现场作业量较少、工人劳动强度低、可节约大量人工成本、并节约资源、能源（由于避免了现场湿浇，可以节约大量水）。目前，美国、日本新建建筑中，装配式建筑占90%；而在国内新建建筑中，装配式建筑仅占3%。

2装配式建筑施工技术的应用

2.1预制窗体的施工

在预制装配式建筑工程中，预制窗体属于预制装配式建筑施工技术当中的关键环节，并且为了提升建筑施工质量，需要对此予以密切关注。此外，在窗体预制以及施工过程中，需要将螺母预留在窗体之中，以保证窗体与墙体连接的可靠性。此外，窗体与作业面的距离需要保持在3000mm，并且在连接窗体构件过程中，为了保证墙板连接孔可以和窗体螺栓准确对应，需要根据施工现场情况来对窗体方向予以及时调整，以此来保证预制装配式建筑的施工质量满足设计要求。

2.2预制叠合板的安装施工

对于预制叠合板的安装与施工来讲，其也会对整个预制装配式建筑的施工质量有着直接影响。因此，在开展预制叠合板安装施工作业期间，需要对相应的施工工艺与技术措施予以严格、有效的控制，同时也要确保相关的施工作业满足我国所出台的标准以及规范的要求。其中，在施工作业期间，作业层与预制叠合板之间的距离要保持在要求的范围内，并且为了保证定位的准确性，需要根据工程实际来对预制叠合板的安装方向进行调整，以此来进一步缩减施工误差。在安装预制吊板时，为了防止碰撞现象的发生，要采取措施妥善的保护好预制叠合板，以免出现不必要的材料浪费。此外，为了保证预制叠合板吊装安装的紧密程度，可将模数化吊装施工工艺在安装施工阶段予以妥善应用。另外，在吊装期间，可在底部设置临时支架，并且彼此相邻的临时支架之间的距离要保持在150cm左右，待吊装祖业结束后，便可将临时支架拆除。在对双层结构进行安装作业时，为了确保施工可以有序开展，同样要对双层支架予以科学的设置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆待结束上一层预制叠合板的施工后，便可实施混凝土的浇筑作业，并在浇筑完成后的48h对混凝土强度进行检验。待混凝土强度达到要求的70%后，便可将下一层支架拆除，以此来保证预制叠合板安装施工质量符合设计要求。

2.3预制内剪力墙施工

在预制装配式建筑施工期间，预制构件之间连接的稳定程度将直接影响最后建筑的竣工质量。因此，为了保证施工质量符合设计要求，需要对预制内剪力墙的施工予以重点关注，在施工过程中，预制构件之间的连接主要用相应的紧固件来实现，并且为了预制构件可以得到紧密的连接，防止紧固件出现松动，则要在预制内剪力墙中植入钢筋，并要将水泥砂浆灌入到紧固件的孔当中，以此来进一步提升预制装配式建筑的整体可靠性与稳定性。此外，在预制装配式建筑施工过程中，将紧固件合理的设置在剪力墙中，属于工程中的关键环节，同时也是后续开展的基础，所以要求施工单位保证预制内剪力墙的施工质量与既定要求保持一致。

2.4施工现场的管理的要点

整个施工项目中最困难的部分是混凝土相关结构的安装。从一些施工现场的相关管理和布置来看，现场施工中存在着许多不确定性、不可预测性、缺乏思考等问题。所以，对施工的时候进行更为有效的管理，尤其是对施工现场核心工程技术的控制，会直接涉及到整个施工过程、质量和取得的效益。其中，施工现场的主要问题有预制装配式技术所需要的相关配件的管理难度大、部件的保存的风险高，施工现场的安装相关部件的危险度较高、与之装配式的所需要的外墙风险大等，还有建筑施工现场的安全因素以及其他的危险的隐患。所以，预制装配式建筑的施工现场比传统的建筑施工工程更比较依赖更加专业的施工团队以及更加高级的施工方案，还有，其实也更加需要经验更为丰富，管理素养更高的管理队伍，并对于工作人员进行相关的管理。所以，在进行施工的时候要更加的注重管理的重要性，注重更加专业的施工团队以及施工人员的培养，对于施工现场的管理进行改革里气球施工进度以及施工效率两头抓。

3预制装配式建筑技术的注意事项

与传统的施工工艺相比，预制施工技术的施工管理过程还必须符合相关的管理规定，为的就是确保施工工程的质量，使得符合审核的标准。在预制建筑技术的施工过程中，可以采用更先进的技术来确保施工的质量和效率。比如说，在预制建筑技术施工过程的时候，当使用混凝土时，必须严格控制混凝土的质量，并且必须严格控制所购买的原材料的质量。但是现在的预制装配式技术没有那么大的开放性，此项技术的相关部件比较难于生产，还有如果生产部件的工厂离建筑施工现场离得的太远的话，会增加运输所需要的能源，造成不必要的浪费。

而且预制装配式建筑技术所需要的更多，各种原料的配比需要严格控制。同时，在生产装配式建筑所需的零部件时，对成品也要求严格的保护。在施工现场的施工过程中，施工的效率低下且缓慢，施工难度大。因此，在施工过程中，对施工所需工人的专业能力提出了很大的挑战，对提高施工质量也非常重要。

结论

总之，努力提升预制装配式建筑施工技术的应用水平，不仅符合我国建筑工程今后的发展方向，同时对保证今后预制装配式建筑可以顺利完工有着积极的帮助作用，并且对促进我国经济增长也有着更为显著的现实意义。

参考文献：

[1]刘晓艳，张以庆.探讨预制装配式建筑结构体系与设计[J].住宅与房地产，2016（06）.

[2]刘红梁，高洁，吴志平，曲兆隆.预制装配式建筑结构体系与设计[J].上海应用技术学院学报（自然科学版），2018（04）.

[3]刘少辉.预制装配式建筑施工技术探讨[J].居舍，2018（36）：57.

[4]张永在.预制装配式建筑施工技术研究[J].建材与装饰，2018（47）：6-7.

论文作者:施鎏奎

论文发表刊物:《基层建设》2019年第12期

论文发表时间:2019/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6588e6b027b2004233d3e08.html