# 无人机摄影测量在新农村建设中的应用论文_李自强, 罗灿辉

摘要：新农村建设是在我国社会不断发展的背景下形成农村建设理念，建设中强调对农村政治、经济、文化以及社会各个方面进行优化建设，改善农村人居环境，提升农民素质，促进新社会环境下农村地区的综合发展。在新农村建设中，需要不断对农村技术设施进行调研分析，在此基础上，对农村社会、人文环境进行改善。基于农村地形、地貌以及人居分布的特征，使用无人机低空摄影测量技术完成基础地理信息测绘，对于新农村建设有着积极的促进作用。

关键词：无人机；航空摄影；新农村；建设；应用；分析

引言：随着科学技术的不断发展，无人飞行机应用越来越广泛，利用无人飞行机作为航空测量手段也是当前比较先进的一项技术，在当前新农村建设中，需要利用先进的技术进行测量，能够更加准确的分析建设中存在的各种问题。完整的无人机遥感系统主要由无人飞行器、传感器、通讯系统和地面检测控制等部分组成，这样的一种先进技术能够有效实现测量工作，对于新农村的建设提供一定的基础。无人机系统可以与数码相机有机结合组成一个航测系统，这种无人驾驶的飞机具有很大的灵活性，能够进行云下摄影，获得高分辨率的影像图，在当前的很多领域中已经被广泛应用。

1.有关无人机航空摄影的相关内容阐述

无人飞行机在当前的很多领域中已经被广泛应用，无人机航测系统能够在地形图测绘、地质灾害调查和土地监测利用等方面被广泛应用，而且发挥着很大的作用。无人机遥感技术主要由无人飞行器、飞控系统、传感器、通讯系统和地面测量控制等六个部分组成，无人航测技术相比于原有的航测系统，具有很大的灵活性和经济性，能够实现低空摄影，可以获得高分辨率影像。而且当前的无人测绘系统已经成为国内外研究的重点，从研究的最初阶段已经开始应用到各个领域中，其中我国将无人机航摄系统已经作为我国测绘地理信息科技发展中的一项重要规划。近年来，很多的区域已经具备专门的无人机航摄技术和队伍，无人机航摄技术在我国新农村建设中将会发挥重要的作用，促进我国经济的建设。利用无人机进行测绘，获得的相关数据信息是基本的地理信息资源，在新农村建设中，通过对这些数据信息进行分析，就可以对土地进行规划设计。能够有效实现地理信息的收集、识别和更新，对相关的决策进行监督和预测，保证我国新农村建设的顺利发展。

2.无人机低空摄影测量技术应用要点

2.1无人机航空摄影要点

测绘中使用的无人机航摄系统为SWUA四维系统，数字航空相机型号为哈苏H4D-50型，焦距设定值为50.7mm，航摄中无人机的飞行方向为摄区延展区。对于无人机航摄获取的影像资料使用专业软件进行畸变修正，保证影像的清晰度、层次性以及反差，能够有效识别航摄区域的细小地物。

2.2空中三角测量要点

在测绘过程中使用数字摄影测量系统的MATCH-AT模块，对测量成果进行空三加密，获得加密点的像点坐标、大地坐标以及外方位元素等。在测绘中保证内业连接点与野外控制点的平面误差值与高程中误差值在GB/T7930-2008的规范范围内。对于测绘中的精度要保证其符合《低空数字航空摄影测量业内规范》要求，对于特别困难的区域可以将视差中误差放宽0.5倍。测量中要保证连接点平衡分布，不同标准点位区均设有连接点，在人工相对定向时，保证每个像对连接点至少9个，在自动相对定向时，像对连接点至少30个。

2.3像片控制测量要点

测绘中根据区域网布设像片控制点，依据区域网周边布点的六点法布设平高控制点，高程控制点的布设比例为4条基线设置1个控制点，区域网内的航线数量要在6条以下，每条航线的基数线在30条以下。像片控制点的测量使用RTK测量方法实施，对每个像片控制点测量2次以上，保证测量结果准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，根据测绘区域零落分散、测量难度较大的特征，使用单点静态GPS进行测量，测量时间保证在8小时以上，获取D级GPS三维坐标。

2.4立体模型构建

利用数字摄影测量系统将空中三角测量的成果导入相应的文件当中，构建立体模型，模型构建过程中对于模型的精度原则上要求不得进行调整。单模型定向精度应符合《1∶5001∶10001∶2000地形图航空摄影测量内业规范》GB/T-2008的精度要求。

3.新农村建设中的无人机应用

在我国新农村建设的过程中，测绘地理信息低新农村建设中的重要内容，要充分发挥测绘地理信息的基础性和先进性作用。在当前我国新型城镇化的建设过程中，对于精度高、比例尺大的一些测绘地理信息成果的需求也是越来越大，在当前新的技术下，将无人机与现代遥感技术和测量技术有机结合在一起，使无人机能够实现一种低空测量，能够实现高分辨率和操控方便的一种摄影技术。在当前的新农村建设中，遥感技术的应用还是存在一定的局限性，虽然遥感技术具有很高的分辨率，而且新农村的建设的面积不是很大，如果考虑利用传统的飞机进行航摄，成本较高，因此，无人机航摄系统的应用是十分有利的，无人机航摄系统应用灵活，效率高，使用成本低，可以获得高分辨率影像，将其作为农村建设中重要的航测技术是十分有效的。无人机在新农村建设中，主要通过无人机影像和数据的处理分析等完成测量工作。

4.无人机航测系统的未来应用

对于无人机航测系统在新农村建设中的应用十分广泛，在下达航测任务之后，相关的作业人员需要在任务分析、任务规划和飞行准备方面进行充分考虑，需要综合考虑区域内的气象、安全和测区地形等的各种条件，需要设计出最优飞行路线，能够保证飞行工作的有效完成，也就会相应的缩短任务时间，获得高效的相片。在无人机航系统中，航线规划不会考虑到地形的起伏，也会导致飞行数据比例尺差异较大，因此，就需要将数字高程模型DEM应用到航线的规划中，在确定好测区范围之后，可以根据需要的影像分辨率计算出无人摄像机需要飞行的相对高度。无人机影像进行航拍的过程中，会涉及到使用的相机，一般是普通的单反相机，在进行实际应用过程中，需要对相机进行检验，检测中获得的有关数据对影像进行分析，做好对影像不合适的部分进行改正，在后期的工作中，还需要应用到空三角软件，在完成检测工作之后，做好后续像控数据的处理。无人机航摄系统作业灵活，而且成本相对比较低，能够在比较小的范围内被广泛应用，通过相关实践证明，无人机的应用也是获得很大的实践效果。

总结：综上所述，在新农村建设中使用无人机低空摄影测量技术能够使农村基础地理信息测量工作的质量与效率得到保证，在测绘过程中要注意对航空摄影、空中三角测量、像片控制测量、立体模型构建以及数字地形图制作等技术环节进行规范和科学操作，有效发挥无人机低空摄影测量技术的优势作用。

参考文献：

[1]王峰.无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用探讨[J].资源信息与工程,2016,31(03):121+123.

[2]吴定邦.浅谈无人机航空摄影测量技术在水利工程中的应用[J].江西水利科技,2016,42(01):57-61.

[3]张颖秋.无人机航空摄影测量在地形图测绘中的应用[J].中国非金属矿工业导刊,2015(05):59-62.

[4]桂新,祝红英.浅析无人机航空摄影测量系统及应用[J].江西测绘,2015(02):2-3+7.

[5]张小宏,赵生良,陈丰田.Agisoft photoscan在无人机航空摄影影像数据处理中的应用[J].价值工程,2013,32(20):230-231.

[6]勾志阳,赵红颖,晏磊.无人机航空摄影质量评价[J].影像技术,2007(02):49-52.

论文作者:李自强, 罗灿辉

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第22期

论文发表时间:2020/4/29

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6a7c0e5919a3681bb9f9fc7.html