# 论加强建筑装饰施工技术管理论文_黄渝钧

深圳市文业装饰设计工程股份有限公司 广东深圳 518000

摘要：本文从建筑装饰的现状着手，进一步分析了目前加强建筑装饰施工管理的有关内容。

关键词：建筑装饰；技术管理

随着社会的进步，国民经济的不断发展，人民生活水平的不断提高，人们对于建筑物的装饰有了更高的要求，对建筑物的装饰提出更高的标准和要求。因此，如何提高建筑物装饰施工质量的问题受到越来越多的重视，而要想取得更高的建筑装饰质量，就需要加强对建筑装饰施工技术的管理。本文就建筑装饰施工的技术管理问题进行了研究探讨，以供同行参考。

一、建筑装饰工程现状概述

随着建筑工程功能的逐渐专一，酒店、商场、高层办公楼等都针对建筑的不同用途进行了工程的装饰，以此增加建筑的美 观与实用。但是由于传统建筑工程管理粗犷，工程竣工后的使用中常会出现外墙砖掉落、内部工程掉落、由于工程施工过程 擅自改变供电线路造成电、火等情况时有发生。质量是施工企业生存和发展的根本，随着市场经济的不断发展与完善，越来越多的工程施工企业认识到施工质量的重要性，不断提高自身的施工管理水平与技术水平，以此保障工程质量。许多工程项目常有这种情况，施工队伍进场了，发现设计单位确定的洗手间位置没有给排水管道，造成不必要的成本提高。因此，施工前的实地勘察和审查施工图非常重要。另外，由于设计人员素质参差不齐，对施工工艺和新型材料的应用很熟练的设计师并不是很多，这需要优秀的施工人员同设计师多沟通，而不要一意孤行地去改变材料或改变做法。装饰工程质量最重要的控制点是隐蔽工程。如给排水工程管道的水压试验，通常试验很简单，但却为整个工程最重要的环节。没有经过规定压力数值的试验，管道系统是否合格无法保障，一旦隐蔽安装、做好防水、在贴完瓷片及竣工之后发现漏水，再找原因是非常困难的，经济上的损失非常大。

二、如何加强建筑装饰施工技术管理

作为建筑装饰施工管理的重要组成部分，施工技术管理要以完善的管理体系，严格的监督机制、现代化的技术手段以及全员责任心的提高来完成。

（一）建立健全的施工技术管理体系。

建筑装饰工程施工技术管理的实施首先要建立完善的管理体系，完善装饰工程施工技术管理制度，以制度管理确保技术管理的有效进行。在完善施工技术管理体系过程中，要通过制度的完善来明确施工过程各部分与人员的职责，以此约束施工人员的工作。同时通过健全的施工技术管理体系做好施工技术等有关文件的管理，为装饰工程施工打下良好的基础。

（二）通过技术监督促进技术管理的有效实施。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

在健全的施工技术管理体系完善后，装饰工程施工企业还需要通过切实有效方式使体系内的各项制度有效实施，以此保障技术管理工作的有效开展。现场监督、记录检查、有关技术参数设定检查等都是有效保障装饰工程施工技术管理实施的关键。通过现场监督、巡检等方式，提高装饰工程施工技术监控，并通过对施工记录的检查、有关人员签字等确保每一项工程施工合格后方可进入下一工序。

（三）建筑工程外墙装饰施工的技术管理。

现代建筑工程外墙多采用外墙砖进行装饰，将釉面砖或无釉面砖通过水泥砂浆的粘合作用吸附在建筑外墙墙体上达到美化装饰作用。其施工过程的技术管理重点为：外墙砖的选择、水泥砂浆的混合以及具体施工三方面。首先要根据建筑工程所在地的地理气候选择适宜的外墙砖，外墙砖随着吸水率的降低，耐候性与抗冻性逐渐提高。因此，长江以北地区的外墙砖选择多采用吸水率4%以下的外墙砖作为工程装饰砖；其次装饰用水泥砂浆底层必须采用掺水重10%的107胶水泥素浆，然后采用1：3的水泥砂浆进行抹底，这样才能有效保障外墙砖与墙体的有效吸附，保障粘合强度。

建筑外墙装饰工程的具体施工阶段技术管理要从基层处理开始，对混泥土墙面进行毛化处理，以保障后续施工能够将外墙砖有效粘合在外墙上。在进行毛化处理后要对建筑物进行垂直、找平等工作，设置标点标块，以保障外墙砖施工后的整齐。在进行排砖过程时，要根据施工设计图样、墙面尺寸、砖的规 格及缝隙宽度等进行横竖排砖，以此达到横缝与门窗脸、窗台等水平，竖线与阳角、门窗边平行，以此达到美观的要求。在进行外墙砖的铺贴时，要从下而上进行，在最下层砖的下皮位置设置底尺并水平校正，作为铺贴标准。铺贴用水泥可采用1：3水泥砂浆、1：2水泥砂浆或1：0.2：2的水泥石灰膏砂混合物进行。砂浆厚度应控制在6至10mm，外墙砖上墙后用小铲轻轻敲实、并调整横缝竖缝。女儿墙、窗台、腰线等部位需要铺贴外墙砖时，应做成顶面砖压力面砖，正面砖压侧面砖结构。以防渗水，引起空臌，也提高美观性，并且流水坡相应正确，如女儿墙压顶的水应流向屋顶。同时，立面砖最低一皮砖应侧压 底平面砖，并低出底平面砖砖面3-5mm。让其起滴水线的作用，防止尿檐，引起空裂。外墙砖的缝隙宽窄以设计为准。一般在8mm以上，用1：1水泥细砂浆勾缝，先勾水平缝，再勾竖缝，勾好后要求凹进砖表面2-3mm。若横竖缝为干挤缝（碰缝），或小于3mm者，应用白水泥配矿物颜料进行擦缝处理。勾完缝后，砖面用布或棉纱蘸稀盐酸擦洗，最后用清水冲洗干净。通过以上一系列的技术管理与控制保障外墙装饰工程的施工质量。

（四）建筑内部装饰技术管理。

建筑物内部装饰工程主要集中在地面、墙体与吊棚等方面。现代建筑内部装饰主要以地砖铺设、墙体砖或墙面石膏板装饰、顶棚吊石膏等为主要装饰方式，其施工过程的技术管理重点要根据具体工程情况而定。地面砖的铺设首先要对地面进行找平，对于室内需设有排水口的（如浴室、生产车间等）还需要根据设计要求进行排水坡度的设置。然后进行地面的毛化处理，多采用刷水泥浆的方式进行。然后进行地面横竖方向的十字线设置，以此保障地砖铺设的美观。地砖铺设时要注意排水坡度以及地砖缝宽等有关要求，一般缝宽不得超过２mm，不得有错缝。对于需要进行拼花的工程，还需要在铺设时注意地砖方 向要与整体图案一致。切割地砖一定要准确，门套、柜底边等处的交接一定要严密，缝隙要均匀；地砖铺设完成后，在检查无平整度误差、空鼓、色差等后，用厚纸板全部遮盖保护，在 达到养护时间后方可进行使用。室内石膏吊棚装饰工程的技术管理中要注意吊棚石膏板与石膏板之间有５－8mm的施工缝，以备后期的石膏连接。上石膏板时不允许采用掉角、起皮、残缺的石膏板，石膏板安装应采用自攻钉固定，钉距不得超过300mm，木龙骨与石膏板接触部分要用白胶粘。另外对于大型 石膏吊棚（酒店大堂、大型会议室等）以具体施工过程还需要根据设计要求进行分布安装与拼接，施工过程要注意自攻钉的钉实牢固程度，注意转角的拼接。

三、结束语

总之，由于目前建筑装饰工程质量问题亟待解决，因此，应切实加强建筑装饰工程施工质量管理措施，努力提高建筑装饰工程技术管理，确保建筑装饰行业的可持续发展。

参考文献：

[1]吴迪.室内地面装饰施工技术管理[J]建筑科技.2008（5）

[2]杨军.酒店大堂装饰工程施工技术要点[J].装饰世界2008（11）

[3]刘明.建筑外墙装饰工程施工技术管理与控制[J].建筑与装饰.2007（11）

论文作者:黄渝钧

论文发表刊物:《北方建筑》2016年12月第35期

论文发表时间:2017/3/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6aa202c50be0bd8f9958619.html