# 绿色防护在龙琅高速公路边坡防护上的应用论文_曹雄一1,吴明辉2

1中交（汕头）东海岸新城投资建设有限公司 515000；2湖南都市职业学院 410137

摘要：为了提高高速公路的景观效果，我们在湖南省龙（潭）至琅（塘）高速公路项目大量采用绿色植物防护，阐述了植物防护的重要性和优点，介绍了几种主要边坡植物防护施工方案的施工流程和工艺，对以后高速公路边坡防护有一定的参考价值。

关键词：绿色植物防护 高速公路 景观效果

1. 前 言

随着我国经济的高速发展和工程技术的进步，我国的高速公路建设在数量上取得了巨大的成就，在2018年高速公路总里程超越美国，居世界第一。人们对高速公路绿化景观的要求也越来越高。为满足快速、行车舒适的前提，以往主要是通过调整道路线形、提高道路路面平整度等方法来实现。我们在湖南省的龙潭至琅塘高速公路项目建设时，再次提出了“绿色景观公路”的理念。

2. 植物防护的意义和优点

龙潭至琅塘高速公路项目植物防护的作用和优点主要表现为：

（1）通过在挖方边坡坡面上种植根系相对比较发达的植物（主要是灌木），防止水土流失。

（2）美化路堑边坡，减少边坡垮塌，协调沿线景观。将各种圬工防护取而代之以郁郁葱葱的花花草草, 可以消除汽车驾驶员以及乘车人员的视觉疲劳，使高速公路的长途行驶变得轻松、愉快。

（3）植物可以吸收汽车行驶过程中带来的尾气、噪音以及扬尘，可以有效消除汽车夜间行车灯光造成的一些影响。

3. 生态防护的设计原则

湖南省龙（潭）至琅（塘）高速公路项目建设的边坡绿化必须具有防止水土流失、防沙治沙、稳定路基边坡、改善生态环境的功能特征。在植物选择方面，从实用角度出发，应选择根系发达、茎低、耐受性差、生长快、绿色期长、成活率高、能迅速覆盖地表的植物。

从环境保护和美化的角度,我们应该增加的生物多样性和稳定性,使用相结合的草,乔木、灌木和花尽可能多,注意合理分配的开花期,花的颜色,叶片颜色和树植物的形状,注重植物的季节性变化,落叶和常绿植物的结合,确保一年四季常青,形成稳定的植物群落景观。

4. 防护植物的选取

我国地域相当广阔，气候条件非常复杂，湖南省龙（潭）至琅（塘）高速公路项目地处湘中地区，属于中亚热带季风湿润气候区，这就要求我们在生态防护的植物选取上，既要保证防护工程的效果；又要有灵活多变性、因地制宜。根据气温和气候条件、水分组合等实际情况，我们选择了羊茅、草地早熟禾、小糠草、狗牙根、结缕草、狼牙齿、绢毛蔷薇、报春、密枝杜鹃、山胡椒、马桑、乌药、爬柳等适宜种植的植物。

5. 龙琅高速边坡植物防护施工方案及工艺介绍

目前，对于高速公路边坡植物防护的主要方式有挂三维网植树、液压喷播植草、挂镀锌铁丝网喷混植草、种植藤本植物、铺草皮等，根据实际情况，不同路段以及不同工程部位选取不同的防护方式。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆具体情况如下：

5.1 挂三维铁丝网植树

挂三维植被网植树方案是一种固土防冲刷的路堑边坡防护方案。对于龙琅高速公路项目的石质路堑边坡采取该种防护方案。近年来,在我们国家高速公路工程建设中广泛运用,如湖南省的常德至吉首、衡阳至炎陵、通城至平江等高速公路都大量应用。在这些高速公路的边坡防护中,挖方边坡的垂直高度最高达44 m的边坡都采用了挂网防护施工方案，并且取得了很好的效果,目前在湖南省其他高速公路的建设项目中大量推广使用。该方案对于设计稳定的路堑边坡,特别是石质边坡可以起到稳固边坡、防止冲刷的良好效果。由于该方案比较经济适用，因此可以在很大程度上取代拱型骨架植草防护、菱形骨架植草防护、窗式护面墙和浆砌片石防护等。其施工工艺的流程为:边坡表面处治→挂三维铁丝网→固定三维网→回填土→喷播植树→养护及管理。三维网主要包括抗拉层和固土网包两个部分。回填土可以采用客土、有机肥和无机肥的混合物,其回填可以采用泥浆覆盖、干土覆盖或者机械喷土等方式进行回填土。通过在龙琅高速的多次试验段发现泥浆覆盖方式回填土效果比较好。

5.2 喷播植草

喷播植草是采用专门的液压喷播机械喷播，喷播的时候将草子、木纤维、黏合剂、保水剂、生长剂、肥料、染色剂等按一定的比例搅拌混合在一起，然后均匀喷洒在路堑边坡上。对于湖南省龙琅高速公路项目的黏土质路堑边坡和砂质土壤路堑边坡采取该种防护方案。施工喷洒完成之后，用无纺布覆盖路堑边坡坡面，保持路堑边坡坡面的水分，减少雨水对路堑边坡坡面的冲刷和侵蚀，促进种子的萌发和生长，然后养护成型。该施工方案对于稳固边坡，增加景观效果，成效显著。

5.3 喷播混播植草

喷播混播植草是将有机质与草籽混合喷播在岩石边坡上，以保护边坡和恢复植被的一种边坡防护方案。对于裸露的岩石边坡，一般的植物是很难以生存的，所以在过去，为了避免此类边坡进一步风化，常常采用挂网和喷撒混凝土或砂浆碎石护坡或面墙的方法。喷播混播植草是一种可以替代这些传统施工方案的比较好的石质路堑边坡施工方案。对于湖南省龙琅高速公路的一些稳定性不好的石质路堑边坡，首先在坡面设置锚杆，挂镀锌网，使坡面稳定，将种植土、有机质、肥料、土壤稳定剂、草籽、灌木种子等搅拌均匀后喷射在路堑边坡坡面上。在这种施工方案中，混合料的配方是成功实施的关键。良好的配方不仅能保护坡面，抵抗雨水侵蚀，还具有足够的孔隙度和肥力，保证了植物生长的效果。该施工方案已成功应用于湖南省长沙至益阳复线高速公路，并已在湖南省平江至益阳高速公路上成功推广。

6. 结语

边坡植物防护施工方案在很多地方可以取代传统浆砌片石护面墙(护坡)、 窗式护面墙防护、拱形骨架防护、菱形骨架防护和挂网喷砼防护等圬工防护方案，对于湖南省龙琅高速公路建设项目的路堑边坡防护发挥了很好的效果，很大一方面的降低了低防护工程的造价，节约了项目投资，稳定了路堑边坡，减少的路堑边坡的垮塌，减少了水土流失，增加了绿色景观效果，提高了公路的行车舒适性，有利于环保等显著优点，在以后的高速公路项目的路堑边坡防护中值得广泛推广运用。

参考文献：

[1].丰万鸿，隆吉.路基边坡绿色防护技术在荷日铁路的应用[J].路基工程，2006（3）：94-96

[2].赵志明，吴光.程边坡绿色防护机制研究[J].岩石力学与工程学报，2006， 25（2）：300-304.

[3].周德培，张俊云.植被护坡工程技术[Ml.人民交通出版利，2003.

[4].邓辅唐，吕小玲.高速公路边坡生态恢复研究进展[J]. 中国水土保持，2005（11）：48-51

论文作者:曹雄一1,吴明辉2

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6b87efb984aaadf43c3c4dc.html