# 配网自动化精益化信息管理及实用性提升研究论文_冯建奎,范瑞卿,李红云,王珍珍,宋国辰,权会霞

（国网天津武清供电有限公司 300130）

摘要：本文根据配电自动化技术和运行管理的发展现状，分析了配网自动化的发展和运行管理模式，提出了配网自动化建设、运行和维护的管理和维护思路，讨论了调配—体化系统建设方案和配网运行管理模式，力求促进配电网自动化健康、持续发展。

关键词： 调配一体化；配网自动化；方式图

随着城市配网自动化水平的不断提高，配网自动化整体发展带来信息的存贮和流通、运行维护的工作方式、厂站端设备故障处理、运行检修模式和管理层的管理决策等一系列亟需研究的课题。配网自动化及运行管理系统是利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术，将配电网实时信息、离线信息、用户信息、，电网结构参数、地理信息进行集成，构成完整的自动化及运行管理系统，从而实现配电系统正常运行及事故情况下的监测、保护、控制和运行管理，使配网自动化与配电运行管理系统集成为一体的系统。本文结合天津武清配网自动化现状及发展需求，以提高配网供电可靠性为目标，按照系统整合、资源优化、设备统一技术标准、保障运行和优化管理的思路，提出了配网自动化建设和管理方案[1]。

1.研究背景

为实现地区调配一体化控制，将调度管理试点延伸到电网末梢，在低压配电自动化覆盖区域实现低压配电网调度管理，以“经济适用、资源复用、信息共享、安全可靠”为原则，充分利用现有资源，在现有调度自动化系统上扩展配电网运行监控等功能，实现配电自动化系统和调度自动化系统的一体化应用。

配网自动化项目如期开展，主站系统所体现出来的信息多、乱、杂的现象亟待解决。随着配网自动化项目的进一步开展，管理人员和业务人员迫切希望可以有一个完善的管理体系去对复杂而又庞大的数据库信息进行维护。

2.调配一体化模式介绍

将调度自动化系统和配网自动化系统构建在一套系统上，统一建模，根据电网调度员和配网调度员的职责，使用系统提供的业务操作功能和流程，把他们的工作界面分割开来，各自有各自的工作范围及相应的权限。在这种模式下，运行维护人员都是调度自动化系统运行维护人员，由于这些人员在维护调度自动化系统中积累了大量的经验，具有很高的系统维护水平，所以在维护配网自动化系统时，会得心应手。这类现场，到现在为止，大都运行得比较正常。如果规模不大，这种模式不仅可以节省设备投资，在日后的运行和维护上也具有很大的优势，是比较值得推广的模式[2]。

3.调配一体化模式下配网实施难点及技术方案

3.1庞大的数据录入工作量极大

配电网信息量极为庞大，倘若手动添加，无法满足系统维护的需求。现根据所需导入参数的特点，制作点参数导入表，同时开发点表导入工具，实现了配网终端、设备、点表信息批量导入，参数库维护效率得到了显著提高；

3.2数据查找困难

庞大的数据信息，不仅在数据库中添加困难，后期维护查找困难的现象也是需要解决。由于调配一体化系统中，主网数据和配网数据同在一个数据库中。通过完善系统相关功能，对不同关键字信息进行分不同类别检索，可以比较方便的实现数据的筛选和查找功能；同时，为了方便对主网和配网信息进行维护与监控，现在根据主、配网权限区域的不同，进行主、配网分离、信息分流。

配网报警信息监视 主网报警信息监视

3、配网图信息量非常大，不方便调度员使用

一条配网线路图，包含线路中的全部杆号、刀闸、线路开关、各分支线路以及红号黑号变压器等相关信息，这些过于详细的数据信息，十分不方便调控员对线路故障的分析和判断。通过商讨研究，决定对配网线路绘制线路典型拓扑运行方式图，图上只显示故障寻址器、FTU的关键杆号信息以及分支杆号信息。在很大程度上精简了配网图，而且故障指示器和FTU的量测信息以及相关短路、接地的遥信信息也可以清晰的显示出来，极大的方便了调度员的使用。如下图所示：

4、馈线自动化功能的实现

这是配电自动化的高级应用。因为故障指示器是从故障点至电源点，显示所有故障信息。因此最后指示故障的故障指示器与第一个未提示故障的故障指示器的线路段为故障段。根据故障指示器提供的故障信息，通过后台的判断，实现故障线路段自动识别的功能。同时，故障线路可以隔离,正常线路通过线路FTU的开闭实现互带的功能[3]。

结束语

本文分析了配网自动化的发展和运行管理模式，提出了采用调、配一体化的系统建设方案，讨论了配网自动化建设与管理方式的思路。提出了能够促进配电网自动化建设的发展的改进方案。

参考文献

[1]张延辉，郑栋梁，熊伟.10kV馈线自动化解决方案探讨.电力系统保护与控制，2010，8 16

[2]李胜利,任军,黄磊,刘兵,荆德国.城市配网自动化发展分析及其运行管理模式研究.电力系统自动化，2004，2 8(7)

[3]刘会家，李宁.一种基于FTU的馈线故障定位优化算法.继电器，2004，5 10(32).

论文作者:冯建奎,范瑞卿,李红云,王珍珍,宋国辰,权会霞

论文发表刊物:《电力设备》2016年第17期

论文发表时间:2016/11/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6c0300447516dfef711f10f.html