# 建筑装饰施工中石材饰面施工质量控制论文_李伟江

广东三穗建筑工程有限公司 524500

摘要：随着国内经济水平的提升，居民在追究建筑物居住性和安全性的同时，对建筑物外表的美观程度也有了更高要求。随着建筑装饰行业的发展和装饰技术水平的提升，越来越多的材料被应用到建筑装饰之中，其中，石材饰面因其美观性和坚固性得到了越来越多居民的青睐。但在实际装饰中，石材装饰的技术要求较高，对装饰技术也提出了更高要求。本文对石材饰面施工质量控制进行分析，以期为建筑装饰行业发展提供有益参考。

关键词：建筑装饰；施工；石材饰面；质量控制

一、引言

在建筑装饰行业中，石材饰面不仅能够美化建筑物的外观，对建筑物的安全性也有一定的影响。施工人员要加强对装饰石材的规范化和标准化控制，严格把控石材质量，提高建筑物的安全性和美观性，促进建筑装饰行业的发展。

二、石材饰面装饰施工方法

根据建筑装饰的结构差异，建筑装饰可以分为平面装饰和立体装饰两种类型。在实际施工中，无论是从材料质量和施工技术上来说，立体装饰的难度更高，在装饰施工中也会受到多种因素的影响，容易出现质量问题，影响到建筑物的安全性。作为立体装饰使用的主要原材料之一，石材饰面施工主要采用以下三种方法。

（一）水泥黏贴法

在实际施工中，平面装饰施工和立体装饰施工虽然属于不同的施工类型，但两者之间也有一定的相似之处。无论是平面装饰施工还是立体装饰施工，两者都可以使用水泥黏贴法进行装饰。在运用水泥黏贴法时，首先应该用钢筋网在垂直墙面上勾画出装饰轮廓，然后再用水泥对轮廓进行灌浆，最后再对其进行固定，保证装饰的牢固性和完整性。这种施工方法流程简单，施工过程也比较容易，能够有效缩短施工期限，节省资金投入，最大化施工企业的经济效益。但水泥黏贴法也有着一定的缺陷，在施工过程中，多余的泥浆很容易洒落到石材表面，清理难度较大，如果没有得到及时清理，将会影响石材饰面的美观性。

（二）水泥砂浆湿贴法

相比水泥黏贴法来说，水泥砂浆湿贴法使用更为普遍。在装饰过程中，与水泥黏贴法类似，需要装饰的墙面上布满钢筋构成的网格，但随后要用镀锌铁将需要使用的板材进行牢固绑扎，并灌注水泥砂浆保证起坚固性。水泥砂浆湿贴法也是一种方便快捷的装饰施工方法，并且相比黏贴法来说，这种装饰技术能够保证石材饰面更加牢固。但其也有着一定缺点。在施工过程中，水泥板很可能和石材板黏贴到一起，对建筑物带来额外的污染，即使在装饰施工完成后，也很容易出现如泛碱等情况，影响了建筑装饰的质量和美观性。

（三）干挂法

采用这一方法进行施工时，要采用专业器材对石材进行打孔处理，随后用钢铁架、或者膨胀螺栓将需要使用的石材连接起来。与前两种施工方法不同，干挂法无需进行水泥灌注。并且与其他装饰施工方法不同，干挂法在建筑工程中的适用范围更加广泛，凭借这一优点，干挂法也是现代建筑装饰施工，尤其是高档次的建筑装饰的最佳选择。

三、石材饰面施工常见质量问题

（一）石材质量不合格

随着建筑装饰市场的飞速发展，居民对建筑装饰的需求也不断提升。为满足居民装饰的实际需求，市场上流通的石材种类更加丰富。但结合目前实际状况来看，由于有关部门缺乏对石材市场的有效监督，再加上有效辨别石材质量的难度也相对较大，导致市面上流通的石材质量良莠不齐，普遍存在着以次充好的现象。此外还有建筑装饰施工人员的人为因素，如采购时没有严格辨别石材的质量、颜色，损害了石材饰面的美观性和牢固性，严重的甚至会对居民的生命财产安全造成危害。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（二）施工操作问题

建筑装饰施工对专业性和技术性的要求都比较高。随着居民生活需求和审美需求的日益提升，以及科学技术的不断发展，建筑装饰施工技术也在不断进步，对施工人员的操作技能提出了更高的要求。一般来说，建筑装饰施工中出现的操作问题主要如下：第一，石材裁切不合格。施工人员一般将设计图纸作为石材裁切的主要依据。在裁切过程中，一旦操作失误导致尺寸过大或过小，不仅浪费了原材料，还会导致返工，影响了施工进度0。第二，由于人为操作因素容易引发施工墙面凹凸不平。在铺设石材之前，如果施工人员没有对墙面进行彻底清理，很容易影响施工进程，进而影响到建筑装饰的质量。第三，石材缝隙不均匀。一般来说，设计人员在设计图纸上会规划好装饰面的缝隙大小等，但如果施工人员在石材裁切过程中出现失误，就会出现石材不对称、缝隙不均匀的问题。但石材质量问题也会导致缝隙不均匀现象的出现，不能一概而论，要结合问题发生的原因进行具体分析。

（三）墙面不干净

在建筑装饰施工中，砂浆洒漏、胶带脱落等问题十分常见。但如果处理不好，这些问题也会对石材饰面造成污染。因此，在施工完成后，施工人员要及时对这些问题进行清理，在清理过程中，也要注意清理的强度，不要采用强行刮除等方式，以免对石材造成损伤，影响建筑装饰物的美观性0。此外，在施工之前，施工人员也要对施工墙面进行全面清扫，防止灰尘等因素影响施工效果和建筑装饰的牢固性。

四、石材饰面施工质量控制

（一）石材质量控制

一方面，在采购过程中，采购人员要不断提高辨别能力，加强对石材质量的严格把控，避免因石材质量不合格造成建筑装饰质量不过关，影响建筑物的质量和美观。采购人员要对石材采购市场具有全面、充分的了解，不能一味地追求节省成本影响到原材料质量。另一方面，对于质量合格的石材，施工人员要结合建筑装饰的实际需求，对原材料进行严格把控，原则上说，对于同一个建筑装饰物，要采用统一的石材原料进行装饰，保证装饰面的美观统一。

（二）施工质量控制

一方面，在石材裁切之前，施工人员要严格遵循设计图纸的要求，严格把控石材的尺寸，避免因裁切误差导致装饰物出现质量问题，确保装饰材料满足建筑装饰的实际需求。另一方面，在装饰施工之前，施工人员要对墙面进行彻底清理，保证墙面干净平整，以免影响施工进程，防止装饰物出现凹凸不平的现象。再者，施工人员要严格把控装饰材料相接处的缝隙，保证相邻的装饰石材能够完美衔接，防止出现缝隙问题对施工质量造成影响。

（三）做好施工后清洁

建筑装饰施工结束后，施工人员要做好后期的清洁打扫工作。可以先使用干抹布认真清扫墙面，然后再使用湿润的抹布清除残留在石材上的砂浆等污染物。如果由于停留时间过长，这些污染物无法得到有效清理，可以用专用的刀片轻柔地刮掉0。在施工后的清洁过程中，施工人员要严格把握清洁的力度，尽可能地避免过度清洁对装饰面造成损伤。

五、结语

在建筑装饰施工中，石材饰面因其独特的艺术品味得到了广大居民的青睐。本文结合建筑装饰施工的具体实践，详细分析了石材饰面的施工方法，施工中容易出现的质量问题，以及提高施工质量控制的主要举措，为建筑装饰施工人员的工作提供参考。在装饰施工过程中，施工人员要严格把控石材质量、提高施工技术、加强施工后的清洁工作，保证建筑装饰的美观性和坚固性，提高居民生活的满足感。

参考文献：

[1]唐少波.浅议建筑装饰施工中石材饰面施工质量控制[J].河南建材，2018（4）：326-327.

[2]何德洪.建筑装饰施工中石材饰面施工质量控制探讨[J].绿色环保建材，2018，142（12）：17-18.

[3]何赛文.基于装饰施工中石材饰面施工质量控制的探讨[J].中国房地产业，2017（18）.172-172.

论文作者:李伟江

论文发表刊物:《基层建设》2019年第19期

论文发表时间:2019/9/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6c45db67340c72579f5096a.html