# 试论常用建筑节能保温材料及其质量检测论文_任红,王永良

郑州市建设工程质量检测有限公司 河南郑州 450000

摘要：现阶段，我国的建筑工程建设有了很大进展，建筑节能工作也越来越受到重视。有关部门对如何高效使用建筑节能保温材料的标准也提高了。节能工作的主要目的就是要协助企业实现节省能源，而节省能源的方法就是在建筑施工中采用大量的节能材料，进而减少大量不必要消耗的能源。本文首先介绍了几种常见的保温节能建筑的材料，然后保温材料质量检测过程中存在的问题以及应注意的问题，希望能给相关工作者带来帮助。

关键词：建筑节能；保温材料；质量检测

引言

节能保温和环保性建筑材料是目前低碳生活的必然产物，作为建材行业的重要力量，节能保温和环保性建筑材料的发展前景对建材行业有着很大的影响。节能保温和环保性建筑材料主要以环保和保温为主，其对人们的生活也有着重要的影响，同时还需要对节能保温和环保性建筑材料的发展前景提出一些策略，这样才能提高节能保温和环保性建筑材料的使用率。所以，本文此次研究的内容和提出的策略对建材行业的发展有着理论性意义，对提高环保型建材的使用率有很好的现实意义。

1常见的保温节能建筑的材料

1.1主墙体的材料

环保型主墙体的材料主要有加气混凝土砌块、EPS砌块、混凝土空心砌块和模网混凝土。其中，加气混凝土砌块是一种多孔的混凝土制品，具有重量轻、保温、隔热、抗震和节能效果。EPS砌块是一种发泡苯乙烯块，泡沫塑料是一种很轻的泡沫，如果将其与比例和灰浆、混凝土混合，就可以制造环保、节能的新型建筑材料。混凝土空心砌块是一种传统混凝土材料，但它的空心率很高，在40%～70%左右。所以它重量很轻还能抗震。最厉害的是它可以通过工业废渣来制造，这充分的节约了资源；模网混凝土采用混凝土和木结构所组成，所以拥有这两种材料的特性，具有非常高的灵活性，而且节能和隔音的效果也特别好。把它应用到主墙体中可以大大提升墙体的承重能力。

1.2加气混凝土砌块

利用加气混凝土砌块这种材料所做成的墙体砖块能够有效的节省一半的能源。因此，这种砖块被广泛地运用在框架结构式的住宅的填充墙，也被运用在由砖墙组成的复合型墙体中，这种砖块在我国的保温墙体材料建筑中是隔热效果和保温效果都极好的材料之一。

1.3硬质聚氨酯保温防水材料

这种原材料是混合多元醇和异氰酸酯，如果分别对这些原材料进行发泡、改性和抗老化处理，就能够制作成一种硬质聚氨酯的泡沫塑料。其结构特点是表层密度高以及具有高强程度互联具壁的蜂窝状，而功能特点则是导热系数、渗透系数以及吸水度较低，并且耐水解、不容易燃烧，是非常有效的保温防水材料。

1.4聚苯乙烯泡沫板

从专业的角度来分析，聚苯乙烯泡沫板实质上可以分成两种材料，一是模塑聚苯乙烯板，二是挤塑聚苯乙烯板。这种材料的密度比较小，具备较好的保温性能，导热性能不强，另外，还具备了非常低的吸水率，而且这种材料的隔音效果极佳。任何一块砖材的大小都有严格的尺寸，任何一块砖材的结构质地都非常匀称，此外，所有砖材上都存在一些细微的闭孔的构造，要求在使用过程中要保持温度不能高于75℃。聚苯乙烯泡沫板主要被使用在建筑墙体和屋面保温，受到广大群众的欢迎。

2新型外墙材料的施工要求

在建筑工程中应用新型外墙材料，在于这种新型材料所具有的较好的节能保温性能，能够为居住者提供舒适的居住环境，具有良好的经济效益、环境效益与社会效益。在对新型外墙材料进行应用时，要严格遵守相关标准规范来开展施工活动。相关施工人员要全面掌握新型外墙材料的系统构造、施工技术、物理性质及施工流程等，这要求施工人员必须具备较高的技术。比如，当应用玻璃幕墙时，要充分考虑玻璃的温度、材料适用范围，充分发挥其应用功效，保证使用的安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3保温材料质量检测过程中存在的问题

3.1导热系数的评价

在一般情况下，对建筑节能保温材料导热系数会产生影响的原因有很多种，比如材料本身的质量、含水量等等。由于很多的保温材料都属于多孔型的材料，所以它们的含水率都比较高，这将会增大导热系数的测量结果。因此，为了确保测量结果的精确性，有关的工作人员在测量保温材料的导热系数的过程中要尤其注意，务必要确保只有达到了保温材料的养护时长，才能把保温材料放到烘箱中烘到恒重，然后再对其展开测量。

3.2选择检测方法

因材料本身性能不同，在实际检测过程中，也要结合具体情况来选择检测方法。比如在对硬质聚氨酯防水保温材料进行检测时，应当按照国家标准以及行业标准来制定检测标准，具体需要检测出此种材料的吸水性能、表观密度、燃烧性能、导热系数、抗压强度、水蒸气的透过率和压缩程度等。而如果检测保温技能系统是在实验室之中进行，就要注重检测系统中的增强网、胶黏剂和抹面胶浆。另外，在检测这些保温材料的过程之中，还需检验员去全面了解这些材料具体作用。比如胶黏剂是连接墙面和节能保温层的重点组织，而建筑外墙节能保温材料的防潮性、持久性、抗压性也会受到胶黏剂影响，抹面胶浆性能和胶黏剂差不多，而增强网则是胶黏剂的内部网状组织。在检测这三种材料的时候，需要重点注意材料本身特点和它们之间配比的情况。

3.3新型外墙材料在应用发展中的问题

第一，国家对实心黏土砖缺乏严格的限制，缺乏相应的法律法规进行规范。实心黏土砖以黄土为主要原料，生产成本较低，相较于其他新型的外墙材料，它具有明显的价格优势。第二，新型外墙材料的研发制造需要依托较高的科学技术水平，使得其生产成本较高，不具有推广普及的优势。第三，目前一些新型的外墙材料缺乏统一的施工标准，导致生产出的产品缺乏较为稳定的质量。第四，在项目工程的具体过程中，承建方一般都会严格控制该类材料的使用成本，所以对新型外墙材料的应用常常会受到限制。

3.4网格布检测应注意的问题

针对网格布，有关的工作人员在收到委托方送来的这种布料的时候，需要马上对其进行剪裁，剪裁的过程中要错过纱线受到损坏的位置，并且还要确保剪裁过程中纱线的垂直度。除此之外，不能折叠试样，否则会对纱线造成严重的损害。另外，还要尤其注意夹具的夹持程度，不能夹持太紧，如果夹持的太紧就会导致应力集中的问题，从而使得试样出现一些断裂，最终导致该种试样由于断裂而被认定为不合格产品。

3.5检测粘结材料拉伸的性能

保温材料对于一定应力必须达到能够承受，也就是墙体形变出现时，对于漏水和裂缝情况也能够抵制。为了将节能保温材料功能齐全有效地实现，必须要检测粘结材料拉伸的性能。从当前来看，建筑节能保温事业的发展前景非常好，受社会各界支持，会生产出更多性能良好的建筑节能保温材料，对成本进行控制，有效提高墙体保温材料的性价比，使我国建筑节能保温材料的提升得以促进。

结语

综上所述，目前，我国的建筑节能保温材料所应用的范围越来越广，同时也受到了世界各地建筑领域的赞扬。此外，我们国家的建筑节能保温材料也在不断的进行创新，有关的检测技术也不断地提高，用于检测的相关设备也在不断地优化。现在建筑节能材料和质量的验收已经成为了工程质量检测的重要内容，建筑节能材料的类型和其性能有着非常密切的联系。因此，有关工作者一定要根据相关的规定落实好检测工作，确保检测结果的准确性。

参考文献：

［1］胡冰．建筑节能墙体保温材料性能及其检测分析［J］．节能与环保，2019（03）：72-73．

［2］祝楚荣．新型建筑墙体材料及建筑节能保温技术研究［J］．住宅与房地产，2018（36）：85．

［3］刘清．新型建筑墙体材料及节能建筑保温技术的研究［J］．建材与装饰，2018（20）：56．

论文作者:任红,王永良

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6c84d7ddb43cdebf99fd359.html