# 建筑装饰装修工程施工技术要点金佳文论文_金佳文

摘要:随着人们对建筑住宅要求的不断提高，建筑装饰装修的施工过程以及质量也逐渐被人们所重视，是整个工程建设过程中的重要工作环节。同时，为了使建筑物在满足人们对建筑功能要求的基础上兼顾建筑的美观性，还需要结合更多的建筑施工知识，科学的规划装饰装修的施工过程，这也是提升建筑物美观和整体水平的关键。

关键词：建筑工程；装饰装修；施工技术；特点与应用

前言:建筑业发展至今，在结构、整体质量和性能上均可得到很好的保证，工程建设目标也逐渐从基础建筑设施的提供过渡到舒适生活空间的创造上。装饰装修施工作为建筑工程建设的最后一步，直接与人们居住的舒适度、使用功能和人性化特点相关。

1特点

1.1建筑装饰装修具有复杂性

建筑装饰装修整体的作业相对来说比较复杂，而且很容易出现类似交叉施工的现象。如果没有采取有效措施进行及时管控，那么很容易影响施工现场的秩序，施工的进度、质量以及施工工作人员的安全都会受到威胁。

1.2建筑装饰装修具有专业性

房屋装饰装修的施工标准和质量水平,都应该努力向人们心中理想化的建筑标准靠近，建筑的装饰装修其实就是为了能在建筑功能得以充分发挥的情况下，还能展现一定的舒适度和美观度。在针对基层处理或者预埋件方面，应该体现一定的隐蔽性，在针对这种建筑的隐蔽性部件进行施工的过程中，必须高标准、严要求，否则整个建筑产品的稳定性和安全性都会受到威胁。

1.3建筑装饰装修具有经济性

大部分单位已经在实际的装饰装修施工中运用了新技术和新材料，然而新技术和新材料由于在应用初期成本还不稳定，可能会带来成本方面的波动。再加上人们的生活水平逐渐提升，对现代建筑的要求也越来越高，装饰装修施工的成本自然与而会升高。为了保证预算的合理性和装饰装修的施工成本能够更好的被掌控，需要在保证建筑质量的情况下考虑影响到施工成本的因素,尤其是新技术和新材料的应用，在应用前应结合实际情况出具价格预估表，判断其是否在预算范围内，从而保证工程整体的经济性，提高施工单位的装饰装修施工工程的利润。

2 装饰装修的施工技术

2.1 地面施工

建筑装饰装修施工中地面所使用的材料以地砖、石材、木质地扳、塑胶地板块、复合地板及地毯较为常见。在施工前，应对石材及地砖的规格尺寸、色彩进行严格的检查，如有色差及规格不准确的材料，必须更换。木质地板的选材要经过干燥处理，表面施涂的清漆不得少于三遍。施工后的表面效果应达到设计要求，板块与基层应结和牢固、无缺角掉边、无空鼓、无裂纹，铺贴应无错缝、接缝平直、平整、深浅一致，禁止磨边，周边顺直。

2.2 墙面施工

墙面所使用的材料有木质装修、墙纸，涂料等较为普遍。裱糊墙纸的墙体基层含水率为：木材制品不得大于12％，硷和抹灰不得大于8％，厨房、卫生问的墙面贴饰面砖较多。裱糊饰面施工前，基层处理质量斑达到下列要求：立面垂直度及阴阳角方正应达到DBJ13—46—2002有关高级抹灰的要求，基层表面平整度，腻子的粘结强度应符合相关规定；建筑物的砼或抹灰基层墙面在刮腻子前，基层腻子应牢固、平整、坚实，无超皮、裂缝和粉化，应涂刷抗碱封用底漆。木质装修墙面基面所使用的木材应经过干燥处理，并涂刷防火涂料，面层所使用的木材浊漆表面应木纹清楚、光滑、柔和、色彩一致、无流坠和皱皮，不许有脱胶赶皮。墙面砖铺贴前应进行挑选，并应浸水2h以上，晾干表面水分，铺贴前，应进行放线定位和排砖，非整砖宽度不宜小于整砖的三分之一，非整砖应排放在次要部位或阴角处每面墙不宜有两列非整砖，墙面砖接缝直平直、缝宽应均匀一致，阴角线应压向正确，阳角线宜做成450角对接，表面应平整。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3顶棚施工处理

顶棚处理少数面积较大的客厅可做轻钢龙骨石膏板异形吊顶，大多数是采用简洁大方的抹灰平顶。厨房、卫生间的顶棚使用防潮效果较好的金属扣板，、塑料扣板做为选材较为普遍。在轻钢龙骨石膏板异形吊顶施工中，要防止龙骨变形生锈，板面不应有起皮、裂纹、污垢、缺陷、汽泡、缺角等。吊杆应通直并有足够的承载力，安装好的吊顶必须牢固可靠。钙塑板、石膏板的安装采用钉固法时，螺钉间距宜为150—170mm，均匀布置，螺钉与板边距离不得小于15mm，应用与板面颜色相同的涂料涂饰或用石膏腻子抹平，并应与板面垂直，钉帽应进行防锈处理。采用粘接法安装时，不得漏涂，胶粘剂直涂抹均匀。

2.4电器管线及卫生间、浴室的防水施工技术

2.4.1住宅内的各种家用电器种类日益增多，大大地增加了居室内的用电量。因此，装修中的电器管线能否规范化施工，直接影响到这些家用电器的使用寿命及居室内生命财产的安全。电器管线的施工质量必须达到国家现行施工规范和质量验收标准。塑料电线保护管及接线盒必须是阻燃型产品，外观不应有破损及变形；在电器管线施工中，电器、电料的包装应完好；通信系统使用的接线盒、终端盒与配电系统的插座、开关，宜选用同一系列产品；金属电线保护管及接线盒外观不应有裂缝和折扁，管内应管口平整、无毛刺。这样才能保证以后家用电器的安全和使用。

2.4.2防水的做法与质量要达到国家现行施工规范和质量验收标准的要求。卫生间及浴室的防水问题是建筑装饰装修施工中普遍存在的。因为一般建筑设计中的卫生间只是做一般的防水处理，没有浴室功能。而现在大多数建筑都在卫生间内增加了浴室功能，再加上二次装修施工中对原防水层的破坏性影响，因而楼上使用淋浴功能时，时常造成楼下漏水的民事纠纷。另外，接口是造成楼下漏水的主要因素，因此在旧房装修在更换卫生洁具时，管径的新接口是防水的重点，原卫生间管道的管径是否与新卫生洁具的管径必须一致

2.5设计与构造

建筑的使用性能就成为建筑装饰装修工程设计者在进行施工设计时需重点考虑的问题，建筑材料是确保建筑主体构造受力达标的重要组成部分，因此，合理地使用功能的平面设计组合，严格地选择建筑材料都是建筑装饰装修工程的具体要求。让空间造型的比例尺度满足建筑装修的要求也是施工技术要求的一个要点，使装修层的分层和厚度平整均匀且流畅，能让业主的生活环境更加舒适。同时，建筑装饰装修工程还要做好防空气渗透、防潮、防腐、防水以及防火措施。

2.6对材料技术的要求分析

①玻璃。建筑装饰装修工程施工技术要点要求建筑玻璃的透光性能、保温性能、抗冲刷性能要良好，同时能够很好地隔声、耐腐蚀等，建筑玻璃的装饰性和化学稳定性要确保良好。②石材。天然花岗石的技术要求和人造饰面石材技术要求是具体石材要求，还对天然石材的平面度、规格尺寸、角度等的允许公差，还有物理性能与外观质量等有具体要求。对人造石材的耐水、强度较高、耐污染、色差小、硬度高、耐磨，吸水率低、热稳定性等有具体要求。③塑料和涂料。对建筑涂料的附着力高、耐久、干燥速度快、耐磨、耐腐蚀性和耐溶性、装饰性要求较高。对建筑塑料的要求体现在需无毒无害、隔声、耐腐、耐磨、绝热、绝缘等。④陶瓷。建筑陶瓷包括陶瓷的卫生洁具以及干压陶瓷砖两类。对陶瓷卫生洁具便器的配套性、功能有一半要求，对它的影响洁具的耐污性与清洁性的吸水率要求较高。对干压陶瓷砖的物理和化学的性能、表面质量、尺寸偏差有技术要求。

结束语:

建筑装修装饰工程施工过程中，应当加强施工技术要点管理，既要进行整体把握，又要组好细节施工技术要点管控。在当前建筑工程装饰装修施工建设过程中，既要考虑安全实用性，又要将技术性与经济性结合起来，对装饰装修各环节加强技术质量管控，合理选择环保材料，提高装饰装修品质。

参考文献

[1]陈锦泰.建筑工程装饰装修施工的关键技术分析[J].建材与装饰，2017（13）：19-20.

[2]王栋.建筑工程装饰装修施工过程中关键技术的探讨[J].建材与装饰，2018（17）：51-52.

[3]贺永标.建筑装饰装修工程中绿色施工技术的运用探讨[J].建材与装饰,2018(16):45-46.

论文作者:金佳文

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第18期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6d6156606220bbcbe55dd6b.html