# 浅谈电力系统继电保护管理探讨论文_李博臻

（国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 066000）

摘要：继电保护管理有助于提高电力系统的稳定性、安全性，是电力系统正常运行的重要保证。与此同时，电力系统机电保护在运行的过程中，由于系统的复杂性，依然存在很多问题。因此，有必要对继电保护的影响因素进行分析，并不断完善相关措施，只有这样才能避免电力事故的发生，保证电力系统的正常运转。

关键词： 电力系统；继电保护；管理；措施

1、电力系统中继电保护管理存在的问题

1.1电力系统继电保护运行管理制度不完善

关于继电保护运行方面应该有一套必要的管理制度，目前不部分电力企业都缺少这套制度，即使有制度，也无法在实际执行时落实到位，这个情况是管理不完善所导致的；另外，资料移交过程中监督管理工作没有落实到位，因此，运行管理制度在实际应用中没有实现预期的目的，执行力度日渐下降。针对制度实际执行过程中，还涉及继电保护人员本身的执行态度。继电保护出现问题大部分是装置插件损坏、二次回路接线松动等等。而实际过程中，大部分人员在关注态度上都保持得过且过的态度，不够专注，这是制度执行过程中必须面对的重大挑战。

1.2电力系统继电保护装置存在误动的情况

继电保护设备存在先天性的不足，保住设备陈旧，无法继续满足继电保护的要求，如：整定配合、功能配置、保护反措等等。由于保护装置功能的部分缺乏，导致部分功能在装置上不能充分履行，最终无法达到继电保护整定运行的目标。电力系统继电保护装置的跳闸时间T=0.14/[（I/Is∧0.02）-1]*TMS，反时限的情况下应该有两个定值参数，分别是电流定值与时间定值，这其中TMS就是时间定值。其中部分插件关于直流电压的质量要求是比较高的，若是长期运行的情况下可能导致在高温下影响下而损坏，不能及时得到接地修复时，启动重合闸的方式就不能顺利实现，需要改接线完成等等。

1.3电力系统继电保护运行管理中人员素质有待提升

针对电力系统继电保护的工作人员进行分析，每天的工作任务是保护配置以及故障情况的信息等繁琐工作，而且每天重复非常枯燥。以往的工作方式与工作环境，不仅让电力系统继电保护人员逐渐缺乏了电气方面的安全意识与知识、技能，尤其是在科学技术高速发展的今天，很多工作人员都无法适应继电保护技术的进步，针对继电保护中的新型装置缺乏必备的了解与对应的操作技能掌握，导致无法完成安装以及维修工作。因此，只有及时进行相关新型配置技能的培训，加强专业知识的学习，才能对新型设备的结构了如指掌从而正常投入到工作当中。另外，继电保护工作人员针对新技术在继电保护上的具体应用上没有足够的经验。因此，在设备安装时，没有根据实际情况对图纸进行及时的调整，导致在安装之后给继电保护工作带来很多不便。电力企业关于继电保护工作也没有构建一套系统的管理对策，因此，很多问题在责任追究上不清不楚，相互推诿的情况普遍存在。

2、电力系统继电保护管理的完善措施

2.1提高对故障以及信息的正确认识

电力系统继电保护在运行中，经常由于人为方面的因素导致系统出现快速跳闸、保护不稳定的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆同时，由于断路器装置快速跳闸后，并不显示指示灯信号，导致在处理故障时存在很大的盲目性。从本质上来讲，以上问题的主要原因在于工作人员缺乏继电安全方面的知识，在处理故障时没有足够的重视度。因此，一旦出现跳闸事故后，要如实汇报情况，以免拖延处理时间，降低处理效率。另外，系统发生保护不稳定、快速跳闸等不安全事故后，要做好相关信息、数据的记录。然后，根据故障机的主要参考指标，提出具体解决的方案。同时，还需要在技术支持下，控制收集信息、干预故障录播装饰，从而完成对故障信息的汇总与分析工作。比如：当系统出现故障后，值班人员要尽快将跳闸动作时间、自动投切装置动作、继电保护动作，以及设备过载情况向上级汇报。最后，上级根据反馈的信息进行分析，找出问题的原因，然后制定有效的策略。

2.2做好事前预防工作

电力系统继电保护工作者应该熟悉继电保护工作之中存在的问题，能够采取相应的处理措施。应该对继电保护工作中故障的信息具有较为全面的、系统的把握，能够对潜在风险采取适当的实现预防措施，能够在故障发生之初予以有效的解决。就故障的处理，应该具备较为详细的审查与记录，及时的进行经验、教训的总结，并不断完善存在的各种漏洞问题，切实保证此类事故的再次发生。对于一些难以处理的问题应该根据实际情况开展二次分析工作，通过数次沟通探讨之后制定出科学、合理的应对策略，对于那些难以处理的故障问题，应该安全专业人员予以及时、有效的处理。

2.3对故障检查与处理方式合理利用

通常情况下，如果系统存在异常现象，就会给继电保护带来一定的影响，并给整个电力系统埋下安全隐患。因此，要加强对故障的检查力度，有效排除隐性故障，解决继电保护不稳定、跳闸等问题。主要的措施为：首先，在外部故障情况下，合理采用顺序检查法，检测设备的电源性能与绝缘性能，并对故障问题进行评估。比如：针对微机保护工作出现拒动动作后，可以采用顺序检查法；其次，也可以使用逆序检查法。如果顺序检查法在短时间无法对故障的原因做出分析时，可以将故障发生位置作为源头，利用逆序检查法进行检测、分析。该检查方法在误动动作中被经常使用；最后，实施整组实验检查方法。该方法的优势为：排查故障时间短、可以对故障快速定位。同时，可以与其它检查方法配合使用，检查效果更好。比如：当系统继电保护出现内部变压器差动保护动作后，首先可以利用外部检查对动作的诱因进行判断，然后判断出故障的类型。最后，根据不同的故障，采取有针对性的措施。

2.4不断提高继电保护工作人员的综合素质

继电保护工作人员是电力企业开展电力系统继电保护工作的重要主体，所以工作人员的综合素质水平将会对电力系统继电保护工作可否顺利展开产生直接的影响。对于现在我国电力系统继电保护工作人员综合素质较低、专业水平较低的情况，电力企业应该采取一系列的措施不断提高机电保护工作人员的工作能力与综合素质。可以采取的措施包括：①通过定期培训与教育的方式，不断提高工作人员的技能水平与业务素质水平，有效提高工作人员对现代电力系统继电保护工作新方法、新理念与新模式的认知，进而使得工作人员的管理水平与综合素质水平得以明显提高。②不断提高电力且对市场信息的掌握力度，依照自身情况不断引进专业素质强、综合素质高的继电保护人员，进而使得电力系统继电保护管理工作得以有效的改进与优化。

3、结束语

随着科学技术的发展，电力企业发展模式也逐渐朝着现代化方向发展，在这一发展模式之下，电力需求量的不断增加，必然会给电力系统的正常运行带来较大的压力，因此继电保护应用的重要性就显得十分突出。在电力系统之中继电保护装置的应用对于保证电力系统的正常运行具有十分重要的作用。当前我国电力系统继电保护仍然存在一些问题，需要相关人员采取一定的措施予以解决，从而有效推动电力系统继电保护工作的正常开展。

参考文献：

[1]邹荫升.电力系统继电保护的故障分析及处理措施[A].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院.“决策论坛——区域发展与公共政策研究学术研讨会”论文集（下）[C].中国武汉决策信息研究开发中心、决策与信息杂志社、北京大学经济管理学院:,2016:1.

[2]王翠.电力系统继电保护运行维护措施分析[J].科技创新与应用,2016,06:180.

[3]邢大成.电力系统继电保护的完善措施[J].农村电气化,2015,02:60.

论文作者:李博臻

论文发表刊物:《电力设备》2016年第19期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6dd04d8865a1bb2888b045d.html