# 柔性防水与屋面刚性防水施工技术浅析论文_张新

中国建筑一局（集团）有限公司 四川成都 610000

摘要：在房屋建筑工程中，屋面工程的地位十分重要，也是衡量整个工程施工效益及质量的重要标准。在进行房屋屋顶的施工时可以对屋内的保温、排水、隔热等需求进行满足，也增加了房屋建筑的整体使用寿命，并对其使用质量进行了提高，目前建筑工程设计工作人员多采用刚柔结合的方法对房屋进行防水施工，可以有效的提高屋面工程的防渗性能，提高了房屋建筑的整体质量。

关键词：柔性防水；屋面刚性防水；施工技术

前言

房屋建筑是人们安生立命之本，在建筑工程施工中，提高建筑的质量和性能就显得尤为重要。然而在现代工程中，尽管施工技术和建筑材料质量以及施工设备的水平都非常先进，却还是不免出现各种质量问题。其中屋面渗漏就是现代建筑工程中一种常见且影响巨大的质量通病，当前建筑工程中出现屋面渗漏时，不仅使建筑的外在形象受到影响，且由于渗漏问题使水侵蚀建筑结构的内部，从而使建筑的质量和稳定性以及使用寿命受到严重的影响。在现代的屋面防水中，刚性防水和柔性防水的施工技术是解决屋面渗漏问题最有效的技术措施。因此，加大对屋面刚性防水和柔性防水相结合的施工技术研究力度不仅意义重大，而且迫在眉睫。本文以双流县第一人民医院迁建共层PPP项目为例，通过对屋面刚性防水和柔性防水施工技术的深入研究，以供同行探讨。

1屋面渗透的常见因素

屋面是有效实现房屋隔热、保温、防水的重要结构面，因此在建筑施工中对屋面的施工有着较高的要求，比较注重屋面的施工质量，屋面渗透的常见因素分为以下几种：

1.1柔性防水屋面渗透情况分析

在我国目前进行的建筑工程中柔性防水屋面的施工方法较为常见，但是在施工运用中也出现了不少的屋面渗水现象，经研究分析，主要原因如下：

1.1.1设计不合理

在对整体建筑工程进行图纸设计时设计单位没有严格的对工程中的施工方法、防水等级、系部构造、材料等方面进行控制，造成了在进行施工及管理时存在一定的问题。由于整个工程项目中的施工管理没有严格的进行规范，设计人员及施工人员也没有严格按照标准进行工作，造成了设计的不合理情况，设计图纸不能投入使用，对房屋工程造成影响。

1.1.2选材不合理

在工程的施工中材料是重中之重，是开展施工工程的前提，可以对工程的顺利进行起到支持与配合的作用，在施工前要对建筑所用的材料进行严格的选材，选材时按照相关文件与设计标准进行，但是由于出现了不符合建筑实际情况的施工模式与相关要求造成选取的施工材料不符合建筑的要求，造成屋面出现渗水现象。

1.1.3施工过程不规范

在进行施工时不能对施工人员的技术、素养等方面进行完善，造成施工人员的整体工作水平与工作素养参差不齐，不能再清理基层时对人员进行严格的控制造成了基层施工的不合理情况频发，造成了屋面施工中的质量缺陷，在进行屋面防水卷材的铺设时，由于工作人员的失误会出现铺贴顺序错误、卷材烘烤温度不当、卷材搭接长度不吻合等情况，导致在对卷材进行碾压时出现鼓包的现象，卷残与屋面的粘合程度不牢靠，特别是在屋面的阴阳角处很容易漏铺附加层，或者出现附加层铺设不合理等情况造成在进行搭接时尺寸不吻合、搭接不严密等状况。

2刚性防水与柔性防水的特点

在当前的建筑防水技术中，刚性防水技术和柔性防水技术是应用最为广泛的两种防水技术，但在实际的应用中，刚性防水和柔性防水都具有一些技术缺陷，影响着整体建筑防水工程的质量。笔者在进行总结后，将两者各自的优缺点整理出以下几点：

2.1刚性防水的特点

刚性防水技术是指采用刚性防水材料进行屋面防水层的施工，其所用的防水材料主要有混凝土类或砂浆等。刚性防水技术具有成本低廉、材料易得、耐侵蚀性好、维修方便、使用年限较长等优点，但其同时也具备了防水材料自重大、抗拉强度不高、易使防水材料因受外界因素的影响而发生变形，继而产生裂缝、起鼓现象，影响防水效果，且刚性防水技术受建筑屋面表层结构限制较大，并非所有的屋顶都可以采用刚性防水技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2柔性防水的特点

柔性防水屋面是指采用卷材、沥青、高聚物材料等防水材料进行的防水施工的屋面。其施工原理主要是利用防水材料柔软贴合的特性，使防水材料形成一层细密的防水层，从而达到防水效果的。柔性防水技术具有施工方便、材料质地较轻、延性好、变形能力强、防水层不易开裂、对屋面结构适应性强等优点，但由于其耐久性差的材料特性，使得柔性防水屋面的使用年限较短，这是制约柔性防水技术发展的主要因素。通过上述对刚性防水和柔性防水的分析对比，可以看出，两者具有很好的互补性，若能恰当合理的将刚性防水和柔性防水施工技术结合起来进行建筑房屋防水施工，必能实现良好的防水效果。

3施工技术分析

3.1模板施工技术及质量控制

屋面模板采用胶合板作面板，用方木作面板的肋骨和支承。屋面梁采用胶合板侧包底进行安装，梁模板的定位采用柱模板上口直接开口定位和通过用线锤引测相结合，梁侧底部压骨及顶部压骨均选用50×100mm方木压条，通长布设支撑梁底格栅为50×100mm方木、间距300mm，梁侧模采用圆钢为对拉杆件，上下共设置两道：面板安装时，根据计算的标高在次梁模板的两侧外弹水平线，钉上托木，托模上口与水平线相齐，将搁栅等分摆上，最后在搁栅上铺钉模板；在模板铺设时，严格按设计要求控制屋面坡度。

3.2钢筋混凝土施工

必须要严格按照设计要求和相关要求进行混凝土施工，尤其是在进行绑扎钢筋的环节，由于该环节极容易出现质量问题，因此必须要严格的按照相关标准进行钢筋的绑扎。并且还应该对板支座进行严加控制，防止在进行混凝土振捣时，施工人员对混凝土的踩踏。在防止施工人员踩踏的主要措施就是架设跳板和马凳，从而避免是施工人员踩踏负筋。

4防水施工中的质量控制措施

4.1选材要正确

材料是保证防水工程质量的基础，因此，在选材上一定要规范严格，所选取的防水材料要有相关部门检验合格的证书，对于砂浆或卷材等防水材料要进行质量把关，杜绝劣质的防水材料出现在施工现场。

4.2灌缝、补洞要密实

用细石混凝土灌板缝，混凝土标号应比原始混凝土标号高一级，严格按两次密实灌注，不能一次成活。

4.3做好防水试验

防水层完工后应检验边缘是否封牢，是否有折皱，空鼓现象，再进行蓄水试验（坡屋面需进行淋水试验），如有渗漏应及时修补。

4.4重点节点部位的施工质量控制

防水施工前屋面混凝土含水量不要过大（是将1m2卷材平坦地干铺在找平层上，静置3～4h后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设），表面要清理干净，清除表面浮尘和浮渣，经监理人员验收合格后方可进入下道工序施工。

4.5找平层表面要压实、平整

基层与突出屋面结构的连接处，以及基层的转角处，均要做成圆弧形；找平层要预留分割缝，并嵌填柔性防水材料。基层处理剂要喷涂均匀；卷材铺贴要按“先低后高、先远后近”的原则进行，要做好节点和排水比较集中部位防水处理。

结论

在建筑工程中，采取科学合理的技术措施进行屋面防水就显得尤为重要。通过本文对屋面刚性防水和柔性防水相结合的施工技术的探讨，相信读者对其也有了更深刻的认识，总而言之，为了确保现代建筑工程的质量。就必须要加大对刚性防水和柔性防水相结合的施工技术的分析研究力度，从而总结出科学合理的施工方案，进而为提高建筑的质量和性能奠定基础。

参考文献：

[1]顾小飞.屋面刚性防水和柔性防水相结合的施工技术探讨[J].门窗，2013（12）：169.

[2]王丛，艳晶.屋面刚性防水和柔性防水相结合的施工技术探讨[J].黑龙江科技信息，2013（09）：245.

论文作者:张新

论文发表刊物:《基层建设》2018年第14期

论文发表时间:2018/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6f7cf5abe9cd2f401253928.html