# 输电线路安装中铁塔基础常见通病处理及防范措施论文_庄须武

摘要：在输电线路安装中，铁塔基础属于隐蔽工程，质量缺陷处理起来比较困难，处理完毕后对外观工艺质量影响较大，所以施工前和施工过程中实施工艺控制就显得尤为重要。为保证输电线路在以后运行过程中不会出现不安全现象，必须在工程施工中必须要对基础施工中每一个环节进行严格的把握，本文针对基础工程中存在的质量通病，提出了针对性的防治措施。

关键字：输电线路、铁塔、基础、质量、通病、预防

在输电线路安装中，铁塔基础属于隐蔽工程，质量缺陷处理起来比较困难，处理完毕后对外观工艺质量影响较大，所以施工前和施工过程中实施工艺控制就显得尤为重要。基础施工质量关系后期组塔、放紧线及整体验收、投运，为保证输电线路在以后运行过程中不会出现不安全现象，必须在工程施工中必须要对基础施工中每一个环节进行严格的把握，特别在工艺方法方面进行系统化、标准化管理，要严格按照操作工艺要求工作，减少基础工程质量通病，针对基础工程中存在的质量通病，提出了针对性的防治措施。

一、路径复测质量通病防治及预防

施工过程中，应实时对各部位尺寸进行检查控制，及时记录测量数据，填写复测工作记录及隐蔽签证记录，测量人员及施工人员要现场确认及签字认可。杆（塔）位置应符合施工图的平、断面要求。复核重要跨越物间的安全距离，对新增加的跨越物应及时通知设计单位校核；山区段，应校核边导线在风偏状态下对山体的距离。线路方向桩、转角桩、杆塔中心桩应有可靠的保护措施，防止丢失和移动，设计交桩及复测不流于形式。

二、基础用材质量通病防治及预防

主要用材进场数量（或检查试验数量）与实际使用量要对应，使用部位、数量等记录可追溯性要强，对用于施工的原材料建立台账，材料站认真记录出入库数据，做好跟踪管理。原材料复试报告中的材料数量应为实际进场数量，在交通不变，需要现场搅拌混凝土时，特别是水泥的防护要措施得当：水泥进场时应有产品合格证及化验单，并对应品种、标号、包装、数量出场日期进行检查验收，水泥的存放应放于有防潮湿措施的室内，并分堆架高（离地面20-30cm），无室内存放条件的套搭设防雨罩棚，也应分堆架高，堆架高度以10-15袋为宜，但应注意随用随进；出厂日期不明或已超过三个月及受潮水泥必须经过试验，按试验结果决定是否使用或降级使用，使用时应按出厂日期择先使用，快硬性水泥存放期不应超过一个月；水泥使用中如需掺外加剂应按相关说明进行操作，并进行实验验证，以免降低使用质量。

三、基础分坑、开挖、模板支护质量通病防治及预防

基坑开挖前要对基础中心桩进行二次复核，并设置稳固的辅助桩位，确认桩位及各个基础腿的方位准确，在进行基坑验收过程中发现个别基础中心桩松动，应对松动的中心柱重新进行复核，并用混凝土进行保护、固定；基坑开挖应设专人检查基础坑的深度，及时测量，防止出现超深或欠挖现象。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆基础需放炮时，应采用多点放小炮的方式，严禁放大炮爆破，避免破坏原地质结构；基坑开挖完成后要及时进行下道工序施工，当温度降至 0℃以下时应采取防冻措施，严禁坑底受冻。雨、雪天气后， 必须把坑内积水（雪）和淤泥清理干净方可进行后续施工。基础支模后、浇制前和浇制中要多次核对基础模板、地脚螺栓或插入角钢的方位，保证其准确性；当基坑有积水时，回填前应先将水排完，然后四周均匀填土、夯实，并随时检查基础是否位移。

四、基础蜂窝、麻面、回填质量通病防治及预防

1、混凝土搅拌时严格控制配合比，经常检查，确保材料计量准确，混凝土搅拌均匀，颜色一致。模板表面应清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物，脱模剂要涂刷均匀，不得漏刷，混凝土必须按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏捣，每次振捣时应把混凝土均应捣致气泡排除为止，浇制中设专人控制混凝土的搅拌和振捣，现场质检人员要随时检查混凝土的搅拌和振捣过程，防止出现振捣不均匀或振捣过度造成的离析。基础模板应能可靠地承受浇筑混凝土的重量和侧压力，防止出现基础立柱几何变形；模板接缝处应采取粘贴胶带等措施，防止出现跑浆、漏浆现象。混凝土垂直自由下落高度不得超过 2m，超过时应使用溜槽、串斗，防止混凝土离析。基础浇制时，应多方位均匀下料， 防止地脚螺栓受力不均与基础立柱不同心。混凝土浇制完毕后，及时清楚模板周围边缘多余的混凝土，使模板下平面与下层混凝土的上平面相平，便于模板的拆除，基础浇制过程中根据规程规定的误差值实时测量各部位尺寸，调整模板支护点混凝土初凝前，采用多点控制的方法对基面高差进行测量，杜绝二次抹面。

冬季施工对现浇基础主要采用加热、蓄热法进行养护，即浇制后用棉帐篷将坑口遮盖严实，并在基础立柱顶面等易受冻部位再加垫稻草或草帘等物，其压实厚度不小于0.3m，棉帐篷遮盖时一定要离开基础顶面0.3m以上，以免结霜冻伤基础顶面，同时在坑内生火加热，进行养护。

2、做好基础拆模后要及时回填，使基础表面不外露的养护工作，混凝土达到超模强度时，禁止以混凝土的上棱角为支点翘模板；冬季进行养护时，采用加热或蓄热法，冬季基础拆模时间以混凝土强度达到3.5Mpa为原则，混凝土在5摄氏度以上养护时间不少于7天，基础回填后，制作木质边框对基础棱角进行保护，组塔采用专用卡具保护基础成品。回填土应分层铺摊，连续进行。雨天施工应有防雨措施，回填土留有300—500mm的防沉层，严禁将冰雪或冻团回填到基坑内。

五、中间验收不严格、不规范质量通病防治及预防

施工三级自检、中间验收等质量控制环节不严格，存在同一问题在不同级别验收重复出现的现象，应制定项目质量管理制度，积极配合监理、业主项目部开展质监活动，并及时对发现的缺陷进行闭环整改。严格执行国家电网公司数码照片有关文件规定，在施工过程中，明确现场施工人员职责，及时拍摄反映工程真实施工过程和质量的照片并上传管控平台。

以上是针对输电铁塔基础施工中做的一个小总结，具体施工中还要靠我们多观察，多比较，出现问题多分析，多总结，结合多种预防处理措施，相信基础工程质量及工艺水平会有一个大的提高。

参考文献：

[1]田启贵. 输电线路铁塔基础施工技术及质量控制措施[J]. 文摘版：工程技术, 2016, 000(002):P.104-104.

[2]曾天文. 分析电力线路铁塔基础施工技术及质量管理[J]. 建筑工程技术与设计, 2017(4).

论文作者:庄须武

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b719f67f9191f2b7ab8d6582.html