# 建筑结构设计中控制裂缝的措施研究论文_朱剑敏

摘要：裂缝的产生是建筑工程质量不符合要求的体现，对于建筑工程中裂缝的控制而言，其在一定程度上就是对建筑质量的控制。本文首先针对在建筑工程中裂缝产生的原因进行了简要的分析，然后提出了五点可以有效控制裂缝产生的措施，希望本文可以为建筑结构设计中裂缝的有效控制提供有效参考。

关键词：建筑结构设计；裂缝；措施

引言

在建筑施工的过程中，一旦施工材料质量不过关、施工技术水平无法达到要求、建筑结构设计出现失误就可能会导致裂缝的产生，对于建筑质量的影响极其巨大。除此之外还会加快建筑物的腐蚀速度，影响建筑物的美观大方，因此控制裂缝产生是建筑工程的基本诉求。

1建筑裂缝产生的原因

1.1塑性沉降裂缝

塑性沉降裂缝对于建筑物质量的影响是极为严重的。在对塑性沉降裂缝的产生原因进行深入分析时发现塑性沉降裂缝的出现与混凝土的浇筑过程有关，一旦阻碍骨料沉降的情况出现就极易引发塑性沉降裂缝。针对这一现象进行深入分析发现其罪魁祸首在于建筑辅助性材料。另外在建筑施工的过程中，在对模板进行绑扎时没有依照规定操作进行也是塑性沉降裂缝产生的原因之一。

1.2混凝土体积收缩的影响

在制作大体积的混凝土时，巨量的水泥与水混合会释放出大量的热，这会导致混凝土在热胀冷缩的影响下发生形变，进而导致裂缝的产生。产生形变的原因有两个：其一是反应前的体积大于反应后的水泥体积，导致反应后体积收缩；其二是水泥在硬化前后发生形变。大体积混凝土的制作中一旦拉应力超过极限就会导致由形变引发的贯穿裂缝产生。

2建筑结构设计中控制裂缝的措施

2.1控制材料质量

对于建筑工程施工来说，建筑材料对于建筑质量而言具有直接且重大的影响，一旦在施工中出现施工材料选材失误或者施工材料质量不符合要求的情况出现，就会直接影响建筑质量，最终导致建筑结构出现裂缝。因此，为了确保建筑工程的质量符合要求，避免出现裂缝，就必须确保施工材料具备严格的选择程序。在进行原材料的选择时，大体积混凝土的施工应该结合水热化值低的粉煤灰水泥或矿渣水泥的选择来对水泥浆的稠度进行不断的完善。对于骨料的选择与处理也需要进行非常严格的控制，必须满足相关的标准进行选择，这样能够有效的控制原材料的选择，尽量减少材料质量问题的出现。对于施工原材料进行严格的选择控制可以有效提升施工材料的质量，并且让材料的选择更具合理性，同时在进行材料选购时要严格做好质量控制，保证材料符合施工要求进而避免裂缝的产生。除此之外，由于在施工现场中施工材料往往不是即用即购，而是采购一大批之后在施工下一阶段统一使用，这就会造成施工材料在施工现场的堆积，针对这一情况应该严格控制施工材料的保存问题，避免材料由于潮湿、下雨以及人为损坏等原因遭到破坏，进而影响施工材料的质量。

2.2强化施工控制

建筑结构施工中，裂缝的产生与混凝土的浇筑质量息息相关，只有真正控制好混凝土建筑物的浇筑施工技术才有可能对建筑结构设计中产生的裂缝起到有效的控制作用。由此可见建筑工程中的施工技术同样对裂缝的产生具有直接的影响，一旦施工技术出现问题就会直接导致建筑质量的降低进而引发裂缝的出现。混凝土浇筑在建筑施工中一直以来都是一个复杂的工程，一旦这项施工出现技术问题往往会直接导致整个工程质量的大幅降低，故而在施工过程中应该尽量选择先进有效的施工技术进行混凝土的浇筑工作，同时还应该选择施工技术过关的工作人员开展施工，进而保证混凝土浇筑的技术水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆作为施工技术的执行者，施工人员的个人能力直接影响了施工技术的发挥水平，因此为了有效提升建筑工程的质量，避免裂缝的产生，还应该注重施工人员的提高，对一线施工人员开展定期的培训不断提高其专业素质与技能水平，进而提升其施工技术的水平，提高建筑工程施工的整体质量。在进行混凝土浇筑施工时，需要合理的安排浇筑的顺序，在施工过程中遵循分缝分块施工的原则。除此之外，对于混凝土浇筑施工中的一些细节问题也要进行完善的处理，温度较高时要进行分层浇筑，通过浇筑面进行良好的散热。浇筑过程中还应该对钢筋的位置进行充分的考虑，避免钢筋出现位移，影响施工的质量。

2.3强化养护工作

混凝土养护工作的开展可以有效地控制裂缝的产生。在建筑施工当中混凝土的养护工作是非常重要的部分，但是却是最容易被忽略的部分，这也是导致建筑工程中出现裂缝的主要原因之一。在建筑结构设计图中往往会对混凝土的养护时间进行严格的规定，一般来说混凝土浇筑后的12小时以内是最佳的养护时间，在养护过程中应该对混凝土进行保湿保温等措施，并且在混凝土的养护面用薄膜纸覆盖。混凝土的养护时间往往不是固定的，而是应该根据所用材料的选取以及实际的施工情况进一步确定，这样一来就可以有效控制裂缝的产生，

2.4提高设计人员素质

建筑结构设计人员在进行结构图纸的设计时，应该对未来施工单位的施工流程进行详细的分析预测，并且针对可能出现的问题注明相应的注意事项，帮助施工单位有效的解决问题。另外建筑结构设计图一旦出现错误就极可能导致建筑质量无法符合要求产生裂缝，因此建筑设计人员一方面应该对建筑设计图中的各个部分进行多次分析，确保设计方案的可执行性与安全性，另一方面则应该先行赶往施工地点进行考察，避免由于施工地点的特殊性导致施工方案出现不适现象。在建筑施工的执行阶段，建筑质量的好坏直接受到一线施工人员的影响，除施工技术外还会受到施工人员情绪以及工作态度的影响，因此，对于施工人员以及建筑结构设计人员的培训应该不止于技术的提升，还应该通过思想教育提升其思想认知以及综合素质。一旦施工人员与建筑设计人员的综合素质得到大幅提升，那么建筑质量水平势必会同时提高，进而有效控制裂缝的产生。

2.5温度裂缝的预防控制措施

在施工过程中水泥水化时会释放出大量的热，同时混凝土内部也会凝聚大量的热量，这些热量存在于混凝土内部会对混凝土的结构产生影响，进而出现裂缝。因此为了避免由于混凝土内温度过高应该尽量削减水泥的使用量，在特殊情况下还可以使用其他材料来代替建筑工程中水泥的作用，同时还应该充分发挥搅拌的作用，使其帮助水泥水化时热量的释放。除此之外，有效提升温控技术也可以帮助水泥浇筑过程的完成，由于水泥在浇筑的过程中会受到外界环境的影响，因此在进行水泥浇筑时应该根据水泥的使用量注意水泥浇筑的外部温度环境。如果水泥浇筑量较大，则应该尽量选择低温环境开始作业，如果无法提供低温环境也应该尽可能的为水泥浇筑工作提供有效的降温措施。

结语

综上所述，混凝土浇筑过程中释放的大量热量以及建筑工程施工质量的不完善都会导致裂缝的产生。因此，建筑单位一方面应该重视建筑施工过程中的质量控制，另一方面则应该不断创新大体积混凝土的浇筑方案，最终有效控制裂缝的产生。

参考文献

[1]卢孟.试论建筑结构设计中控制裂缝的措施[J].居舍，2018（14）：80.

[2]刘宏.建筑结构设计中控制裂缝的措施[J].山西建筑，2018，44（02）：34-35.

[3]苗英.浅谈建筑结构设计中控制裂缝的措施[J].建材与装饰，2017（38）：97-98.

[4]辜明益.论建筑结构设计中如何控制裂缝[J].住宅与房地产，2017（18）：85.

论文作者:朱剑敏

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2018年第28期

论文发表时间:2018/12/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b72217ffcb5d8325d5faf01d.html