# 通过网络地图公开配电网设备负载信息的探讨论文_香柱平

（广东电网有限责任公司东莞供电局 广东东莞 523000）

摘要：通过网络地图公开配电网设备负载信息，能够让电力用户主动获取供电电源信息，提高电力用户对供电企业的服务水平的认可。对于经常发生因设备重过载而造成停电的地区，电力用户可根据电力设备的实时负荷情况，减少不必要的用电设备运行，降低高峰负荷时段的配电网负载率。

关键词： 配电网设备 信息公开

一、配电网设备负载信息公开背景

随着地区经济快速发展，人民生活水平逐步提高，社会民众对电力的需求依赖性越来越高，家庭平均用电量也越来越大，且用电时间较为集中，导致配电网设备重过载情况严重，配电网设备过载跳闸事件时有发生。因配电网设备重过载而造成的停电事件，同时也可能造成电力用户的用电设备发生故障或烧坏的情况，造成电力用户经济损失。另外，因配电网设备重过载信息透明度不够，客户未能了解停电的真实原因，存在着部分客户对供电企业的误解，因配电网设备停电造成客户投诉事件时有发生，影响供电企业的企业形象。

为充分公开配电网设备的负载信息，建设配电网设备负载信息公开查询系统，电力客户可通过配电网设备负载信息公开查询系统可实时查询配电网设备的负载信息，供电企业也可以通过配电网设备负载公开查询系统公开重过载设备未能及时解决的原因，实现配电网设备负载信息公开、透明，减少客户对供电企业的误解，提高客户满意度。

二、配电网重过载设备的判定

（一）配网线路重载（或过载）判定

正常运行方式下，以线路载流量为基准值，统计1天内馈线电流超过基准值80%（或100%）的持续时间，如果时间超过1小时，则计1次。如果1个自然月内累计出现3次，则判定该线路重载（过载）。

（二）配电变压器重载（或过载）判定

（1）对于安装配变监测终端的配电变压器，正常运行方式下，以低压侧额定相电流为基准值，统计1天内三相电流的算术平均值超过基准值80%（或100%）的持续时间，如果干变持续时间超过1小时、油变持续时间超过2小时，则计1次。如果1个自然月内累计出现10次，则判定该配电变压器重载（过载）。

（2）对于未安装配变监测终端的配电变压器，正常运行方式下，以低压侧额定相电流为基准值，如果第一次测量该台配电变压器三相电流的算术平均值超过基准值80%（或100%），则之后需连续两天对采取该台配电变压器三相电流的算术平均值，若三天的三相电流的算术平均值均超过基准值80%（或100%），则判定该配变重载（或过载）。

三、配电网设备负载信息的获取途径

配电网设备负载信息公开查询系统的配电网设备负载信息主要区分为公变台区负责信息和配电线路负载信息两大类，两类设备的负载信息来源途径有所差异。

（一）设备负载信息来源。供电企业内部都有电网设备负载率实时监控系统，配电线路的设备负载信息即主要来源于配网调度系统，公变台区基本上都是通过计量自动化系统对公变台区的负载情况进行准实时监控，这两部分设备负载信息是配电网设备负载信息公开查询系统的主要信息来源。

（二）电力用户查询依据。用户编号是电力用户在供电企业用电的标识，因用户编号具有唯一性，用户编号能够实现与电力用户所在配电线路、公变台区、用电地址、联系电话等信息进行关联，电力用户可通过用户编号对其所在公变台区（线路）的负责信息进行查询。

（三）定位信息的获取。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆供电企业通过数据普查，建立每一个电力用户的坐标信息，同时获取电力用户的线变户对于关系信息，将坐标信息导入电力设备GIS系统，形成坐标信息库。将配电线路、公变台区、低压线路及电力用户等基于GIS系统数据库中的坐标信息库，通过坐标转换方式（网络地图上的坐标信息与实际坐标信息有所差异）在网络地图上进行定位，确保供电线路、公变台区、低压线路及电力用户的实际坐标信息不被泄露。

四、网络地图显示功能设置要求

在网络地图上描绘出配电网设备负载信息公开的行政区域图，且需要设置默认展示区域边界，无论如何移动鼠标，地图视野固定在默认的行政区域图范围。因各供电企业都有限定的供电营业区域，若电力用户的用电地址不在供电营业区域内，即无法确定电力用户所在区域的电力负荷情况。

地图标注展示配电网设备负责供电区域分布，所有的配电网设备的负载信息、现有用户数量及预计接入用户数量等基本信息，并以列表展示。电力用户点击配电网设备，即可将配电网设备基本信息以列表展示。

配电网设备负载信息公开查询系统应具有具体地址查询功能，点击行政区域或输入区域名可定位至该区域，查看区域内配电网设备基本信息，且选中某一行政区域时，自动屏蔽其它区域的配电网设备基本信息，这样就更有针对性，以便电力用户更好地查询并了解所在区域内的配电网设备负载信息。输入关键字搜索，可定位至该区域，同时展示关键字相匹配的所有搜索结果列表，点击列表选项自动至该区域。

五、系统的关键功能要求

配电网设备负载信息公开查询系统，应以现代信息技术为手段，以面向业务需求、安全运行、稳定可靠、实用适用、符合国家标准等要求，同时需考虑后续功能的可扩展性、先进性、易维护性等性能。建设配电网设备负载信息公开查询系统过程中，需重点关注以下四点功能：

（一）实现供电企业内部GIS系统“站-线-变-户”关系，在网络地图上进行准确显示。基于目前的保密要求，网络地图上的坐标定位点与实际的坐标定位信息有一定差异，需通过特定的转换公式进行转换。在系统功能开发过程中，需向网络地图提供商索取坐标转换公式，部分网络地图提供商基于版权问题，要求地图使用者支付版权费用等。

（二）实现供电企业内部系统（配网调度系统、计量自动化系统以及电力营销系统）的数据与配电网设备负载信息公开查询系统展示数据的一致性。在系统开发过程中，配电网设备负载信息公开查询系统需同时获取配网调度系统、计量自动化系统以及电力营销系统的数据，其中配电网设备负载信息以配网调度系统、计量自动化系统为准，配电网设备关联的电力用户数量及清单以电力营销系统为准。为确保公开信息的准确性，提供的数据最少应符合准实时的要求。

（三）实现停复电情况的实施查询。配电网设备负载信息公开查询系统的其中一项重要功能，就是电力用户能够实施查询特定区域内的停复电情况，包括计划停电安排及实施、故障停电、错峰停电等。供电企业应利用移动作业终端的拍照及现场上传功能，定时为电力用户提供故障复电的抢修进度，增强故障抢修的互动性，有效降低电力用户对供电企业抢修复电不及时的抱怨情绪。

（四）结合当前微信的广泛应用，在建设配电网设备负载信息公开查询系统时，应考虑融入微信查询功能，更便于推广应用。

六、预计产生的社会效应

（一）通过配电网设备负载信息公开查询系统的设备负载信息公开，能够有效保障电力用户主动获取供电电源信息，提高电力用户对供电服务的认可度。

（二）对于经常发生因设备重过载而造成停电的地区，可在用电高峰期定向推送设备负载信息，引导电力用户停用不必要的用电设备，降低高峰负荷时段的配电网设备负载率，提高设备安全运行水平。

（三）通过公开计划、故障及错峰停电停复电信息，电力用户通过微信功能，能够进行实时查询停复电情况，一来可以减少95598电话咨询复电的话务量，二来客户可根据停复电情况适当调整生活节奏，降低停电对正常生活的影响。

参考文献：

[1]南方电网公司《中低压配电运行标准》

[2]郝宇星，基于地图服务的配电网设备信息检索系统的研究，华北电力大学, 2014年

论文作者:香柱平

论文发表刊物:《电力设备》2016年第19期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b728750ce9bde0d157e9e311.html