# 简谈电梯的机械结构与安全论文_郭健

摘要：现阶段，我国的经济有了质的飞跃，建筑行业也发展迅速，同时对电梯的需求也在不段增加。目前，电梯被广泛地用于住宅、商业、工业、交通枢纽和各类为公共服务的建筑中，每天的使用量达数亿次，电梯已成为人们生活中普遍又特别的交通工具。随着人们对电梯的关注度越来越高，如何正确使用和了解电梯，确保使用过程中乘客的安全，成为人们关注的焦点。

关键词：电梯；结构；安全；机械

引言

随着社会经济的发展，人们的生活水平得到了很大的提升，人们对生活品质的要求也更高。电梯作为人们生活中的重要工具，为人们的生活带来了很大的便利。电梯在为人们生活带来便利的同时，也存在一定的安全隐患，近年来由于电梯故障造成事故不断出现，因此，为了保障人们的安全，减少电梯事故的产生，作为电梯管理人员要做好电梯检验工作，发现问题及时解决，采取有效措施确保电梯可以安全运行，发挥出电梯的重要作用，为人们的生产生活带来便利和保障。

1电梯机械系统

无论是工业建筑还是民用建筑，电梯的使用越来越多。电梯按用途分类有乘客电梯、载货电梯、医用电梯、观光电梯、车辆电梯、船舶电梯、建筑施工电梯等。无论哪种电梯，电梯最核心的部件就是机械系统、电气系统及其他单元系统。现在的电梯设计与制造上，功能更加多样，趋向智能化。但是归根结底，都具备电梯的核心部分——机械系统。其组成部分有轿厢部分与对重装置部分、导向系统部分、驱动系统部分、层轿门系统部分、开关门系统部分、机械安全保护系统部分等。

2电梯的机械结构

为解析电梯的机械结构，提高安全知识，方便学习，我们介绍一下电梯的主要几个系统。（1）曳引系统主要由曳引机、钢丝绳、导向轮、反绳轮等组成，其作用是输出力拉动轿厢实现上下运行到达指定的层站，如果曳引力不足就会造成溜梯现象，曳引力过大会出现冲顶现象。该系统对电梯使用过程中的安全作用首当其冲。（2）门系统主要由轿厢、层门和门联动机构、门锁等组成，是乘客和货物的进出口，所有层门和轿门关闭后，电梯才能正常运行。为防止人员坠入井道，厅门上安装有门锁，只有专业人员拿钥匙才能开启厅门做维护保养和救援等，严格要求绝不能短接门锁运行。（3）重量平衡系统主要由轿厢、对重、补偿装置、随行电缆等组成。电梯在运行过程中由于随行电缆和钢丝绳因高度不同产生的重量不同，会使曳引力和驱动力承受能力发生明显变化，这时补偿装置就弥补了运行过程中重量的不平衡，保证了电梯运行的平稳。（4）导向系统由轿厢导轨、对重导轨和导轨架等组成，作用是让轿厢和对重按着既定轨道运行，为保证电梯运行过程中不产生摇摇晃晃，既要针对其方向、轨道进行固定外，还需在其减震上下功夫，给乘坐的人们增加舒适度。（5）轿厢系统是电梯结构中重要部分，它的作用是运送乘客或货物，轿厢体和轿厢架是其主要组成部分。轿厢可分为轿厢门、轿厢顶、轿厢壁、以及轿厢底等部分。轿厢底安装有称重装置，如果出现超出电梯设置重量，电梯的警报器就会报警，轿门自动打开电梯停止运行。轿厢架具有悬吊和固定作用，增加轿厢拉条能够增强轿厢的刚度，防止轿厢出现倾斜情况。不同用途的轿厢在规格尺寸、内部装潢、结构形式等方面有所不同，比如说，病床电梯的轿厢虽窄但呈长方形便于救护担架进入；货梯轿厢，就没有装潢；乘客电梯出入口宽度通常大于其深度；汽车电梯有宽大的轿厢等等。

3安全保护系统

3.1限速器和安全钳

限速器和安全钳的安装是保证电梯运行的关键部件，在电梯中应用限速器能够在一定程度上准确的判断对重和轿厢的运行速度，一旦发生电梯运行速度过快或者超出标准设定时，限速器会自动停止电梯的运行。同时，限速器的应用也可以结合摩擦力给予机械动作相应的信号，进行电路的控制和截断，从而可以推进安全钳的工作，使得轿厢可以被强制性的停滞在导轨之中，避免安全事故的发生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆只有在安全开关复位之后，轿厢需要向上提起才能够进行安全钳的释放，使得电梯可以正常的使用，保障电梯中人员和货物的安全。

3.2对重系统（重量平衡系统）

相对平衡轿厢重量，使轿厢与对重间的重量差保持在限额内，保证电梯的曳引传动正常。组成：对重和重量补偿装置、补偿链条。

3.3关于门锁

层门就是电梯井道的防护门，也是轿厢的出入口，为了保证电梯门的可靠关闭和锁紧，电梯设置了层门门锁装置以及验证它闭合的电气安全装置，门锁的开启需要专人和专用钥匙才能打开，禁止把层门及轿门随意打开，随意打开容易使人坠落井道，发生死亡或者重伤的严重事故。当电梯运行时电梯的各层层门都被门锁锁住，确保人员正常情况下不能从层站外面将层门扒开。当层门关闭时，层门门锁触点接通和验证层门闭合的电气安全装置闭合后，电梯才能运行。只有当电梯停站时，门锁和层门才能被轿门上的门刀打开。轿门门锁的作用是电梯运行而未停站时防止轿门被任意打开，如果轿厢与面对轿厢的井道壁距离符合标准要求（两者距离小于等于0.15?m），轿门只需设置验证门扇闭合的电气安全装置，如果不符合标准要求，则轿门必须上锁，并且要设置与层门相同要求的门锁装置从而确保使用安全。轿厢机械锁的主要目的是保证轿厢乘坐人员的安全。

3.4终端超越保护装置

终端超越保护装置是高速电梯机械安全件的关键组成部分，能够有效避免电梯电气控制系统失效和安全事故问题。终端超越保护装置一般安装在轿厢导轨的上中端之间以及下终端之间的位置处，终端超越保护装置一般包括限位开关、强迫减速开关、碰轮极限开关等相关部件，一旦发生电梯失控现象，轿厢中存在的挡板就可以结合实际的运行情况以及事故问题，强迫减速开关中碰轮相互接触，并输送给开关一定的信号，强制性的使电梯暂停运行。如果电梯仍然没有停止运行，则高速电梯中安装的限位开关则会从相反的方向运行，切断电源强制性的停止电梯，电梯的导轨能在一定程度上确保轿厢与对重在竖直方向上垂直运动，不会产生偏载的问题，需要合理安置电梯导轨，这样能保障轿厢制停在导轨过程中，导轨不会产生断裂的现象。

结语

综上所述，在生产生活中电梯发挥着重要作用，电梯的运行安全直接关系到人们的生命财产安全。由于电梯在运行中会受到多种因素的影响，从而导致电梯制动失效现象的产生，这些安全隐患的存在必须要得到解决。表面上看电梯机械结构简单，但如果对它的安全性重视不够，就容易发生事故，造成人员伤亡和财产损失。为减少事故的发生，在日常生活中就要求大家多学习电梯机械和安全的相关知识，提升电梯使用的安全可靠性。

参考文献

[1]李霖强.浅谈电梯制动失效原因分析及检验对策[J].电子元器件与信息技术，2019（04）：18-21.

[2]吴虎城,张德坤,程琼.高速电梯提升系统纵向振动建模与分析[J].华侨大学学报(自然科学版),2018,39(5):34-38.

［3］邹皓，王河，魏钢，黄语涵，张甜甜.电梯检验中的危险源与安全保护措施分析［J］.设备管理与维修，2017（12）：34-35.

［4］郭赞轩.电梯检验过程中的事故伤害及其预防措施探讨［J］.科技创新与应用，2017（17）：140.

［5］李明阳.电梯检验中常见危险源分析及安全防护［J］.科技与创新，2017（8）：139-140.

［6]嵇志俊.电梯制动失效原因分析及检验对策研究[J].中国设备工程，2019（11）：99-100.

郭健，山西省灵石县，中北大学、本科、电气工程及其自动化， 1986年8月

论文作者:郭健

论文发表刊物:《城镇建设》2020年1期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b73868bdd8a5b8d5b60e28e0.html