# 工程施工中软基处理技术应用分析论文_董甫岗

摘要：公路建设单位及其工作人员在遇到软土地基的时候，需要酌情按照公路建设现场了解到的实际状况进行具体的整合、解析，确定软土地基出现问题的源头，最终找到解决办法。对软土地基进行适度处理，可以最大限度地减少因为软土地基导致的建设难题，提升公路建设以及应用的固定性，推动公路交通运输的进步以及社会经济的发展。

关键词：工程施工；软基处理；应用

1软基处理施工技术的应用原则

1）因地制宜原则。由于工程的具体情况不同，所采用的处理技术方法也有所不同。例如需要进行软基处理的土地面积较大时，需要确定一定区域范围进行试验，根据试验段，有针对性的采用软基处理技术施工。

2）环境保护原则。在软基处理施工结束后，一般会产生大量的淤泥，要对这些淤泥进行合理的处置，以免造成对环境的污染。另外，在进行地基排水处理时，如果操作失误便会对周边的水源造成污染，附近居民的生活造成影响。

3）安全施工原则。软基处理中容易发生基坑坍塌、滑移等事故，造成施工人员的人身伤亡事故。因此，安全管理一定要严格，加强对相关人员的培训和现场的安全管理，确保将安全隐患降到最小范围。

2软土地基的工程特点

软土地基中的地质中都是细小的颗粒，基本都是在流水环境中长期的积累后形成的，正常情况下都是软质状态，包括有淤泥和填土。这种体制有较好的压缩性，但是强韧度不足，这种土质环境形成的地基就称为软土地基。由于气候环境和地理的限制，这种地基的形式都是分布在江海湖泊附近，所以在软土地基上进行道路施工，相对难度较大，无论是在施工道路强度还是实际的道路稳定性上都存在一定的难度。因此，在进行道路桥梁施工时，需要提高重视，不仅要控制施工技术，还应该加强管理。首先针对含水量较高的软土地基，空隙也就较大，压缩性也越大。同时还具有明显的结构性和流动性，软土的常规状态都是絮状结构所以在承受一定的压力时会造成严重的剪切变形，进一步导致剪切强度的降低。由于软土层中存在的空隙和导致道路地基承受的能力减弱，造成矫情的反弹作用。在道路施工中的不能改变地基的性质，直接影响道路的稳定性，影响道路的使用期限，增加了道路的养护工作难度。

3工程中的软基处理技术

3.1浅层路基处治技术

这项技术主要在路基填方相对较低的路段当中进行使用，比如说对道路工程路床进行处理的时候，适合用一些高度低于5米的软土地基。在进行工程垫层施工的过程中一定要与实际情况和相结合，合理的对施工材料进行选择。与此同时还需要注意采取表面单一处理或综合处理的方式，让软土地基的抗剪能力和压缩规模增强，进一步对地基进行控制，使其符合工程施工标准的具体要求，让地基的可靠性和稳定性提高，控制地基完成之后施工时出现沉陷问题的可能性。

3.2硬壳层补强技术及强夯处理技术

一般情况下在一些纵向排水条件较差、粘土软壳层、砂型软土以及湿陷性黄土当中，硬壳层补强技术应用较为广泛。这种技术主要是通过振动、碾压和冲击压实等方式，对硬壳层的厚度进行进一步的优化，保证各项性能符合要求。如果对这项技术合理的使用，可以有效的保证施工的质量，与此同时还可以对施工工程投入成本进行控制，在硬壳层补强的过程中具有较好的经济性，可以广泛的应用于软土地基施工当中，而强夯处理技术，一般情况下在一些水分含量较低、孔隙较大的粘性地层当中进行使用。这项技术在使用的过程中，会产生很大的冲击力，让软土内部产生冲击波，可以有效的让软土的孔隙减少，与此同时可以让地基的承载能力提高，增加软土的固结速率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3石灰浅坑处理技术与沙石挤淤地基技术

石灰浅坑处理技术主要是对一些含水量较高的粘土进行使用。在操作的过程中主要是挖一个大坑接着将1/3的石灰向坑中倒入，做好回填、碾压等工作。这样的操作方式能够让含水量较高的粘土层松软等问题有效的解决，对稳定地基具有很大的帮助，沙石挤淤地基技术主要是对一些常年积水的区域进行施工过程中使用的，常年积水的软土地基主要是一些河滩沉积、湖泊沉积而产生的，这些区域往往具有较高的地下水位，地下水不容易抽干，采取沙石挤淤地基等方式，可以防止沉降不一致等问题，对施工完工过程中出现了地基不均匀等情况进行有效的控制，能够保证地基在施工之后具有一定的稳定性，避免产生沉降的情况。

3.4粉喷桩处理技术与排水固结技术

粉喷桩处理技术主要用于一些含水量较高的粘土层以及一些淤泥质土的加固，这种技术在使用的过程中主要通过粉体状固化剂对软土地基进行搅拌，这样可以在固化剂和软土之间进行化学反应，通过这样的方式可以有效提高软土的承载力和强度，软土具有水稳性和整体性等诸多特点，可以有符合路基工程的具体使用要求，因为地基当中如果含水量较大，可能会导致地基不稳等问题出现。在此过程中就需要使用排水固结的技术。

这种技术在使用的过程中主要是在软土地基当中施加排水管道，通过竖直或者水平的排水体让软土孔隙水的排出效果提高，降水预压法和沙井堆载预压法是排水固结过程中使用的常用方法，沙井堆载预压法主要是将土制颗粒压实，这样可以让地基的强度增加。通过这样的方式可以保证地基具有较强的透水性，而降水预压法主要是将地下水抽取，让土体自重应力增加，这样可以达到预压的效果，然而这种方法在操作过程中对一些地基处理要求较高的情况并不适用。相关人员需要依照图纸的具体情况，合理地采取对应的方法。

4软土地基施工注意事项

公路软土地基的施工首先需要注意在施工前，明确对固定的目标区域，然后进行挖掘，只有明确了实际地基的土质状况，才能给后续的公路施工的方式打下坚实的基础。在进行挖掘和固定位置施工时，通过监测才能确定较好的固定效果，保障后续的施工质量，对比较特殊的位点进行加固操作。此外还需要加强灌浆管理工作，在灌浆过程中，控制气压和液压实现更加精准的灌注过程。在多次分级的灌注中实现良好的灌注效果。从而给后续公路施工做好准备工作。采用一些新型材料替换传统的水泥，可以使用的新型材料包括硅酸盐和聚氨酯等，这样可以有效的提升公路软土地基的坚固性。此外，一些浅层的土壤由于含水量较高并且沉降系数较高，所以才赢整体剥离技术，可以实现重新构建浅层地基的作用，进一步使沉降系数符合实际要求。

地基施工的注意事项，首先是注意地基表层的处理技术，在进行地基处理时，施工方法都是采用强化的办法对软土层进行处理，使材料被充分利用，加强低级的轻度，对预期的软地基进行加固处理，还需要改良原本的土质特性，常规情况下，都是将沙砾石块等相对韧性比较强的材料给地基铺垫，进一步保障基层的强度和实际的承载能力，提升公路的施工的质量。在填土施工中的注意事项，是选择填料属于透水性的土层，在水位下的土层填土时，需要注意不能使用非透水的材料。当前相对比较常见的换填土技术有垫层法和砂垫层置换法等，这些施工工艺都比较简单，能够较好地保障软土地基的稳定性。还有强夯实施工是借助重力，将重型物体从高空落下，给软土地基带来较大的压力，这种重力夯实的过程可以保障土质具有良好的压缩性，帮助减少土质本身的缝隙，增强硬度。

结语

软基处理技术在公路施工中的应用可以使施工质量得到有效的保证。随着我国城市建设速度规和规模的不断扩大，软基技术处在公路施工方面会得到广泛的发展和应用。

参考文献：

[1]王辛岩.城市道路改造工程路基强度优化设计仿真[J].计算机仿真，2018（4）：311-314.

[2]乔良.公路路基路面设计中的软基处理[J].工程技术（文摘版），2017（3）：193.

作者简介：董甫岗，身份证号：320923197702048130

论文作者:董甫岗

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第38卷第12期

论文发表时间:2020/4/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b73ac95d2798c762919b0c31.html