# 视频会议系统在电力企业中的应用论文_刘宁,蔡蕊,苗勇,董志敏,陈瑶,高坤静

（国网河北省电力有限公司衡水供电分公司 河北衡水 053000）

摘要：随着IP网络的发展和视频编解码技术的进步，视频会议技术从研究走向了应用。视频会议系统因其部署灵活、投资低、使用方便灵活等优点受到了电力企业的广泛关注，并逐渐成为电力企业信息化和协同办公不可或缺的工具。

关键词：视频会议系统；电力企业；应用

前言

视频会议系统是电力公司上情下达、生产协调、应急抢修等重要工作的必要保障系统之一。近年来，电网发展迅猛，管理要求日益提升，视频会议的使用率以及会议质量要求也日渐提高。提高系统可靠性，确保视频会议系统安全稳定运行，成为供电公司通信专业人员研究的课题之一。

1概述

视频会议是在电力系统自动化“第五遥”———遥视基础上发展起来的，适合已安装局域网的电力系统的各级电力局。它是多媒体、通信及计算机网络技术发展的必然产物，是取代传统的会议模式的必然趋势。为了进一步满足电力系统内的远距离相互交流的需要，即局端、站端、各个部门或其它一些场合，如：出差、路途中。它的目的包括：节省差旅费用、降低电力企业成本；减少旅途时间、提高工作效率；提高电力系统各局之间的信息沟通和技术交流；提高系统内各级电力企业对市场的响应效率；缩短上层领导的决策周期；召集和举行会议及培训；远程交换数据，传送会议内容等。

2视频会议系统技术选择

2.1自建软件视频会议系统

自建软件视频会议系统在购置之前需要先购买软件，然后通过购置的软件设备来配置服务器并寻找机房托管以及租用宽带资源实现数据会议的效果。用户只要PC机、麦克风、摄像头就可以轻松通过互联网召开会议。软件视频在稳定性、可靠性方面欠佳，视频质量无法达到硬件视频系统。视频延时比较大，音视频信号无法同步。

2.2自建硬视频会议系统

该系统是基于嵌入式架构的高清视频通信方式，视频系统主要包含MCU、高清视频会议终端、桌面终端等设备。硬视频会议系统拥有高清画质、强大的双流能力、全面的音视频输入输出端口。采用了实时操作系统和高效编解码技术，硬件视频会议产品的视频质量普遍高于软件产品，音视频同步也很容易实现。硬件视频会议系统资金投入较大，根据MCU的要求，部署点数限制比较大。大多数硬件视频会议系统应用于固定的会议室中，在功能和效率方面都受到很大的局限性。

3视频会议系统在电力企业中的应用

3.1利用视频会议系统

电力系统在运行的过程中需要展开全面的管理，但是要想召开全员参与的会议需要耗费大量的时间与金钱，而通过视频会议系统能够有效的确保大型工作会议的顺利召开，通过在在各个地区所在地设置分会场，从而能够保证主会场与分会场之间信息双向联通。除了大型的工作会议以外，电力部门在召开日常的工作会议时也可以充分的利用视频会议系统。当上级领导人员外出出差或者是需要上级部门指导工作的开展时，利用通过视频会议系统开确保工作的顺利实施，确保会议精神的顺利传达[1]。

3.2会议终端的冗余技术

升级改造后的会议终端（KDV8010）技术指标：画质支持704x576（4CIF），支持双声道高保真音效，具备双E1和一个FE通信接口，内置8x8视频矩阵。会议终端是各会场召开会议的终端设备8J，其可靠性直接决定会议能否顺利召开。各会场采用主备两套会议终端作为冗余配置，以确保主用会议终端一旦出现故障时，备用会议终端能及时倒换，不影响正在召开的会议。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如图1中以某会场为例，主备用会议终端分别与MCU建立连接。对于MCU建立的会议来说，主备用会议终端被设置为2个独立的会议成员，主备会议成员中任何一个因故退出会议，都不会影响会场会议的正常召开[2]。

3.3结合压缩技术运用视频会议系

结合4-3@A7流媒体压缩技术，视频会议系统同时提供屏幕广播、程序共享、会议投票、录制、文件同步浏览、同步上网等功能。采用标准的数据库，并为与其他系统结合预留大量的接口，可以同其他任何标准功能模块对接。系统实行双重权限认证管理，保证会议信息不泄漏，对于不遵守纪律的人员，可以立刻把他请出会议室。系统能在各种防火墙下工作。实时音视频广播在主控模式下，由主持人来选择广播参与会议成员的视频，系统允许同时广播。查看视频在非主控模式下，会议成员间可相互自由察看视频，每个用户一次最多能查看一路视频。网页同步会议成员可以引导大家上某一个具体网站，共同分析问题。座位列表显示区显示参与会议的人数和各自的状态，可用来查看视频和赋予发言权。屏幕广播当被主持人指定为当前发言人时，可以把自己的屏幕广播给所有的会议成员。文字讨论会议成员可通过它跟大家或其中某一位成员进行文字聊天、发送信息。另外，系统还有词典过滤功能，可以过滤那些经常出现的不文明词汇。系统消息显示会议系统发生的事件，如其他人查看你的视频、系统中谁在发言、主持等系统操作。会议投票在会议进行中，会议主持人可以就某一个问题，提出几个不同的观点，通过会议投票系统可以了解人们各种观点的支持率。发送文件在会议开始之前，或会议进行中，发言人可以把自己的演讲稿发送给大家。程序共享视频会议的辅助功能，主要用来解决协同办公时相互之间的紧密协作，该功能是由发言人把自己的操作程序给大家共享，在主持人的引导下，其他会议成员可以共同操作该程序[3]。

3.4提供技术支撑

视频会议系统，不但保证了电力系统视频会议的正常进行，也为远程视频传输提供了重要的技术支撑，使电力系统可以依靠视频会议系统，实现远程监控、工作协调、远程调度、远距离沟通等。总之，视频技术保证了电力系统的正常工作，为电力系统的提供了可靠保障。以及运用视频会议系统建设目标供电局构建视频会议系统主要是为了构建易管理、稳定视频会议系统，视频系统需要覆盖各级电力部门，这样在召开会议时能够确保会议精神得到充分的传达，最大程度提高部门工作效率，降低部门在运营上所需要经济成本。

3.5音视频编码技术

国际上有2个负责音视频编码的标准化组织，一个是国际标准化组织下的运动图像专家组（MPEG），为国际标准化组织下的运动图像专家组；另一个是国际电信联合会下的视频编码专家组（VCEG）。以上2个标准化组织制定的相关编码标准都获得了广泛的应用。VCEG制定的标准有H.261、H.262、H.263、H.264等，这些标准成为电视会议的视频压缩标准，最新推出的H.264是为新一代交互视频通讯制定的标准。MPEG制定的标准有MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7和MPEG-21，MPEG-1即俗称的VCD，MPEG-2则为DVD所采用，MPEG-4是为交互式多媒体通讯制定得压缩标准，MPEG-7是为互联网视频检索制定的压缩标准。经过十几年的发展，音视频编码技术已经能够在低带宽下提高满意的声音图像质量，为视频会议系统的应用提供了可靠的技术基础。

总结

在电力企业发展的过程中，建立完善的视频会议系统能够有效的对电力资源进行全面有效的整合，确保电力资源得到有效的调配。近年来，随着技术的发展与进步，视频会议系统的应用已经十分的广泛了，在一些大型的企业内均有着一定的应用，视频会议系统能够实现对声音与图像的稳定传播，充分满足会议的要求，实现电力系统的现代化管理，降低电力系统的管理与运营成本。

参考文献：

[1]许芸芸.云视频会议系统在大型跨国企业中的应用[J].中国信息化，2018（09）：85-87.

[2]黄斌.视频会议系统在集团型企业中的应用[J].电脑迷，2018（06）：129.

[3]李龙胜.大屏可视化系统在电力企业中的应用实践[J].通讯世界，2016（15）：125-126.

论文作者:刘宁,蔡蕊,苗勇,董志敏,陈瑶,高坤静

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b75524cb9e5849bcb1e38bf2.html