# 分析喷涂速凝橡胶防水涂料在屋面工程中的运用论文_李葆丰

中国水利水电第三工程局有限公司

摘要：伴随我国的社会建设和经济水平的大幅提高，促使大量的建筑工程在各个城市中施工建设，同时，人们的生活品质也有了非常大的提升，这就使人们对于建筑工程的整体质量有了更高的要求和需求，这就促使在进行屋面工程施工的过程中，其防水性能必须要有所提高。在实际屋面工程防水施工的过程中，使用喷涂速凝橡胶沥青防水涂料能够有效提高建筑屋面的防水性能，而且喷涂速凝橡胶沥青防水涂料还具有非常好的延展性能，提高了施工的便捷性和高效性。本篇文章针对喷涂速凝橡胶沥青防水涂料在屋面工程中的运用进行分析和探讨，并在下文中进行具体阐述，希望会对喷涂速凝橡胶沥青防水涂料在屋面工程中的运用提供重要的参考资料。

关键词：喷涂速凝橡胶沥青防水涂料；屋面工程；运用

引言：在当今社会中，建筑工程在各个城市中的施工建设数量与日俱增，而且科学技术水平的不断发展和进步促使建筑工程的建设形式也正在逐渐发生变化，而且呈现多元化，这种情况就造成了建筑屋面工程防水施工的难度有所提高，而且防水施工的质量也有了全新的要求，特别是在屋面工程的防水材料的选择，更应该选用先进的防水材料和工艺，这样才能够有效提高屋面工程的整体防水性能，保证人们在使用的过程中不会出现任何渗漏问题，提高房屋建筑的使用性能。因此，在进行屋面工程的防水施工过程中，运用喷涂速凝橡胶沥青防水涂料能够有效提高屋面工程的防水性能，提高建筑工程的整体施工质量，进而促进我国房屋建筑工程发展和进步。

一、工程概况

本工程位于陕西省安康市张岭四区，建筑规模为两栋住宅楼以及一个地下停车库组成，总建筑面积为18442.76平方米，其中地下建筑面积为6440.86平方米，地上建筑面积为12001.90平方米。本工程建筑的屋面是非上人屋面，需要进行防水施工的位置有屋面大面、直式落水口、变形缝以及女儿墙，同时节点位置也非常多，工程屋面的防水等级为2级。在进行工程屋面防水施工的过程中运用的是喷涂速凝橡胶沥青防水涂料防水层，屋面防水结构层次在下图中展示。

二、屋面防水材料

施工企业通过多方面的调查和分析研究，最终确定屋面防水工程选用喷涂速凝橡胶沥青防水涂料进行防水层施工。喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是特殊性非常强的工艺，其是将超细、悬浮、微乳型的改性阴离子乳化沥青和合成高分子聚合物配制而成，在这之后将其和特种固化剂进行混合，使其发生反应，进而形成一种防水性能、防渗性能、防腐蚀性能非常好的涂料。简单来说，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的主要材料组成就是两种以上的高性能改性乳化橡胶沥青和化学促凝剂，并有着快速凝固的特性。因为喷涂速凝橡胶沥青防水涂料中具有油性的沥青材料以及立体网状的极性高分子成分，这种情况就促使其能够与基层产生非常好的粘结性，这样就能够保证屋面结构具有非常好的防水性能，防止因为防水层的问题造成内部出现窜水情况。

喷涂速凝橡胶沥青防水涂料是全新的节能环保型的水性材料，并且不具有任何毒性，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的断裂伸长率在百分之一千以上，并且还具有百分之九十的复原率，这样一来，其对于任何类型的屋面都非常适用。除此之外，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料中具有互相联结的高分子网络包覆改性乳化沥青，这对于涂料的自身来说具有良好的密实性、而且自我修复能力也非常强，在通常情况下，出现轻微的损坏其自行就能够修复完好，并且涂料的耐腐蚀性以及抗紫外线的能力非常好，同时，喷涂速凝橡胶沥青防水涂料还能够在水分非常大的空间上进行施工，而且施工工艺非常简便，在施工完成后，还能够在其表面进行大量的绘画，提高屋面的艺术性。喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的性能指标在下表中显示。

三、施工工艺

（一）施工准备

1.材料准备及其置放

在施工过程中的主料为喷涂速凝橡胶沥青防水涂料，辅助性材料有无纺布，厚浆型橡胶沥青防水涂料，YYA防渗砂浆以及密封胶。在喷涂速凝橡胶沥青防水涂料运输至施工场地以后，应该将其放置在非常干燥的环境中，而且还应该严禁火源出现，也不能够使其受到太阳的暴晒和受到雨水的淋湿等等，并且还应该保证其不会受到其它物质或者因素的影响。材料的温度应该控制在5℃至25℃之间，在进行实际施工的过程中，一定要保证施工安全，并确保照明设施以及动力设备非常齐全和能够正常工作运转，此外，还应该具有良好的通风性。

2.设备检查

在进行喷涂速凝橡胶沥青防水涂料施工之前，应该针对相关的设施设备的工作运行情况进行有效的检查，进而确保喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的施工能够顺利的进行，同时，施工的过程中也应该确保施工方式的正确性，进而提高屋面工程运用喷涂速凝橡胶沥青防水涂料之后的防水性能非常好。

（二）施工要点

1.基面处理

基面应洁净、平整、坚实，不得有疏松、起砂、起皮现象，无浮灰、油渍、杂物。穿过防水层的管道、预埋件、设备基础、预留洞口等，均应在防水层施工前埋设和安装牢固。突出基层的转角部位应抹成圆弧，圆弧半径不小于50mm。基面可潮湿，但不得有明水。基层的排水坡度应符合设计要求。

2.速凝橡胶沥青涂膜喷涂施工

喷枪垂直基面，距离喷涂基面宜为600-800 mm，纵横交叉喷涂，喷涂应均匀、厚薄一致。喷涂施工注意事项：喷涂后次日，待涂膜达到强度后，应进行系统检测，发现针孔、气泡、开裂等，应及时用厚浆型橡胶沥青涂料涂刷处理；必须保证物料温度，且喷涂作业必须在规定作业条件下进行；施工时必须着喷涂作业服，戴防护眼镜。

结语：综上所述，我们能够了解到，在进行屋面工程防水施工的过程中，运用喷涂速凝橡胶沥青防水涂料能够有效的提高屋面的防水性能和质量，而且喷涂速凝橡胶沥青防水涂料还有着传统的防水产品的韧性和强度，又能够改善传统防水材料在使用过程中出现的缝隙和后期的变形问题，同时，还能够确保屋面各个位置的薄厚程度保持一致，在实际运用的过程中也非常方便和快捷，是屋面成为一个整体，进而就不用再使用一些相关材料，节省资源和工程的造价成本。上文通过工程实例对喷涂速凝橡胶沥青防水涂料进行了有效的介绍和分析，并发现喷涂速凝橡胶沥青防水涂料能够针对各种各样的屋面防水工程进行施工，而且喷涂速凝橡胶沥青防水涂料的使用性能和防水性都非常好，施工快速、便捷，在屋面工程的防水施工过程中可以进行广泛的使用。

参考文献：

[1]叶林标，李冰茹.喷涂速凝橡胶沥青防水涂料开发与应用[J].防水工程与材料，2011，122（03）：111-115.

[2]李冰茹，黄金星.武广高铁某车站地下通道防水维修技术[J].中国建筑防水，2013，12(04)：128-130.

[3]王海龙,张孟霞.喷涂橡胶沥青防水涂料的发展与应用[J].新型建筑材料.2013，02(12)：164-165.

[4]褚建军,沈春林,朱志远,朱晔.非固化橡胶沥青防水涂料及行业标准[J].中国建筑防水.2013，15(20)：285-286.

论文作者:李葆丰

论文发表刊物:《基层建设》2016年13期

论文发表时间:2016/10/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b764618066be0483277fd7cd.html