# 聚乙烯燃气管道的施工要点分析论文_赖兴开

佛山市华燃能燃气工程有限公司

摘要：随着城市化建设的改进，燃气管道的建设获得了越来越高的关注度。管道的质量和安全系数是施工所要考虑的第一大问题，由于聚乙烯燃气管道在质量和安全方面都有保障，作为建设项目中的基础部分，因此得到了广泛的运用。文章对聚乙烯燃气管道工程设计以及在施工时的具体应用要点进行了阐述。

关键词：城市化建设；聚乙烯；燃气管道

1.概述

随着我国科技技术与经济的不断发展，科学领域的改革不断加快和深入，城市化建设不断被推进。城市与城市之间的经济与科技发展逐步产生了差距，逐渐落后的城市也因此在发展上放慢了速度，阻止了其经济建设。所以，加强城市与城市间的交流经济发展，加强城市市政工程是十分必要的。在这过程中，聚乙烯燃气管道工程起着十分重要的作用，好的管道工程可以促使城市发展，反之，质量不合格的管道工程在某些程度上会阻碍城市的发展。通常来说，建设聚乙烯燃气管道的施工在工艺方面难度较低，但是在实际施工时却是较为复杂的。由于施工队伍具备的经验不够丰富，技术也不够强硬，常常难以有效且合理的控制一些口径相对较大的管道的质量。在城市化进程飞速发展的背景下，聚乙烯燃气管道需要符合更严格，更高的标准。在此标准下，管道要求有更宽的占地面积和更长的管线，且城市中交错发杂的道路给交通带来了不好的影响。

2 聚乙烯燃气管道设计要点

2.1 材料的选择

在管道设计过程中，管道材料的选择是首要考虑的，在施工中要选用专业的管道材料。由于聚乙烯管道材料需要防止紫外线的照射，因此在配料进行的过程里，可以适量的加入一些氧化剂以此来吸收紫外线，而且要确保加入的添加剂能在管网中分布均匀。施工的地质条件也是管材选用需要注意的方面，为了预防土质中有腐蚀性的元素破坏聚乙烯管网的应用，要详细的对地质环境进行勘测。所采用的施工方式会依据燃气在工作时不同的压力而存在一定的差异性。

2.2 工作压力的设计

管网材料的应用性能是管网进行工作压力设计时首要考虑的条件，包括材料的厚度，最小的强度以及相关的安全系数等。在对管网材料进行对比后，接下来将从四个方面对设计工作压力进行阐述：第一，管道工作压力的设计都是经过精密的公式计算得来的，而不是施工人员随便设计的。工作压力的设定由于管网材料的不同而有差异存在，但是工作压力的设定大多小于10Mpa。第二，施工过程中添加的添加剂所带来的影响也要在设计工作压力时考虑进去。例如常见物质芳香烃类物质，在施工条件限制的同时，也会影响管材的工作压力设计，因此需要对设计考虑周全。第三，工作压力设计的另一个重要因素就是温度，管网的使用能力会随着燃气温度的不断升高而发生改变。为了进行稳定的工作压力的设计，必须控制燃气温度。第四，由于燃气管道设计过程中管道有不同的承受压力的能力，因此要有不同的焊接管件方位，为了保证设计的安全性，工作压力必须制约在0.2Mpa的范围中。

2.3管道深埋的设计

覆土厚度和聚乙烯燃气管道的深埋有着很大的联系，在我国相关文件中规定，管道深埋在车行道中需要大于0.9m，而在非车行行道中，管道深埋的厚度更浅一点，只要达到0.6m左右。在机动车车辆无法通行的地方，管道深度要求达到0.5以上，一旦管道布置在水田中，那么深度要大于0.8m。

2.4管沟基础与管道坡度

在施工过程中，如果碰到尖石和硬土区域应该，聚乙烯燃气管道地基的位置应该避开。一旦遇到坚硬的土石，一定要用细沙来敷设。必要时，要用防沉淀措施来预防出现不均匀沉降的施工位置。如果有冷凝液在管道中，凝水缸是必不可少的。面对着凝水缸的地方，管道坡度应小于0.003m。

3 聚乙烯燃气管道施工技术要点

3.1管道运输施工要点

管道在搬运时，要注意轻拿轻放，不能破坏了管道。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆管道在运输时，要把管道放在平整的位置，并实施相应的防护措施，用金属绳对管道进行固定和捆扎，完成运输后，管道应该放到通风好的地方，避免靠近热源，要提前做好防护措施，防止接触其他易燃易爆和化学物质。在一定情况下，可以进行12个月之内的覆盖保存，比如是临时存放的情况。

3.2布管施工要点

当进行布管工作时，为了减少对管材带来伤害，在下管时，不能滚落管道，所有的管道应该首尾相接，管沟和管壁应该相隔0.5m以上的距离。如果还有零散的管道在施工现场，就要用吊车对这些散落的管材进行布管，管材被破坏或者有些变形都是绝对不允许出现的，不然会很大程度的影响工程质量。

3.3管道开挖施工要点

在对燃气管道进行开挖时，为了不影响施工工程的开展，要科学合理的确保好沟底宽度和沟槽宽度。沟边连接是聚乙烯燃气管道施工中使用最多的模式，管道外径一般比沟底宽度小0.3m；在进行人工开挖时，一般槽底的预留值要在0.05到0.1米的范围；如果开挖的方式是机械开挖，就要空出0.15米以上的预留值。管道开挖施工中，必须要最快时间对杂物进行清除。为了对沟底压实度和平整度有保障，沟底要敷设0.15米以上的砂土。

3.4沟槽回填施工要点

为了管沟标高及垫层达到图纸及规范要求，管沟要仔细的检测清扫和复查，并且要求监理、业主和管线安装施工单位、管沟开掘施工单位一起参与检查，只有这样，管线才可以下沟。到管沟段遇到较大的塌方情况，为了保证管沟的深度符合设计深度。清理后还要对其复测。为了避免损坏管线和沟壁塌方的情况，要用尼龙吊带进行起吊，防止与沟壁出现碰撞。在对管道进行下沟施工时，要在保证沟底内标高度达标的同时，仔细轻放管道于沟底，不能出现悬空段。回填工作要在监理工程师检查并确认管子下沟符合设计和规范要求后进行。回填时，首先要把管底的空隙填满，可以采用砂土或者素土，接着用原土从管道两边开始回填，一直填到管顶往上0.3米的进行分层夯实。一旦发现原图不达标，就是另外去土进行回填。敷设时全部垫块在回填时要统统移除，如果发现积水要先进行抽水在进行回填工作。遇到坚硬土石作为管道埋设地基时，要设立警示牌写上提示字样，并对土石进行细砂或者细土的铺垫。

4 加强管道安装的质量控制

在管道安装时，对质量的关键点必须有所了解和掌握。要尤其关注以下的步骤：第一，要确保固定好支架和横梁，为了避免支架和横梁松动引起安全事故，可以把他钉在一些结构牢固的物体上，比如墙上等。有些细节在管道安装中同样不能忽略，比如有效的控制横梁的长度，让它能达到相关的要求规定。第二，还要对管道的连接进行检测以保证管道自身没有质量和安全问题，确保管道的紧密性。一旦管道紧密性出现问题，需要有相应的工作人员焊接间隙处，防止出现任何隐患问题。

第三，要在留有空隙的地方空出大量的空间，防止管道使用时散发的热能使管道或者其他仪器受热产生膨胀或者损坏现象。

以上只是所有质量关键点中的三点，事实上，还有许多质量关键点存在在施工过程中。

5技术应用经验总结

聚乙烯管道施工技术在多年的应用下，技术已经发展到了较为成熟的地步。当然，在管道施工过程中出现的问题也随着不断发展的科学技术而突显出来，像施工人员对于相关专业知识的缺乏、中高级技术人才较少，国家尚未完善相关的法律法规及规章制度，这些问题都会使得施工事故频发。因此，在管道施工的过程中，不仅应该对国家的规章制度进行严格的遵守，作业的操作流程应严格按照规范。除此之外，相关的厂家还需设立专门的管理监督部门对施工过程进行监管，定期考核作业工作者对专业知识的掌握程度。国家方面，为保证工厂企业的工程实施能够安全有效地进行，应有相关的技术知道和制定较为完善的监管制度和相关政策。

当然，实际的施工过程中遇到的问题还应根据实际情况进行分析解决，要对当前状况十分明确，避免盲目作业导致出现错误操作，从而导致更为严重的施工事故。在国家和工厂企业都能保障施工安全的情况下，施工人员自身也应该正确对待自己所参与的项目，不断补充专业知识和增强专业技能，提高自身安全意识。我国聚乙烯燃气管道施工技术的进步与发展离不开国家、企业和个人的共同努力，只有这样，施工质量和施工安全才能够得到保障

参考文献：

[1] 聚乙烯燃气管道工程技术规程[S]．2011．

[2] 北京燃气集团技术培训中心．聚乙烯燃气管道施工技术教程[M]．北京：中国劳动社会保障出版社，2010．

[4] 尹有军．聚乙烯管道的连接敷设技术[J]．中国房地产业，2011，（3）．

[5] 龚垒．浅谈聚乙烯管道系统的施工[J]．中国新技术新产品，2009，（9）．

论文作者:赖兴开

论文发表刊物:《基层建设》2016年12期

论文发表时间:2016/10/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b767e6a4d87d82b147c3cacb.html