# 浅谈无线基站建设中的几点问题论文_杨天翼

大庆油田信息技术公司规划设计所，黑龙江大庆，163000

摘 要：随着油田无线网络的发展建设，我公司目前已拥有小灵通网络和Mcwill无线宽带网络两张无线网。为了保障油田无线网络的稳定运行，本文针对无线网络建设过程中存在的几点问题进行分析，并提出了切实可行的解决方案，为下一步油田无线网络建设顺利实施打下良好基础。

关键词：无线网；美化天线；室外机柜

一、大庆油田无线网络现状

随着大庆城市化建设步伐的加快，一些新建楼盘的出现使得无线网络环境发生改变，造成局部地区的无线覆盖效果较差，影响小灵通通话效果；同时随着移动通信技术的发展，油田各单位及城市居民对无线网络的要求也越来越高，这使得油田需要对无线网络进行相应的调整及扩建。

大庆油田无线网分为无线窄带网络（小灵通网络）和无线宽带网络（Mcwill网络）。其中小灵通网络拥有基站606套，主要用于满足市民的无线通话需求，同时还可以为油田生产数据自动采集提供9.6k低速数据传输功能。为了满足各采油厂对于单井和流动井队的视频监控以及生产保卫系统集群调度功能的需求，大庆油田开始建设Mcwill无线宽带网络。目前一期工程已基本完成，二期工程即将启动建设。

二、无线基站建设中存在的问题

由于小灵通网络的频繁搬迁调整以及二期工程的基站建设数量较大，为了保障网络的稳定运行及工程的顺利实施，需要我们将工程中可能出现的问题提前进行分析并提出解决方案。根据前几年的无线网络建设经验，我们总结出在无线基站建设中主要存在以下几点比较突出的问题和矛盾亟需解决：

1.近年来，人们对基站辐射的投诉越来越多，无论基站设置在居民区，还是商用楼宇、社区供热站等其他地方，总会有居民以电磁辐射为由，阻止基站建设或要求我们拆除基站，尽管无线网络建设工程中电磁辐射设计能满足国家标准规定的公众辐射要求，但天线裸露在建筑物顶部，依然会给越来越注重“绿色环保”的居民带来一种不安全感，这对我们通信建设带来种种困难，从而增加了无线网络建设的难度；

2.随着无线网络技术的发展，我公司由原有的小灵通网络开始扩展建设Mcwill网络，同样，其它运营商也由原有的2G网络扩展到3G网络进而马上要发展4G网络，机房里需要建设的基站设备及其它配套设备越来越多。而原有的部分机房空间有限，且随着城市的不断发展，留给移动运营商建设铁塔、机房的空间也越来越少，造成很多无线机房空间资源愈发紧张，甚至出现部分新建小区无机房可用的情况出现；

3.无线宽带网络二期工程的网络覆盖主要以采油七厂、九厂、十厂及榆树林油田等几个外围油田为主，规划的站址中有相当一部分没有可利旧的光缆资源，这些油田区块较为分散且距离较远，今后也没有更多的业务扩展空间。这些站址距离接入站址有几公里--数十公里不等，新建光缆势必造成投资过大且资源浪费。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、问题的分析及解决方案

1.基站投诉问题

针对居民对基站投诉越来越多的问题，我们分析人们对无线网络建设的直观印象就是楼顶及铁塔上的天线建设，如何对现有天线进行隐蔽、美化，以消除人们对其的抵触情绪是我们需要解决的问题。

目前我们使用的天线分为两种，分别为全向天线和定向天线，通过对现有基站天线类型的分析，在保障天线增益功率的前提下，我们考虑可以对天线的外观进行改进，从而达到美化的目的，既美化了城市的视觉环境，也减少了居民对无线电磁环境的恐惧和抵触，同时还可以引导人们扭转错误观念，让政府有关部门、公众等全社会树立基站为公用设施的理念、消除对基站电信辐射的误解。

我们将全向天线和定向天线分别改造成烟囱型天线和空调室外机型天线。改造后可实现天线安装外形美观，安装方便安全性高，且有较好的通信隐蔽性。新型天线除具有安装优势外，还具有较高的天线增益，同时各项技术指标均符合功率发射要求。

今后在用户针对基站投诉率较高的地区除了可以采取美化天线的建设方式外，还可以使用绿化铁塔、路灯式基站及仿真建筑等多种方式解决该问题，同时需要我们通过媒体广泛宣传，加强与公众沟通力度通过科普行动，消除公众的顾虑，采取多种方式有针对性地进行宣传与教育，要充分发挥权威部门检测数据的作用，因其最具有说服力，也是基站电磁辐射符合国家标准的证据。

2.无线机房资源紧张问题

针对目前无线机房空间日益紧张且新建楼盘选址困难的问题，我们考虑可以在必要的地点建设室外型机柜来解决该问题。

室外机柜是指直接处于自然气候影响下，由金属或非金属材料制成的，不允许无权限操作者进入操作的柜体，为无线通信站点或有线网络站点工作站提供户外物理工作环境和安全系统的设备（见图6）。适合在室外环境，如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜，机柜内可安装基站设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备或为以上设备预留安装空间及换热容量，能为内部设备正常运行提供可靠的机械和环境保护的机柜。

采用室外机柜进行基站建设具有选址容易、安装方便以及节省投资等优点，完全能够解决机房空间紧张及选址困难等问题，可以在今后的基站建设中进行推广应用。

除了使用室外型机柜进行无线基站建设外，无线宽带基站还可以采用光纤拉远方式进行建设，将BBU部分建设在机房空间较为宽裕的站址内，可以大大提升机房空间利用率并起到节省投资的效果。

为了解决机房空间问题，除了可以采用以上方式外，我们在进行站址规划建设初期还应考虑今后的设备扩容及其它运营商共用的情况，并且在机房空间使用时与其他运营商能够共用的资源应尽量避免重复建设，以达到机房利用率的最大化。

3. 油田外围基站传输问题

针对外围油田基站建设中存在的传输问题，我们考虑可以有以下集中建设方式：

（1）全部新建光缆：该方式组网最为稳定，且实现方法比较简单，但存在距离较长，投资过大，且外围油田易遭到破坏，维护量较大等缺点；

（2）租用其它运营商光缆：该方式工程量最小，但存在外围油田部分区块也没有其它运营商的现有光缆，且每年的租金也是不小的投资；

（3）采用无线网桥方式回传：该方式实现较容易，且投资不高，但需要网桥对传路由无遮挡物；

通过综合对比以上三种建设方式，考虑外围油田高层建筑较少，采用无线网桥方式建设最为适合解决外围油田传输问题。同时综合考虑具体每个站址的距离，现有资源等情况，也可以适当考虑租用其它运营商现有光缆、杆路等多种方式相结合的办法进行建设，需要设计人员在施工图设计阶段针对具体情况进行具体分析，通过综合对比，得出最为经济合理的实施方案。

四、总结

通过以上对无线基站建设中存在几点问题的分析，得出了几个解决方案，当然在工程具体实施的过程中还需要相关人员对具体问题进行综合性考虑，得出最优方案，确保工程顺利实施，保障网络正常运行，为油田企业和居民提供稳定、高效、广覆盖的无线网络，更为下一步油气生产物联网打下良好的宽带网络基础。

参考文献：

[1]沈怀优．润迅通信集团有限公司.中国高新技术企业．北京师范大学出版社．2013．

[2]陈畅.广州市汇源通信建设监理有限公司.信息通信.2014

作者简介：

杨天翼，男，1983年生，2006年毕业齐齐哈尔大学通信工程系，工学学士，现从事无线网络工程设计、数字油田工程设计、通信工程设计等方面内容。

论文作者:杨天翼

论文发表刊物:《科技中国》2016年6期

论文发表时间:2016/10/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b768c4dc1afc78af54057236.html