# 高清视频会议系统与关键技术论文_吾米提&#8226;阿不都米吉提,杨站齐,梁睿,帕尔哈

（国网新疆电力有限公司信息通信公司 新疆乌鲁木齐 830000）

摘要：视频会议系统打破了传统的人与人之间的交流方式。人际交流不再是简单的打电话或者通过传递电子邮件的方式，更不需要现场沟通，而是实现了会议信息的远程同步传播。传统的视频会议系统给人们带来了诸多的便利，但是存在信息传输延迟的问题，语音与视频画面不同步，而且画面的清晰度不高，辨识力不强。信息技术、网络技术和信息通信技术的快速发展，视频会议系统在技术层面实现了的创新，高清视频会议系统应运而生，弥补了视频会议系统的各种弊端，给人以更好的视觉享受。

关键词：高清视频会议系统；图像质量；关键技术

视频会议已经成为了当代企业管理者以及学校、政府等众多机构所必不可少的交流工具之一，且随着科技的飞速进步，使用者对于视频的图像质量以及实时传送情况有了更高的要求，这使得视频会议系统的高清化逐渐成为了视频会议系统的主流。

1高清视频会议系统的组成结构

高清视频会议系统通常由三部分组成，分别是视频会议终端、MCU多点控制模块以及网关。（1）视频会议终端。视频会议终端也是由硬件终端以及软件终端两个部分组成，其中包括了解码器以及视频编码、音频编码等，这些都是视频会议终端中较为重要的组成部分。而会议中端通常也根据实际应用场景的差异性，被分为分体式终端和一体式终端等形式。（2）MCU多点控制模块。作为高清视频会议系统中最为重要的部分，MCU多点控制模块在整个系统中是必不可少的，它是由媒体处理单元以及控制单元、接口单元组成的，MCU多点控制模块在整个系统中所起到的作用等同于交换机，而视频信号的采集以及处理也是MCU多点控制模块的实际工作。（3）网关。网关在也是高清视频会议系统中的重要组成部分之一，也是使不同的会议场景得以同时连接召开的必要条件，网关不仅能使不同的设备相互连接，还能使不同的网络之间实现相互连接。

2高清视频会议系统的优势

高清视频会议系统在当前的技术基础下，所开发出的功能较多，不仅能实现视频的实时共享，还能在视频连接的同时为用户提供相对应的服务，如会议管理、会议信息以及文档讨论等智能化的操作。除此之外，高清视频会议系统的安全性及可靠性也是值得肯定的，以硬件视频会议系统为例，其采用的嵌入式操作系统以及非PC的硬件结构，和其在防病毒性和稳定性上效果强大的系统设置以及可靠性极高的终端设备，都能在确保视频会议系统有效运行的基础上，使视频会议系统拥有强大的抗攻击和抗病毒能力。同时，MP分布式的处理方式，也能为视频会议系统的容量扩展以及功能扩展提供相对较多的模块；而DSP处理器的采用，在确保高清视频会议系统安全、稳定的情况下，能支持其不间断的长时间运行。除此之外，简单的操作也是高清视频会议系统的优势之一，在操作者对高清视频会议系统了解较少的情况下，也能通过DSD菜单以及遥控相互配合来有效控制系统的运行，同时，高清视频会议系统具有较好的视频效果，只要操作人员对于操作命令的掌握正确且在接口链接处不发生错误，其操作过程的可靠性及安全性就能得到保障。

3高清视频会议系统的关键技术

3.1高清视频会议系统中的图像标准技术

高清视频会议系统与普通的视频会议系统相比，差异最大的部分便是图像的质量，即视频的图像质量。在标清的普通视频会议系统中，图像的质量较差，视频清晰度和使用感受也较差，而在图像技术从标清发展到超清后，视频会议系统的图像质量就成了消费者以及使用者关注的焦点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆国外对于高清视频会议系统的图像标准规定是720p、1080p和1080i，而在我国，对于高清视频会议系统的图像标准规定是1080p和1080i。在我国对于高清视频会议系统的图像标准规定中，1080所表示的是在垂直向上的方向上，共存在1080条水平扫描线，而p所代表的则是采用逐行扫描的方式进行扫描；同理，i则表示使用隔行扫描的方式进行扫描。因此，高清视频会议系统为会议参与者所带来的会议体验是极为舒适的，同时，高清视频会议系统所呈现出的画面因其太过逼真的特性，也能为参与者们提供更好、更现实的会议环境。

3.2高清视频会议系统的视频编码技术

H.264标准是高清视频会议系统中所采用的主要视频编码技术，其基本含义是高度压缩数字视频编解码器标准，能为高清视频会议系统提供相对更高的图像质量以及压缩效率是这类编码技术的特点之一。其编码流程主要由三个步骤组成，第一步是由帧间预测和帧内预测计算，从而得到残差；第二步则是对得出的残差进行量化以及整数变换；最后是对其进行熵编码和输出。H.264标准所具有的优势在于其压缩效率较高，在图象质量相同的情况下，其压缩效率甚至能达到同类编码技术的三倍，因此，H.264标准所具有的提供高质量连续图像的功能正是高清视频会议系统所需要的。且H.264具有较强的容错性能，这使得H.264标准在面对网络延迟以及丢包等现象时，能处理得较为妥当，同时还能对连接时出现的错误和异常情况进行有效地处理和恢复，对于不稳定以及低速的网络环境也具有较强的适应能力，能帮助视频会议在较差的网络环境下正常稳定的运行，对于高清视频会议系统稳定性的提升具有重要的作用。

3.3高清视频会议系统中的网络通信协议

高清视频会议系统运行中，较为常用的网络通讯协议包括两种，即H.323协议和SIP协议，其中的H.323协议是国际电信联盟提出的，是基于传统电话信令模式的框架性建设；SIP协议是国际互联网工程任务组提出的，对如何进行对话管理进行定义。H.323协议可以对计费有效控制，带宽管理得以优化。但是，当高清视频会议系统运行的过程中，会议终端会将控制消息传递给多点会议控制器，如果为大型会议，短时间内就会产生大量的信息，必然会存在信息传递不顺畅的问题。H.323协议的应用中，对于信令的组播功能不予以技术上的支持，因此扩展性无法满足需求。按照H.323协议的有关规定，音频和视频都在实时传输协议中分别封装。在数据信息的发送端和接收端都有一个用户数据报协议，音频和视频则由其中的Socket接口承载。Socket就是软件抽象层，建立在应用层与TCP/IP协议族通信的中间位置。对于语音的评估以及语言信息的传递质量则是通过实时控制协议和实时传输协议完成的。H.323的终端都会安装一个支持ITU-TG.711的语音编码器。SIP消息以文本信息为主，所以对于信息的读取以及调试都比较容易。这项服务的程序编辑比较简单一些，而且具有直观性的特点。SIP协议的呼叫设计是分布式的，信息可以从一个发送者向多个接收者发送，可以有效地控制会议，信息用户被准确定位，使整个的信息传输模式得到优化，还可以起到节约带宽的作用。信息在开放的数字环境中传播，该技术的功能不仅具有兼容性，还具有很好的扩展性。

4结语

综上所述，应用高清视频会议系统，可以将会议内容通过画面呈现出来，给参加会议者以新的视觉体验。会议信息快速地传播，提高了会议效率，还降低了会议运行成本。高清视频会议系统是数字化系统，不仅图像具有较高的分辨率，而且会做到语音与视频传播速度一致。但是，由于该系统是基于网络传播的数字信息，不可避免地存在信息延迟的问题。目前高清视频会议系统正根据应用需要不断地完善技术，以提供高质量的服务。

参考文献：

[1]季正勃.高清视频会议系统与关键技术分析[J].数字通信世界，2017（11）：91+156.

[2]聂元秀.试论高清视频会议系统技术[J].通讯世界，2016（24）：250-251.

论文作者:吾米提•阿不都米吉提,杨站齐,梁睿,帕尔哈

论文发表刊物:《电力设备》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b76b54d6154d944238c7e929.html