# 论述水利水电工程建设对水文测验工作的影响论文_小巴桑

西藏自治区水文水资源勘测局林芝水文水资源分局 西藏林芝 860000

摘要：本文对对水文地质进行勘探的要求和水文站水文的测验方法以及水利水电工程对水文测验的影响进行了分析，并提出了减少水利水电工程对水文测验影响的具体方法。

关键词：水利水电工程；水文测验；影响

前言：现阶段，水利水电工程的建设与发展对水文测报工作产生了直接的影响，改变了测验河段原有的水文特性以及内在规律。对此，在实践中必须要不断地转变观念，通过各种全新的方式与手段，综合测量方式与方法，加强对水工程调度运行的监控，及时了解各项水情变化，加强对开发河段水文规律的变化特性研究，这样才可以有效地提升水文测报的整体质量以及精度。

1、对水文地质进行勘探的要求

水利工程在建设过程中必然会对水文和水系产生一定程度的影响，而地下水作为岩土体的重要组成部分，其分布状况及改变都会严重影响水利工程地基的稳定性，使水利工程在运行过程中容易发生安全事故，不利于水电站的长远发展。因此在水利工程施工前，必须对施工地点的水文地质状况进行科学、详细地勘探，通过反复讨论和实验设，计出最合理的水利工程施工方案，以保证水利工程的施工安全，减少对水文地质的影响，促进水利工程的安全高效运行。

1.1对自然地理条件的勘探

水利工程施工之前要对施工所在地的气象水文、地形地貌等自然地理条件进行全面地勘探。通过分析工程所在地的气候类型、湿度、热量等气象水文特征以及水系、地貌的分布特征、地形特征等地形地貌状况来搜集水利工程施工所在地的自然地理条件数据，从而为水利工程施工方案的设计提供可靠的数据，以利于为施工过程中的特殊情况采取及时有效的解决方法。

1.2 对地质环境的勘探

地质状况对水利工程的施工有着重要的影响，特别是工程的地基对地质的稳定性有很高的要求。因此在进行水利工程施工之前要对施工所在地的地质构造、基底构造、地层岩石的性质等地质环境的特征进行详细地勘探，及时掌握水利工程施工所在地的地质环境状况，有利于掌握后期的施工需要注意的事项，既要保护地质环境，又要确保施工安全。

1.3对地下水位的勘探

工程施工前要对施工所在地的地下水位进行勘探，及时掌握施工地最近2~5年的地下水位数据和变化特点及趋势。分析地下水的补给和排泄渠道，明确地表水和地下水之间的补排关系，从而为后期的施工提供施工的方法。由于地下水不仅可以为水利工程的施工提供必要的水源，而且其变化对施工的安全性和水利工程运行的安全性都有着重要的影响，因此要对地下水的分布进行重点勘探研究。

2、水文站水文的测验方法

可靠全面的水文资料是水文站进行水文测验的重要资料，是分析水文分布状况、水系构造、水文水系变化状况和变化趋势的重要基础数据。全面掌握水文站周围的水文资料不仅可以及时发现水文站运行过程中存在的问题，还有利于寻找解决方法以保证水文站的安全长远运行，也是保护环境、实现人与自然和谐相处的必然要求，因此水文站要善于应用科学的方法对水文进行测验。

2.1水位流量关系法

水位流量关系法主要是确定一个合适的周期，如1个月或1个季度，对水文站周围水系的水位变化进行记录。通过分析这段时期内水位的数据变化状况，预测出水文站周围水系未来的水位变化状况，然后绘制出水系流量过程对照图并保存起来，方便日后使用。

2.2流量组合法

通常来说，水文站上游的水域受水利工程的影响程度比较小，水位与流量的相关性更高，因此可以在水文站上游水域内选取一段时期水位与流量的变化状况并绘制成图形，以便于分析出二者之间的关系。

2.3连时序法

连时序法是指计算出水文站一定时期内的H-ADCP数据，从而得到水系流速的数据，以时间和流量为二维坐标绘制出图形以分析水位与流量的一种方法。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、水利水电工程对水文测验的影响

3.1对水系的径流量带来的影响

水利工程的建设会改变区域内水域原有的流向、流速和水道，从而严重影响水系的径流量。水系径流量的变化会使水文站蓄水量发生变化，导致水文站的储水量不够，区域内容易出现旱灾；此外，水利工程对水系的调控也改变了其流速，使得水流更加平稳，流向的改变更是改变了流域内的生态环境，还可能会破坏生态平衡。有时为了修建水利工程还会导致水系的水道发生变化，使该水系消失。如此一来，水文资料的数据就会失去意义，无法为水利工程的运行提供可靠的水文数据。

3.2对水文站网产生的影响

水利工程的修建不仅会影响水系的径流量，也会对水文站网产生一定程度的影响。一是水利工程的修建会改变天然水系的径流量规律，降低水文资料的可靠性。二是水利工程的修建容易使水文测验位于回水区，给水文测验工作带来极大的阻碍。三是水利工程的修建使得水闸数量增多，所以需要增加测验点来获取可靠的水文数据。此外，城市化进程的加快对水利工程的环保功能和观光功能提出了更高的要求，因此会在水域内建立大量的水坝，极大地增加了水文测验的难度和工作量。

4、减少水利水电工程对水文测验影响的具体方法

4.1加强对水文工作进行管理

我国的水利工程管理人员和施工人员要增强对水文工作的重视程度，不断提高水文工作的管理水平。虽然我国的水利工程修建技术越来越成熟，为社会带来了较大的效益，但水文工作中依然存在很多问题，这些问题长期以来没有得到足够的重视，严重影响了水利工程的安全运行，也破坏了生态环境。因此，要加大投资，做好水文工作的规划、实施和监督工作，并严格按照有关的法律法规来规范水文工作。

4.2对水文站网进行合理的调整

水文站的管理人员要有全局意识，全面统筹规划水文站网，完善水文站网的系统建设，并不断地调试和修正该系统，从而保证水文站网系统的工作效率和质量。同时还应校验水文资料的真实性，从而降低水文站的运行失误率，降低水文站的运行成本。

4.3善于使用辅助手段来解决水文问题

现代科学技术发展迅速，水利工程管理人员要善于使用辅助手段来解决水文问题。例如，引进先进的水文测验技术和测验设备来帮助工作人员进行水文测验，这样不仅可以提高水文测验的效率，也有利于保证水文资料的真实可靠性，减少水文测验人员的工作负担。同时还能避免水文资料在保存的过程中受到侵害而失真，大大提高了水文站运行的精确性，促进了水文站的长远发展。

4.4不断增强水利工程施工人员的素养和技能

水利工程的施工不可避免地会对周围的水文水系产生影响，但是如果水利施工人员在施工过程中有意识地加强工作技能，提高环境保护意识，就会大大降低水利工程施工对水文水系的影响程度。要加强对水利工程施工人员的培训，不断提高施工人员的施工技能，尽量减少对水文的影响。同时，还要不断增强施工人员的职业道德和环保意识，在水利工程施工过程中自觉保护水文，把环保意识贯穿于施工的全过程，从而减少对水文测验的影响。

结束语：

为了促进我国经济社会的健康发展，我国修建了很多水利工程，虽然带来了一定的经济效益，但是由于采用的水文测验技术和方法不科学，使得水文数据的可靠性降低，影响了水利工程的运行和周围的生态平衡。因此，在进行水利工程施工前一定要全面研究其对水文的影响并制定防治措施。

参考文献：

[1]蒋吉发．四川水利水电开发对水文测报工作的影响及对策探讨［J］．水电与抽水蓄能，2015( 2) : 57－60．

[2]郭太友．浅析水利工程对水文测验工作的影响及对策［J］．科学中国人，2015( 8) ．

[3]邓建华．水利水电工程建设对水文测验工作的影响［J］．地球，2016( 12) ．

[4]王继帅,李吉祥.试论水利水电工程建设对水文测验工作的影响[J]. 中国市 场,2015,(45):79-80.

论文作者:小巴桑

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2018/12/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7716bc0656a38b9d406c3a2.html