# 房屋建筑钢筋工程施工技术要点分析论文_李华驹

李华驹

（南京福泽建筑劳务有限公司，江苏南京211300）

摘要：在整个房屋建筑工程施工中，现浇钢筋混凝土结构是工程实体重要组成部分，而钢筋分项又是混凝土结构分部工程的一个重要分项工程，是建筑工程基础，关系到结构安全，是建筑物能够良好运行的关键。本文对房屋建筑工程中钢筋施工技术的相关要点进行探讨。

关键词：房屋建筑；钢筋工程；施工技术

前言

钢筋施工技术在现代建筑工程施工中是一项不可忽视的施工方法，它对建筑的整体稳定性和质量安全有重要作用。随着建筑工程的不断发展，它也在不断的进步完善，在具体的应用中，要根据施工实际状况，按照科学合理的方法进行钢筋施工，确保这一环节的施工良好，从而为整个工程质量奠定坚实的基础。

1房屋建筑工程中钢筋施工中常见问题分析

1.1原材料问题

在一些钢筋施工中，原材料的进场没有严格按照相关规范以及检验标准进行，实际中存在如下几方面的问题：（1）进货渠道复杂混乱，造成实物与供货单不符；（2）送检的钢筋原材料取样不真实，有假证现象出现；（3）抗震结构用钢筋强度实测值复核项目漏检；（4）在施工现场，一些原材料没有按照规范进行存和储存。

1.2钢筋加工中存在的问题

钢筋加工工序包括除锈、调直、下料切断、弯曲成型等，其中容易存在钢筋剪断尺寸不准以及成型尺寸不准等问题。

1.3钢筋的连接问题

在钢筋分项工程中，钢筋连接容易产生问题，比如对连接质量控制严宽度的掌握不灵活；钢筋绑扎搭接长度不足，梁柱纵向受力钢筋搭接范围内箍筋未按规定加密等。

1.4钢筋的绑扎及安装问题

在这个阶段易出现绑扎网片斜扭，平板中钢筋的混凝土保护层不准；骨架吊装变形，柱子外伸钢筋箍筋间距不一致、绑扎搭接接头松脱、柱箍筋接头位置同向和框架梁插筋错位等情况。

2钢筋施工过程中的技术要点分析

2.1钢筋加工

钢筋加工就是按照施工要求对钢筋原材料进行处理，确保钢筋能够更加在建筑施工中适用。因此，在钢筋加工过程中，施工人员必须以钢筋施工设计图纸为准，严格按照相关规范或标准进行操作。另外，钢筋配筋单要由项目经理进行审核，批准后加工人员方可操作，并且要根据施工场地确定钢筋加工地点，保证能够方便施工，又不对施工造成干扰。钢筋加工要由专业钢筋加工人员负责，施工人员要保证钢筋规格尺寸与相关标准相符，确保其达到设计要求。

2.2重视保护层垫块加工

钢筋施工过程中，为提高建筑物承压面积，应将钢筋保护层垫块放置在建筑物梁下，在施工设计中对保护层垫块厚度及其安装位置都有严格规范，并且在安置完垫块后要检测施工质量。按照工程相关标准要求，保护层垫块厚度是不一样的。另外，在准确铺设保护层垫块，否则会导致梁板与墙柱出现质量问题。

2.3止水板位置的确定

在止水板的两侧部位设置钢筋时要留有一定的长度，以便于后期切断工作的进行，而且还要在确保焊缝符合要求的前提下进行预止水板的焊接，剩下的其他无论是在楼梯的钢筋柱还是剪力墙部位的龙骨箍筋之上都需要严格的按照设计的要求进行，确保其在位置和数量上和实际的需求相一致，在建筑中楼梯部位的钢筋设置需要把握的一点就是在底板锚固上，一定要严加考虑，确保其有很好的坚实性，而对于龙骨箍筋的要求则是需要墙柱的位置是正确合理的，并且它还具有安全可靠的性能。

2.4施工中的保护

这一环节在施工过程中也是占有重要地位的，是确保施工人员正常安全操作的基础。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说，大都是采用两重钢筋网来担当基础底板，同时为了保证上下两层的钢筋网位置是准确合理的，特别是上层钢筋网。从施工的安全角度出发，就需要在上层钢筋网安置物体来做支撑，通常选用的物体不外乎钢筋和混凝土两者，确定选择后，采用撑铁板对上层钢筋网进行撑立。

3钢筋施工质量控制措施

3.1施工材料质量控制

原材料的质量直接影响建筑施工整体的质量，因此首先要保证各种施工材料符合规范标准，尽可能避免质量缺陷。在进行施工的前期，首先要确定出稳定高质量的原材料供应商，选择信誉良好的供应商，保证其营业证书并且有质量保障；其次，在进行原材料的选材时，要依据于施工的具体需求来确定，有针对性的选择，不能随便盲目的进行，要对钢筋的尺寸大小有合理的选材分类，确保其各项条件是符合施工需要的。

3.2提高施工管理人员的水平

施工管理人员要对施工前期制定的施工方案进行多次的审核确认，保证施工方案的合理，在施工的过程中要严格的按照施工的方案图纸进行施工，把握各个环节的关键点，优化施工的工艺，对施工工人进行科学合理的组织，还要对施工人员的钢筋专业技术严格化要求，督促其不断的提升自己的技术水平，可以熟练安全的进行钢筋的相关施工，另外，在钢筋施工的过程中还需要管理者能够及时的检查施工，发现问题及时解决，可以应对一些紧急的突发事件，如果施工与方案要求出现偏差，那么就需要马上进行修正完善。

3.3施工技术质量控制

钢筋在建筑施工中是否可以得到有效的利用，很大程度上取决于它的施工是否有专业的技术人员做指导。对于技术人员来说，首要的就是要确保原材料的质量安全并有充足的量，在实际的施工实践中不断的创新自身的技术构成，可以从容的应对出现的一些突发性质量问题。另外，还要对施工中的各项施工设备和工具进行全面的检查，确认各个设备是正常安全的，在进行操作的过程中要依据于自身的技术素质和经验，两者相结合，并在施工结束后，加强时候的监督和完善工作，保证钢筋的高效安全利用。

3.4规范梁板的焊接施工

梁板的焊接在整个施工过程中是较为重要的一个环节，在进行这一环节的施工时一定要严格的按照规定进行，不能随意进行，对于焊条和焊接工艺以及焊接的具体参数都要依据设计和规范的标准进行，形成一个良好健全的施工程序。第一，焊接的工艺方面。对于这方面首先要依据实际的施工来选择正确的焊接方法、位置以及直径；其次就是在进行焊接时要保证主筋的完整和平滑，尽可能的使其不会损伤到主筋部位，被焊接在一起的钢筋相互之间是紧密结合的关系。第二，接头的设置。接头的衔接与原有不用衔接的存在很大的差异，不论是外观还是具体的荷载力，都有显著的差别，因此，在受力的安排上就应该把接头放在受力较小的地方，这样可以起到对整个钢筋受力进行平均的作用，另外，为了有效的增加受力，钢筋的接头是不能放置在一起的，一般是需要将其错开的。

3.5钢筋的绑扎和安装方面

施工中对钢筋的绑扎和安装是一个较为复杂的环节，有一定的专业性要求。在进行钢筋的绑扎前首先要安装定位筋，并确保安装的正确无误，因为它发挥的作用是很大的，这样就对定位筋的加工尺寸精确度有了更高的要求，在加工时要尽可能的减少瑕疵，在定位筋拆除后的善后处理工作上，要把误差控制在合适的范围内。钢筋绑扎前的准备工作一般是对钢筋的型号和精确度的检查，要根据料单对其质量和数量进行严格的核对，对于不符合的要及时的修改和更换，保证绑扎和安装工作的顺利进行。绑扎钢筋时首先要用铁扎丝在钢筋交错点的位置进行钢筋的固定，要运用正确的绑扎技巧，提高钢筋结构的耐久性，如果是关键部位的绑扎就需要多次反复的进行绑扎，在同一水平直线上的相邻绑扣要以“八”字型绑扎，并且它的相邻绑扣露头部分要以正反交错的方向绑扎。

在对钢筋进行安装时，要用粉笔把钢筋的安放位置进行画圈点线予以明确，钢筋在插入时也要用红色标识区分插入的位置。对于不同施工位置的标注要按照施工的具体要求进行标识，一般主要的标识位置是底板钢筋摆放线、底板上柱、墙和门洞的位置线、板筋、梁主筋以及梁箍筋摆放线等。另外，钢筋下方的网片要设置与保护层厚度相当的水泥砂浆垫块或者是塑料卡，板的上部网片要设置在短向钢筋的两端位置，沿着长向钢筋方向进行钢筋支墩的设置。

4结语

综上所述，随着建筑业的快速发展，建筑质量越来越备受重视，尤其是钢筋施工工程的质量对房屋建筑的质量影响。起着决定性的作用，根据施工方式和类型的不同，其在各项施工程序中的要求也应更加严格，并按规范标准要求进行施工。

参考文献：

[1]谭韦斌．浅谈房屋建筑施工质量监理的现状及对策[J]．四川水泥，2015（07）

[2]吕中成．建筑施工中钢筋施工技术的探讨[J]．建筑知识，2014（B11）

论文作者:李华驹

论文发表刊物:《建筑建材装饰》2015年9月上

论文发表时间:2016/9/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b77d1646e320489910dbf279.html