# 工业污水处理技术及前景论文_韩全

广东益诺欧环保股份有限公司 广东广州 510000

摘要：由于工厂排出的废水具有规模大，种类多的特性。要实现对其科学有效的处理与回用，必须结合所排废水的具体特点，采取最恰当的处理办法。才能有效提升工业废水处理质量，提高废水再利用率，在节约资源、发展经济的同时促进环境的可持续发展。本文基于工业污水处理技术及前景展开论述。

关键词：工业污水；处理技术；前景

中图分类号：X703 文献标识码：A

引言

工业废水是水污染类型中的重要组成部分，这种废水中含有大量重金属元素、酸碱离子以及具体放射性性质的物质。这些物质会对人体健康造成恶劣的影响。工业废水中的这些物质能够作为工业生产的重要原材料，具有较高的重复利用价值。在对工业废水实施净化处理的过程中，过去很多地区因为技术水平较低，废水中的化学物质提取效果较差，浪费了大量工业原材料的同时还没有完成污水治理目标。当前随着绿色化学技术的快速发展，工业废水的净化效果有了显著提升，工业生产引入了清洁化原材料，废水排放量大大减少，与此同时，工业废水中有害物质的提取难度也逐渐降低。废水中的工业原材料重复利用率上升，污水清洁目的得以实现。

1工业废水导致水污染的因素

1.1存在认识问题

保护环境要有积极进取的精神，不要哪里有污染治理哪里，要做到未雨绸缪，分析目前的水环境状况，及时避免严重污染情况的发生。有些地方仍把国内生产总值视为发展目标。领导层的任命与环境绩效无关，或采取“以邻为壑”的方式将污水排入邻近地区的公共水体或河流。国内生产总值与水环境治理要两头抓，不能顾此失彼。

1.2发展阶段所致

要发展就会产生污染，不管是国内还是国外都是如此，我国正处于急速发展阶段，能源的使用量会大大增加，废物的产生量也会剧增，这是由发展模式所导致的，故而是无法避开。

1.3产业结构不合理

我国主要的经济发展产业为重工业，如我国每年有10亿t的钢铁产量，我国的水泥生产能力在国际上也是位居首位，虽然重、轻工业发展不平衡，但不能忽视重工业产生的大量废物对环境的影响。

2工业污水的深度处理技术措施

2.1厌氧生物处理工艺技术

将有机物转化为甲烷和二氧化碳，不需要供氧，动力消耗比较少，属于经济适用的石油化工污水处理技术措施。产生的含有大量甲烷的沼气，作为能源可以被合理利用。也可以选择好氧处理的工艺技术措施，往往与厌氧的处理技术结合起来使用，单独使用好氧处理的工艺不多。如活性污泥法的应用，将污水与活性污泥混合并曝氧处理，将污水中的有机污染物分解，将生物固体从污水中分离除去。将生物膜处理工艺技术措施和活性污泥技术措施结合起来，可以除去大量的细菌和真菌微生物，将污水中的有机污染物作为营养物质被生物膜吸附，达到佳的净化处理的效果。

2.2好氧处理工艺技术

好氧处理工艺技术的发展趋势为序批式的活性污泥法，属于间歇的曝气的活性污泥处理措施，只是不适合处理大量的污水，提高控制管理水平，即可达到更高的水质标准。序批式生物反应器的应用，保留传统工艺的特点，对其进行优化处理，提高了水质处理的效率。高效好氧生物反应器的研制和应用，实现了高速射流曝气、紊流剪切技术的融合，具有深井曝气发挥流化床的特点，提高石油化工污水处理的标准，属于深度污水处理的技术措施，有待于进一步的研究和应用，获得更好的处理效益。生物接触氧化、生物膜反应器、移动床生物膜反应器的应用，提高了石油化工污水处理的速度，促进石油化工安全环保性能的转变，保证石油化工生产达到绿色环保的质量标准。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3化学处理法

3.1中和法

所谓的中和法，指的是向污水当中加入相应的中和试剂，如在酸性污水内加入碱性试剂，在碱性污水内加入酸性试剂等。通过加入的试剂，对污水PH进行调剂，从而将易溶于水的污染物转变为不以溶于水的盐类物质，之后，通过过滤的方式，既可将其与水分脱离出来，从而达到了污水处理的目的[2]。对于该方法来说，操作较为简单，投入成本不是很高，但处理效率较低，只能析出中和后难溶于水的物质，而无法对其他污染物进行处理。

3.2絮凝法

采用该方法对污水进行处理时，是根据污水的特点，加入相应的有机化合物或者是絮凝剂等，通过这些试剂的加入，改变有害污染物的结构，并降低其稳定性，之后，在水压力的作用下，使得各物质之间，相互碰撞与摩擦，从而进行了分析，并聚合成新的物质，这些新的物质就会以絮状物的形式，浮在水面之上，工作人员只需要定期对水面上絮状物进行打捞，即可达到污水处理的目的。对于该处理方法来说，对于该处理方法来说，优劣势与上中和法基本相同。

3.3声化学氧化法

由于这一技术功能广泛，不但能够路传输割裂信息，而且还能够对能量进行传递，使得其被应用社会发展的各个方面当中，如医疗、污水处理等。污水处理对这一技术进行应用时，就形成了声化学氧化法，其主要原理为：向污水当中发射相应频率的超声波，以破坏污染物的化学键，使得分子量较高，且很难降解的有机物，分写为分子量较小，且易于析出的有机物，或者是特定的无机物，以达到处理的目的[3]。该处理方法的优势包括：有机物处理效果较强，污水处理时间简短等。但该方法需要使用超声波这一技术，因而要投入较高的成本，使得我国很多石油化工企业均未能对这一方法进行有效应用。

4工业污水处理发展趋势

4.1加强对污水回用的处理

在污水回用处理过程中最重要的环节是对回用水中含盐量的处理，其主要是根据企业所在地理位置决定。具体说南方与北方是有明显的不同的。北方的污水中含盐量较高，要想使回用水的水质达到规定的标准必须要经过几道程序的处理，主要有预处理、多介质过滤、多重渗透等，通过这些程序处理后去掉回用水中的绝大部分盐分，达到使用的标准。相比较来说，南方企业废水中含盐量要低得多，水质明显要好于北方水质，一般不用那么复杂的处理工序，主要采用混凝、过滤和杀菌环节处理就能达到回用水的使用标准。我国回用水的标准规定，含盐量在500mg/L以下的不用经过脱盐处理，含盐量在500mg/L以上的必须进行脱盐处理。4.2加强对含油污水的处理

含油污水是企业产生比例较高的污水，含油污水具有较强的污染性和危害性，其容易在水面形成一层隔绝空气的油膜，致使水体缺氧，造成水体中鱼虾等生物的大量死亡，同时水中生物吞食了含油污水后使得体内基因产生变异，并会遗传给下一代。故对于含油污水的处理必须十分重视，通常来说主要是综合运用化学法、物理化学法和生物法三种，利用不同处理方法的不同特点，分别对含油污水中不同的成分进行有效的处理，从而达到对含油污水整体处理的效果。

结束语

国家层面根据我国环境现状和人民对环境的重视，提出了科学可持续发展的理念，对于污水处理越来越重视，并对污水处理的方法不断创新。对于石油化工企业来说，必须不断加强对污水成分进行深入分析，不断研究污水处理的技术，使污水能够经过深度处理后循环使用，在节约资金，减少水使用的同时更好保护环境。

参考文献

[1]马勇刚.石油化工工业废水处理工艺研究[J].化工管理,2019(17):188-189.

[2]王向阳.污水处理碳足迹核算及环境综合影响评价研究[D].北京建筑大学,2019.

[3]徐富,关国强,张彩吉,康兴宝,田浩,肖贤福.6000m~3/d甲醛产业化工园区污水处理工程案例[J].广东化工,2019,46(10):125-127.

[4]陈亮,赵英杰.油田化学剂在油田污水处理中的应用[J].化工设计通讯,2019,45(05):32-33.

[5]郭辉.某化工园区污水处理厂污泥深度脱水系统设计[J].中国资源综合利用,2019,37(05):42-44.

论文作者:韩全

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年12期

论文发表时间:2019/8/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7bb28661c0ac4eacbc02891.html