# 电梯检验中易被忽视的问题及优化策略论文_冯攀峰 王平凡

摘要：在我国进入21世纪以来，我国的综合经济在快速发展，社会在不断进步，随着我国高层建筑数量越来越多，电梯设备的使用范围不断扩大。电梯设备在使用过程中，由于检验人员容易忽略的一些问题，降低了电梯应用的安全性。为降低电梯的危险性，维修部门需要加强检测电梯，及时发现电梯运行的隐患，保障电梯使用的安全性和稳定性。本文结合电梯检验中易被忽略的问题，提出电梯检验的策略，以降低电梯安全事故发生频率。

关键词：电梯；检验工作；问题；策略

引言

电梯是日常生活中比较常见的特种设备，近年来，随着我国城市化水平的不断提升，高层住宅以及大型商场日益普及，电梯配置率也水涨船高。安全性是电梯使用中最为基本的属性，对此，不仅要严格保证电梯的生产质量，最大限度地减少质量瑕疵，更要做好电梯的常规检验与维护工作。目前，我国已经初步形成了完善的电梯检验机制，但受电梯检验环境等因素的影响，电梯检验中非常容易出现各类安全事故，因此，必须采取有效的防护措施。

1电梯检验中易被忽视的问题

1.1钥匙管理角度

对于电梯实际检验，钥匙管理相关机制成为技术资料内容的关键因素，在电梯出现故障困人的问题，需要专业维修工作者依据救援方案救助被困人员，在救援期间应该使用钥匙打开电梯门。然而诸多电梯管理单位在钥匙管理层面体现出一定问题，钥匙管理充当电梯检验工作比较容易被忽视的问题之一。一些管理人员觉得钥匙管理和电梯检验不存在较大关联，电梯检验技术重点是技术工作者的专业技能，因此电梯钥匙管理方面并没有依据管理机制严格化实施，以致于出现电梯故障处理期间人员找不到电梯开启的钥匙，在一定程度上降低被困工作者的救援效果，或者给被困人员留下安全隐患。

1.2救援通道问题

建筑物中救援通道要保持通畅性，在实践中，为了保障人员快速地进入操作位置以及层站中，在电梯机房中进行检验分析，会导致电梯机房通道阻塞等问题，在此种状态下，工作人员通过攀爬的方式进入，一些机房中堆积了大量的物品，这些问题严重地影响了电梯检验以及维护工作。同时，在电梯加装设计时并没有综合电梯以及楼梯之间的关系，这样一旦出现事故问题就会增加救援时间，造成严重的威胁。针对此种问题，检验人员要综合实际状况提出整改对策与手段，通过钥匙或者强制方式打开通道，进行救援实施，根据规定要求进行救援演练，进而有效地消除安全隐患等问题。

1.3钥匙问题

一旦电梯发生紧急安全事故，有人员被困于电梯中，需要利用钥匙将电梯层门打开，进行及时的救援，避免产生较大安全事故。但是，钥匙问题是电梯检验中最为常见的一项问题，主要是认为钥匙与电梯检验工作没有太大的关系，电梯检验工作主要是依靠相关工作人员的专业性，所以在该方面没有相关的规章制度，这样一旦紧急安全事故发生，无法起到及时救援的作用。面对该项问题，需要制定相关的规章制度，明确钥匙在电梯检验中的重要性，并且设置专门的人员进行保管，便于使用。同时，在电梯检验的过程中，需要对钥匙进行备份，以防丢失，有效保证电梯检验的效率，提升检验工作的效果，尽可能以最快的时间，恢复电梯的正常运行。

2提升电梯检验质量的完善对策

2.1电梯机房

电梯机房负责储存曳引机和控制柜等，如果发生故障，电梯机房可以提供救援空间和途径，因此，建筑内部的救援通道要始终保持通畅，保障工作人员可以及时落实救援操作，检验电梯机房的过程中，一些电梯机房通道出现堵塞问题，检验人员需要攀爬孔洞，一些机房外部堆放各种物品，加大了电梯检验的难度。一些电梯层门外安装了防盗门等，如果该层上下层出现困人事故，不利于及时打开紧急开锁装置，降低了被困人员的解救效率。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆还有一些加装电梯，在设计过程中没有考虑电梯和楼梯的互通性，楼梯没有连接电梯门厅，不利于工作人员及时达到救援通道，如果人们长期被困在电梯内部，可能会造成严重的后果，检验人员需要针对上述问题及时提出整改措施，利用可行性措施，如果发生事故，要保证救援人员可以及时达到电梯服务层站，打开门窗等阻隔，立即开展救援。电梯检验部门要根据规定开展救援演练，及时消除隐患。此外，一些机房门不符合技术规范，例如，发生门锁失效问题没有张贴警示标语，或者选择的警示标语不够规范。这样一来，一些技术人员可能会进入机房中国，引发电梯安全事故，因此电梯检验人员要认真检查机房门。在机房供电系统中，要分开设置中性线和保护线，避免因为连通性比较差，使带电部件和机房接地端出现触电事故。电梯检验人员需要检查机房供电系统中性线和保护线，二者要始终保持分开状态。

2.2检查检验环境

电梯检验的安全性和外部环境有密切的关系，恶劣的环境非常容易导致电梯检验中发生各类安全事故。例如，在昏暗的环境中，检验人员因为视线不佳，容易出现跌倒、坠落等意外，又如，在潮湿的环境中，检验人员的触电事故的发生率将直线上升。因此，在电梯检验中，必须做好电梯检验环境的检查工作，切实降低因外部环境因素而导致的安全事故的发生率。电梯检验实践表明，昏暗的环境是造成安全事故的重要因素，特别是在检验人员进入轿顶检验时，很有可能因为视线不佳而看不清轿厢所处的位置，稍不注意，便可能出现滑落伤害。

2.3构建完善地安全监测系统

网络时代，在计算机等技术手段的支持下构建系统化的监督管理系统，可以实现对电梯运行状态的实时化监督管理。通过在电梯控制中添加智能化的设备，了解电梯运行状况，利用动态化、实时化的方式进行监督管理，可以在最短的时间内发现安全隐患问题。智能化的设备不仅可以提升电梯检修质量，也充分地保障了电梯运行的稳定性。例如，电梯制动系统出现问题则可以通过智能系统判断位置，分析故障因素，这样则为检验工作提供了参考，有效地避免了人为检验出现的遗漏、疏忽等问题，充分地保障了电梯运行的稳定性。

2.4反绳轮检测现象

现阶段诸多的电梯具备反绳轮装置，或者在电梯的重侧以及轿厢上都采取反绳轮装置进行电梯体系的设置，反绳轮实际应用过程中可以减少钢丝绳的一部分压力，保证发动机的实际功率。反绳轮在电梯的运行期间存在较大的作用，然而电梯的日常检验总是被忽视，不管是正常形式的电梯检查，还是电梯维护和保养工作，反绳轮都会被忽视。比如高层建筑的电梯设备出现坠落事件，了解到电梯在实际使用期间并没有给予反绳轮进行保养，反绳轮对应的润滑通道存在堵塞的现象，或者引起反绳轮的润滑口朝向内侧。在长期的处理之后，装置出现坠落现象引起危险因素，因此日常的电梯检测，要关注反绳轮的检测和摩擦，以致于电梯的锁紧销剪断，在电梯出现坠落现象过程中，即便坠落期间限速器与安全器会阻碍电梯的坠落，然而却不会对电梯的坠落现象进行本质上的制约，由此电梯限速器和安全钳的检验要引起工作者的关注，不然会给电梯设备的运行留下安全隐患。

结语

电梯检验是电梯安全运行与有效使用的重要环节，电梯检验多在高空作业，环境极为特殊，非常容易发生各类安全风险，极大地增加了检验人员的安全隐患。因此，检验人员在做好电梯检验安全风险分析工作的基础上，要从检验安全风险的成因出发，从多角度采取安全防护措施，有效地克服电梯检验中的安全问题，提高检验工作的安全性。

参考文献

[1]林祖锋.关于电梯定期检验中易被忽视的问题分析与探讨[J].居舍，2018（32）：163.

[2]李鸿伟.电梯检验中易被忽视的问题分析与探讨[J].科技资讯，2018，16（29）：50–51.

[3]赖晓明.电梯检验中易被忽视的问题分析与探讨[J].科技创新导报，2017，14（31）：96–97.

论文作者:冯攀峰 王平凡

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b7d1df5b55337ef155dc85f1.html